SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

KATEDRA TELEKOMUNIKÁCIÍ

## Telekomunikačné vedenia

# VÝPOČET A MERANIE NA VYVAŽOVAČOCH

6 mája, 2001								Peter Forgáč

kr. č.  1

Zadanie:

- Vypočítajte, zrealizujte a premerajte vyvažovač pre homogénne vedenie, ktorého impedancia má priebeh daný tabuľkou:

kábel: konštrukcia XV, priemer žíl Φ = 0.9 mm, izolácia styroflex, R = 56.6 Ω/km, C = 23.5 nF/km

| [kHz] | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Re{ZL}[Ω] | 853 | 609 | 522 | 451 | 336 | 286 | 244 | 206 | 203 | 193 | 187 | 185 |
| Im{ZL}[Ω] | 827 | 578 | 482 | 408 | 272 | 209 | 145 | 89 | 63 | 50 | 37 | 26 |

- Vypočítajte, zrealizujte a premerajte vyvažovač pre pupinované vedenie, ktorého impedancia má priebeh daný tabuľkou. Návrh vyvažovača zrealizujte v tvare podľa Hoyta.

kábel: konštrukcia DM, priemer žíl Φ = 0.9 mm, izolácia kordel-papier, R = 56.6 Ω/km, C = 33.5 nF/km, pupinácia 140/56 mH – združené vedenie, pupinizačný krok s = 1.7 km.

| [kHz] | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2 | 2,4 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Re{ZL}[Ω] | 815 | 779 | 775 | 783 | 795 | 810 | 836 | 870 | 925 | 1010 |
| Im{ZL}[Ω] | 179 | 120 | 73 | 55 | 48 | 44 | 41 | 39 | 37 | 49 |

- Pre obidva typy vyvažovačov určte tlmenie anv v neperoch.

Teoretický úvod:

Úlohou vyvažovačov je napodobniť impedanciu vedenia vo vyžadovanom frekvenčnom pásme.

### VÝPOČET VYVAŽOVAČA PRE HOMOGÉNNE VEDENIE

Vyžadujeme, aby

Aby sme mohli vypočítať a navrhnúť zapojenie impedancie    N , musíme vyšetriť priebeh impedancie     L = f(ω).

Pri homogénnych vedeniach platí:

kde R, L, G a C sú kilometrové konštanty. Pre akustické pásmo platí  G << ωC. Preto:

Vyšetríme priebeh X a Y:

Priebeh impedancie homogénneho vedenia v závislosti od ω

Úlohou je nájsť vhodné zoskupenie prvkov R, L, C, tak, aby ich impedancia mala rovnaký priebeh ako     L. Úplne presne napodobniť impedanciu nie je možné, a preto stačí, aby impedancia vyvažovača napodobňovala impedanciu    L v predpísaných medziach.

Vyšetríme priebeh impedancie dvojpólu na obrázku:

=  = A + jB

A a B graficky

Vidíme, že impedancia     má podobný priebeh ako impedancia     L pre ω > ω0. Okrem toho, reálna zložka impedancie     L sa pre   a reálna zložka impedancie     sa pre  . To znamená, že reálnu zložku impedancie    treba zväčšiť o konštantnú hodnotu . To jednoducho dosiahneme zapojením odporu . Potom zostava vyvažovača bude podľa obrázku:

Zapojenie vyvažovača

Výpočet hodnôt ,  a  vykonáme graficko – počtársky. Vynesieme si závislosť reálnej a imaginárnej zložky    L v závislosti od ω. Z reálnej zložky    L pre  zistíme hodnotu , potom pri zvolenom kmitočte  odčítame hodnoty  a . Po odvodení platia nasledujúce vzťahy:

Po zrealizovaní vyvažovača premeriame jeho priebeh závislostí od ω. Ak sa vyskytujú veľké odchylky od     L, musíme výpočet opakovať zvolením iného .

### VÝPOČET VYVAŽOVAČA PRE PUPINOVANÉ VEDENIA

Sú dva spôsoby návrhu vyvažovača pre pupinované vedenia:

- podľa Hoyta

- v tvare m/2-článku

My sme robili návrh vyvažovača podľa Hoyta.

Rozbor impedancie pupinovaného vedenia:

Impedancia pupinovaného vedenia veľmi závisí od nábehovej sekcie, t.j. od kapacity nábehového úseku.

s – pupinizačný krok

ω0 – vlastný rezonančný kmitočet pupinovaného vedenia.

x – dĺžka nábehovej sekcie

Bloková schéma pupinovaného vedenia

Jeden pupinizačný úsek dĺžky s môžeme nahradiť v tvare π alebo T článku. Vezmeme si náhradu v tvare π článku. R, G, L, C sú kilometrické konštanty vedenia, Rp je odpor pupinky a Lp je indukčnosť pupinky. V akustickom pásme platí: ,    a  . Potom zjednodušená náhradná schéma pupinovaného vedenia bude

Zjednodušená náhradná schéma pupinovaného vedenia

Potom vlastný rezonančný kmitočet ω0 bude  .

Pre x = s/2 reálna zložka so stúpajúcim kmitočtom rastie a imaginárna je nulová. To je źnámi teoretický priebeh pre pupinované vedenia. Rastúci priebeh s rastúcou frekvenciou a pri nulovej hodnote imaginárnej zložke sa nedá dosť dobre zrealizovať z pasívnych dvojpólov. Pre x = 0.17 je reálna zložka asi po ω = 0.7ω0 prakticky konštantná a imaginárna s frekvenciou rastie. Takýto priebeh sa dá pomerne dobre napodobniť nasledujúcim zapojením

Hoytov vyvažovač

Rovnice pre výpočet Hoytovho vyvažovača:

Súpis meracích prístrojov:

- pre vyvažovač homogénneho vedenia:

- TESLA RC Oscillator BM 344

- TESLA tranzistorový merač impedancií 12XL020 (30 Hz – 300 kHz)

- odporová dekáda

- dekádový kondenzátor TYPE-TR 9301/A

- pre vyvažovač pupinovaného vedenia:

- TESLA RC Oscillator BM 344

- TESLA tranzistorový merač impedancií 12XL020 (30 Hz – 300 kHz)

Schéma zapojenia:

G – generátor

M – impedančný most

V – vyvažovač

Tabuľky nameraných hodnôt:

- tabuľka nameraných hodnôt pre vyvažovač homogénneho vedenia:

|  | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1885 | 3142 | 5027 | 6283 | 12566 | 18850 | 31416 | 62832 | 94248 | 125663 | 188496 | 315159 |
|  | 853 | 609 | 522 | 451 | 336 | 286 | 244 | 206 | 203 | 193 | 187 | 185 |
|  | 827 | 578 | 482 | 408 | 272 | 209 | 145 | 89 | 63 | 50 | 37 | 26 |
|  | 1188 | 840 | 710 | 608 | 432 | 354 | 284 | 224 | 213 | 199 | 191 | 187 |
|  | 44,1 | 43,5 | 42,7 | 42,1 | 39 | 36,2 | 30,7 | 23,4 | 17,2 | 14,5 | 11,2 | 8 |
|  | 1100 | 849 | 609 | 513 | 345 | 251 | 214 | 193 | 190 | 189 | 187 | 186 |
|  | 33,8 | 43,8 | 49,1 | 50 | 44 | 36 | 22 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 |
|  | 3,258 | 5,235 | 2,57 | 2,47 | 2,19 | 1,77 | 1,962 | 2,599 | 2,863 | 3,658 | 4,549 | 5,922 |

- tabuľka nameraných hodnôt pre vyvažovač pupinovaného vedenia:

|  | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2 | 2,4 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1885 | 3142 | 5027 | 6283 | 7540 | 8796 | 10681 | 12566 | 15080 | 18850 |
|  | 815 | 779 | 775 | 783 | 795 | 810 | 836 | 870 | 925 | 1010 |
|  | 179 | 120 | 73 | 55 | 48 | 44 | 41 | 39 | 37 | 49 |
|  | 834 | 788 | 778 | 785 | 796 | 811 | 837 | 871 | 926 | 1011 |
|  | 12,39 | 8,76 | 5,38 | 4,02 | 3,46 | 3,11 | 2,81 | 2,57 | 2,29 | 2,78 |
|  | 1038 | 1038 | 1040 | 1044 | 1051 | 1060 | 1072 | 1093 | 1122 | 1198 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2,217 | 1,988 | 1,937 | 1,955 | 1,98 | 2,017 | 2,095 | 2,18 | 2,347 | 2,469 |

Grafické závislosti:

Závislosť a  od ω pre vyvažovač homogénneho vedenia

Závislosť a  od ω pre vyvažovač pupinovaného vedenia

Výpočty:

- výpočet pre vyvažovač homogénneho vedenia:

kHz	(zvolíme)		 rad/sec

- výpočet pre vyvažovač pupinovaného vedenia:

Záver:

Na tomto meraní sme sa oboznámili s vyvažovačmi pre homogénne a pupinované vedenie. Pomocou zadaných hodnôt z tabuliek sme vypočítali vyvažovač pre homogénne a pupinované vedenie. Hodnoty jednotlivých prvkov sú uvedené vyššie. Tieto dva vyvažovače sme tiež aj premerali, a jednotlivé hodnoty sú v tabuľkách a znázornené aj v grafických závislostiach.

Hodnota tlmenia nevyváženosti anv je nižšia ako teoretická hodnota (7 Np). Naše hodnoty sa pohybujú v rozmedzí 1,77 – 5,922 Np pre vyvažovač homogénneho vedenia, a 1,937 – 2,469 Np pre vyvažovač pupinovaného vedenia. Túto hodnotu môžemem zvýšiť, čo sa dá realizovať zvýšením odporu R0.