FEI STU BRATISLAVA

KATEDRA TELEKOMUNIKÁCIÍ

## Telekomunikačné vedenia:

# VÝPOČET A MERANIE NA VYVAŽOVAČOCH

Martin Chovaňák

3.ročník

krúžok 1.

2002/2003

Zadanie:

1.Vypočítajte, zrealizujte a premerajte vyvažovač pre homogénne vedenie, ktorého impedancia má priebeh daný tabuľkou:

kábel: konštrukcia XV, priemer žíl Φ = 0.9 mm, izolácia styroflex, R = 56.6 Ω/km, C = 23.5 nF/km

| [kHz] | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Re{ZL}[Ω] | 853 | 609 | 522 | 451 | 336 | 286 | 244 | 206 | 203 | 193 | 187 | 185 |
| Im{ZL}[Ω] | 827 | 578 | 482 | 408 | 272 | 209 | 145 | 89 | 63 | 50 | 37 | 26 |

2.Vypočítajte, zrealizujte a premerajte vyvažovač pre pupinované vedenie, ktorého  impedancia má priebeh daný tabuľkou. Návrh vyvažovača zrealizujte v tvare podľa Hoyta.

kábel: konštrukcia DM, priemer žíl Φ = 0.9 mm, izolácia kordel-papier, R = 56.6 Ω/km, C = 33.5 nF/km, pupinácia 140/56 mH – združené vedenie, pupinizačný krok s = 1.7 km.

| [kHz] | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2 | 2,4 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Re{ZL}[Ω] | 815 | 779 | 775 | 783 | 795 | 810 | 836 | 870 | 925 | 1010 |
| Im{ZL}[Ω] | 179 | 120 | 73 | 55 | 48 | 44 | 41 | 39 | 37 | 49 |

3.Pre obidva typy vyvažovačov určte tlmenie anv v neperoch.

Teoretický úvod:

Úlohou vyvažovačov je napodobniť impedanciu vedenia vo vyžadovanom frekvenčnom pásme.

### VÝPOČET VYVAŽOVAČA PRE HOMOGÉNNE VEDENIE

Vyžadujeme, aby

Aby sme mohli vypočítať a navrhnúť zapojenie impedancie    N , musíme vyšetriť priebeh impedancie     L = f(ω).

Pri homogénnych vedeniach platí:

kde R, L, G a C sú kilometrové konštanty. Pre akustické pásmo platí  G << ωC.

Preto:

Vyšetríme priebeh X a Y:

Priebeh impedancie homogénneho vedenia v závislosti od ω

Úlohou je nájsť vhodné zoskupenie prvkov R, L, C, tak, aby ich impedancia mala rovnaký priebeh ako L. Úplne presne napodobniť impedanciu nie je možné, a preto stačí, aby impedancia vyvažovača napodobňovala impedanciu    L v predpísaných medziach.

Vyšetríme priebeh impedancie dvojpólu na obrázku:

=  = A + jB

A a B graficky

Vidíme, že impedancia     má podobný priebeh ako impedancia     L pre ω > ω0. Okrem toho, reálna zložka impedancie     L sa pre   a reálna zložka impedancie     sa pre  . To znamená, že reálnu zložku impedancie    treba zväčšiť o konštantnú hodnotu . To jednoducho dosiahneme zapojením odporu . Potom zostava vyvažovača bude podľa obrázku:

Zapojenie vyvažovača

Výpočet hodnôt ,  a  vykonáme graficko – počtársky. Vynesieme si závislosť reálnej a imaginárnej zložky    L v závislosti od ω. Z reálnej zložky    L pre  zistíme hodnotu , potom pri zvolenom kmitočte  odčítame hodnoty  a . Po odvodení platia nasledujúce vzťahy:

Po zrealizovaní vyvažovača premeriame jeho priebeh závislostí od ω. Ak sa vyskytujú veľké odchylky od     L, musíme výpočet opakovať zvolením iného .

### VÝPOČET VYVAŽOVAČA PRE PUPINOVANÉ VEDENIA

Sú dva spôsoby návrhu vyvažovača pre pupinované vedenia:

- podľa Hoyta

- v tvare m/2-článku

My sme robili návrh vyvažovača podľa Hoyta.

Rozbor impedancie pupinovaného vedenia:

Impedancia pupinovaného vedenia veľmi závisí od nábehovej sekcie, t.j. od kapacity nábehového úseku.

s – pupinizačný krok

ω0 – vlastný rezonančný kmitočet pupinovaného vedenia.

x – dĺžka nábehovej sekcie

Bloková schéma pupinovaného vedenia

Jeden pupinizačný úsek dĺžky s môžeme nahradiť v tvare π alebo T článku. Vezmeme si náhradu v tvare π článku. R, G, L, C sú kilometrické konštanty vedenia, Rp je odpor pupinky a Lp je indukčnosť pupinky. V akustickom pásme platí: ,    a  . Potom zjednodušená náhradná schéma pupinovaného vedenia bude

Zjednodušená náhradná schéma pupinovaného vedenia

Potom vlastný rezonančný kmitočet ω0 bude  .

Pre x = s/2 reálna zložka so stúpajúcim kmitočtom rastie a imaginárna je nulová. To je źnámi teoretický priebeh pre pupinované vedenia. Rastúci priebeh s rastúcou frekvenciou a pri nulovej hodnote imaginárnej zložke sa nedá dosť dobre zrealizovať z pasívnych dvojpólov. Pre x = 0.17 je reálna zložka asi po ω = 0.7ω0 prakticky konštantná a imaginárna s frekvenciou rastie. Takýto priebeh sa dá pomerne dobre napodobniť nasledujúcim zapojením

Hoytov vyvažovač:

Rovnice pre výpočet Hoytovho vyvažovača:

Súpis meracích prístrojov:

- pre vyvažovač homogénneho vedenia:

- TESLA RC Oscillator BM 344

- TESLA tranzistorový merač impedancií 12XL020 (30 Hz – 300 kHz)

- odporová dekáda

- dekádový kondenzátor TYPE-TR 9301/A

- pre vyvažovač pupinovaného vedenia:

- TESLA RC Oscillator BM 344

- TESLA tranzistorový merač impedancií 12XL020 (30 Hz – 300 kHz)

Schéma zapojenia:

G – generátor

M – impedančný most

V – vyvažovač

Tabuľky nameraných hodnôt:

- tabuľka nameraných hodnôt pre vyvažovač homogénneho vedenia:

| f[kHz] | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ([1/s] | 1885 | 3142 | 5027 | 6283 | 12566 | 18850 | 31416 | 62832 | 94248 | 125663 | 188496 | 315159 |
| Re{Zl}[(] | 853 | 609 | 522 | 451 | 336 | 286 | 244 | 206 | 203 | 193 | 187 | 185 |
| Im{Zl}[(] | 827 | 578 | 482 | 408 | 272 | 209 | 145 | 89 | 63 | 50 | 37 | 26 |
| ¦Zl¦[(] | 1188 | 840 | 710 | 608 | 432 | 354 | 284 | 224 | 213 | 199 | 191 | 187 |
| arg{Zl} | 44,1 | 43,5 | 42,7 | 42,1 | 39 | 36,2 | 30,7 | 23,4 | 17,2 | 14,5 | 11,2 | 8 |
| ¦Zn¦[(] | 1320 | 1100 | 650 | 525 | 310 | 280 | 235 | 225 | 215 | 208 | 205 | 200 |
| arg{Zn} | 33,8 | 43,8 | 49,1 | 50 | 44 | 36 | 22 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| aNV [Np] | 2.94 | 2 | 3.12 | 2.61 | 1.8 | 2.14 | 2.36 | 6.1 | 5.36 | 3.81 | 3.34 | 3.4 |

- tabuľka nameraných hodnôt pre vyvažovač pupinovaného vedenia:

| f[kHz] | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2 | 2,4 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ([1/s] | 1885 | 3142 | 5027 | 6283 | 7540 | 8796 | 10681 | 12566 | 15080 | 18850 |
| Re{Zl}[(] | 815 | 779 | 775 | 783 | 795 | 810 | 836 | 870 | 925 | 1010 |
| Im{Zl}[(] | 179 | 120 | 73 | 55 | 48 | 44 | 41 | 39 | 37 | 49 |
| ¦Zl¦[(] | 834 | 788 | 778 | 785 | 796 | 811 | 837 | 871 | 926 | 1011 |
| arg{Zl} | 12,39 | 8,76 | 5,38 | 4,02 | 3,46 | 3,11 | 2,81 | 2,57 | 2,29 | 2,78 |
| ¦Zn¦[(] | 1035 | 1036 | 1040 | 1058 | 1065 | 1080 | 1092 | 1092 | 1102 | 1104 |
| arg{Zn} | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aNV [Np] | 2,23 | 1,99 | 1,94 | 1,9 | 1,93 | 1,95 | 2,02 | 2,18 | 2,44 | 5,71 |

Grafické závislosti:

Závislosť ||a || od ω pre vyvažovač homogénneho vedenia

Závislosť a  od ω pre vyvažovač pupinovaného vedenia

Výpočty:

- vzorový výpočet pre vyvažovač homogénneho vedenia:

kHz	  rad/sec

Yd2

(Xd - )(1 +           )

(Xd - 

8272

(853 - )(1 +               )

(853 - 

 = 1690.2 

1		Yd

( =

d      Xd - 

1		      827

( =

     853 - 

( = 386.86 nF

- výpočet pre vyvažovač pupinovaného vedenia:

- vzorový výpočet pre jeden stĺpec tabuľky pre f = 300 Hz(homogénne vedenie):

Zl =         (Re{Zi})2 + (Im{Zi})2

Zl =         8532 + 8272        =      1188 

ZL + Za	                              1188 + 1320

anv =   ln			= ln 				       =  2.94 Np

|ZL - Za |	                              |1188-1320|

Záver:

Úlohou tohto cvičenia bolo oboznámenie sa s vyvažovačmi pre homogénne a pupinované vedenie. Na základe uvedených hodnôt impedancie a pomocou známych vzťahov sme vypočítali hodnoty prvkov v zapojení. Zapojené vyvažovače sme premerali pre rôzne frekvencie. Hodnoty sú uvedené v tabuľkách a priebehy v grafoch.

Ako je vidieť z tabuliek, hodnota tlmenia nevyváženosti anv je nižšia ako požadovaná teoretická hodnota 7 Np. Naše hodnoty sa pohybujú v intervale 1,8 – 5,36 Np pre vyvažovač homogénneho vedenia a 1,9 – 5,71 Np pre vyvažovač pupinovaného vedenia. Odchýlky sú spôsobené nepresnosťou návrhu a použitím daných prístrojov a súčiastok, ktoré majú obmedzenú presnosť. Na to, aby sme navrhli úplne presný model, by sme museli zvoliť nekonečný počet bodov súhlasu, čo v konečnom hladisku znamená použiť nekonečný počet nezávislých prvkov, čo nie je prakticky možné. Počas merania sme zistili, že tlmenie sa menilo so zmenou frekvencie. Jednou z možností ako zvýšiť hodnotu anv nad požadovanú úroveň 7 Np, je zvýšenie hodnoty odporu R0.