Skúška Telekomunikačné vedenia. 14. júna 2005-06-14

Riadny termín.

1, Stojaté vlnenie na homogénnych metalických vedeniach [25b]

a, definujte podmienky vzniku

b, odvoďte rovnicu pre napätie a prúd vo vektorovej forme pre okamžité hodnoty pre prípad Z2=0 (zakončenie nakrátko)

c, nakreslite priebeh u=f(y,t) a i=f(y,t) ked t1=π/2ω ; t2=π/ω pre tento prípad

d, odvoďte vstupnú impedanciu takéhoto vedenia Z1k a vypočítajte najkratšiu dĺžku l=? takéhoto vedenia, ktorým zrealizujete indukčnosť L1=1mH ked f=6Mhz Z=150Ω vf=2*108m/s

2,Koaxiálne vedenie [10b]

a, vysvetlite konštrukčné vlastnosti a prenosové v komparácií so symetrickými metalickými vedeniami

b, charakterizujte sekundárne parametre Z,α,β a ich frekvenčné závislosti

c, analyzujte ich z hľadiska neskresleného prenosu

3,Fázová a skupinová rýchlosť šírenia na homogénnych metalických vedeniach [10b]

a, definujte

b, odvoďte vzťahy vf a vg zo základných rovníc u(t,x)

c, nakreslite geometrickú interpretáciu

d, uveďte za akých podmienok

4, Striedavé metódy pri zameriavaní porúch [15b]

a, nakreslite principiálnu schému ak je k dispozícii jeden neporušený pár vodičov

b, vyjadrite vzťah pre výpočet lx

c, napíšte aké základné podmienky musia byť splnené pri použití tejto metódy a prečo?