Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra telekomunikácií

Výpočet a meranie na vyvažovačoch

TLKV			Meno Priezvisko

ak. rok: 2009/2010			krúžok: 13

semester: zimný			meracia skupina: 3

Úlohy:

- Vypočítajte, zrealizujte a premerajte vyvažovač pre homogénne vedenie, ktorého impedancia má priebeh daný tabuľkou.

Kábel: konštrukcia XV; priemer žíl ( = 1,2 mm; izolácia styroflex;  R = 31,9 (/km C = 23,5 nF/km

| f [kHz] | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Re{ZL} [(] | 616 | 485 | 394 | 359 | 276 | 243 | 218 | 199 | 194 | 191 | 188 | 185 |
| Im{ZL} [(] | 584 | 444 | 342 | 318 | 196 | 147 | 100 | 56 | 40 | 31 | 23 | 15 |

- Vypočítajte, zrealizujte a premerajte vyvažovač pre pupinované vedenie, ktorého impedancia má priebeh daný tabuľkou. Návrh vyvažovača zrealizujte v tvare podľa Hoyta.

Kábel: konštrukcia DM; priemer žíl ( = 1,2 mm; izolácia kordel-papier; R = 31,9 (/km; C = 26,5 nF/km;  pupinácia 100/70 mH - združené vedenie; pupinizačný krok s = 1,7 km

| f [kHz] | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Re{ZL} [(] | 1470 | 1483 | 1490 | 1515 | 1590 | 1716 | 1927 | 2175 |
| Im{ZL} [(] | 265 | 144 | 92 | 66 | 50 | 48 | 53 | 66 |

- Pre oba typy vyvažovačov určte tlmenie nevyváženia anv [Np].

Teoretický úvod:

Dôležitým elementom v zariadeniach pre dvojdrôtové a štvordrôtové vedenia sú vyvažovače. Ich účelom je napodobniť impedanciu vedenia vo vyžadovanom frekvenčnom pásme.

Výpočet vyvažovača pre homogénne vedenie:

Uvažujme, aby

Aby sme mohli vypočítať a navrhnúť zapojenie impedancie ZN, musíme vyšetriť priebeh impedancie ZL = f(().

Pri homogénnych vedeniach je

kde R, L, C, G sú kilometrové konštanty.

Pre akustické pásmo platí G<<(C, preto v ďalšom

Vyšetríme priebeh X a Y:

Obr.: Priebeh impedancie homogénneho vedenia v závislosti od ω

Našou úlohou je nájsť teraz vhodné zoskupenie prvkov R, L, C tak, aby ich impedancia mala približne rovnaký priebeh ako ZL. Úplne presne napodobniť impedanciu vedenia sa nám nepodarí preto, lebo by sme potrebovali nekonečný počet bodov súhlasu, to znamená, že aj toľko nezávislých prvkov. Pri našich návrhoch stačí , keď impedancia bude napodobňovať impedanciu ZL v predpísaných medziach.

Teraz si vyšetríme priebeh impedancie dvojpólu:

Obr.: Priebehy A a B graficky

Impedancia R má podobný priebeh ako impedancia ZL pre (((0, okrem toho reálna zložka impedancie ZL sa pre (((  a reálna zložka impedancie R sa pre ((( A(0. To znamená, že reálnu zložku impedancie R treba zväčšiť o konštantnú hodnotu . To jednoducho dosiahneme zapojením odporu do série s impedanciou R.

V zapojení vyvažovača pre homogénne vedenia sa často zapája ešte do série premenlivá kapacita, ktorá je rádovo niekoľko (F. Tá nám zlepšuje napodobnenie imaginárnej zložky pri nízkych kmitočtoch.

Potom zapojenie vyvažovača je:

Obr.: Zapojenie vyvažovača

Výpočet hodnôt ,  a  vykonáme graficko–počtársky. Vynesieme si závislosť reálnej a imaginárnej zložky ZL v závislosti od ω. Z reálnej zložky ZL pre  zistíme hodnotu , potom pri zvolenom kmitočte  odčítame hodnoty  a . Po odvodení platia nasledujúce vzťahy:

Po zrealizovaní vyvažovača premeriame jeho priebeh závislostí od ω. Ak sa vyskytujú veľké odchýlky od ZL, musíme výpočet opakovať zvolením iného .

Výpočet vyvažovača pre pupinované vedenia:

Sú dva spôsoby návrhu vyvažovača pre pupinované vedenia:

- podľa Hoyta

- v tvare -článku

Návrh vyvažovača podľa Hoyta:

Najprv si musíme vykonať rozbor impedancie pupinovaného vedenia. Impedancia pupinovaného vedenia závisí od nábehovej sekcie, t.j. od kapacity nábehového úseku.

Reálna zložka je daná vzťahom:

imaginárna zložka:

kde	s - pupinizačný krok,

(0 - vlastný rezonančný kmitočet pupinovaného vedenia,

x - dĺžka nábehovej sekcie v intervale (0 - 0,5).s

Bloková schéma pupinovaného vedenia:

Jeden pupinizačný úsek dĺžky s môžeme nahradiť v tvare π alebo T článku. Vezmeme si náhradu v tvare π článku. R, G, L, C sú kilometrické konštanty vedenia, Rp je odpor pupinky a Lp je indukčnosť pupinky. V akustickom pásme platí:

a

Potom zjednodušená náhradná schéma pupinovaného vedenia bude

Určíme vlastný rezonančný kmitočet (0 tak, že vstupné a výstupné svorky necháme naprázdno a určíme podmienku rezonancie:

Teraz si vyšetríme hodnotu impedancie Z:

Zistili sme náhradu pupinovaného vedenia pre x = 0,17, ale nábehová sekcia na pupinovaných vedeniach je 0,5s, preto musíme ešte na vstupné svorky zapojiť náhradu vedenia dĺžky 0,33s.

Pri zjednodušujúcich predpokladoch môžeme túto časť vedenia nahradiť kapacitou C1. Ešte do série s odporom R0 býva zapojená kapacita CN (niekoľko (F), ktorá nám upravuje impedančnú charakteristiku oblasti pod 400Hz.

Úplná schéma vyvažovača bude:

Rovnice pre výpočet Hoytovho vyvažovača:

Tlmenie nevyváženia sa v oboch prípadoch vypočíta zo vzťahu:

[Np]

Vypracovanie:

Schéma zapojenia:

G – generátor

M – merač impedancií

V – vyvažovač

Úloha č.1:

Použité prístroje:

- Tesla RC oscilátor BM 344

- Tesla tranzistorový merač impedancií 12YL020

- Odporová dekáda XL6

- Decade Condenser TR-9301/A

Najskôr sme museli zistiť hodnotu veličiny (1. Keďže to má byť reálna časť impedancie vedenia pri použili sme hodnotu z intervalu <185,180>, teda (1 = 180(.

Ako dolnú frekvenciu sme si zvolili jednu z prvých 4 zadaných frekvencií, fD = 1kHz.

Z tabuľky zadaných hodnôt sme určili X(D = 359( a Y(D = 318(

Potom sme známe veličiny dosadili do vzťahov a vypočítali ostatné veličiny potrebné na konštrukciu vyvažovača.

Napokon sme zrealizovali samotný vyvažovač a postupne pri rôznych frekvenciách vstupného signálu merali tranzistorovým meračom impedancií absolútnu hodnotu a fázu vyvažovača. Nakoniec sme pre namerané a zadané hodnoty vypočítali hodnotu tlmenia nevyváženia. Výsledky sú zapísané v tabuľke 1.

Vzorový výpočet:

X(d = 359 (

Y(d = 318 (

(1 = 180 (

fd = 1000 Hz ( (d = 2.(.fd = 2000.(

Nastavené hodnoty:

( = 743,9(

= 380,08nF

(1 = 180(

Tabuľka nameraných a vypočítaných hodnôt:

| f [kHz] | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Re{ZL}[(] | 616 | 485 | 394 | 359 | 276 | 243 | 218 | 199 | 194 | 191 | 188 | 185 |
| Im{ZL}[(] | 584 | 444 | 342 | 318 | 196 | 147 | 100 | 56 | 40 | 31 | 23 | 15 |
| ZL [(] | 848,83 | 657,542 | 521,728 | 479,588 | 338,514 | 284,004 | 239,842 | 206,729 | 198,081 | 193,499 | 189,402 | 185,607 |
| φL [◦] | 43,472 | 42,473 | 40,959 | 41,534 | 35,38 | 31,171 | 24,642 | 15,717 | 11,65 | 9,219 | 6,975 | 4,635 |
| ZN [(] | 750 | 595 | 480 | 423 | 198 | 198 | 183 | 168 | 162,5 | 162,5 | 162 | 160 |
| φN [◦] | 21 | 32 | 39 | 42 | 51 | 34 | 22 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| anv [Np] | 2,7836 | 2,9970 | 3,1783 | 2,7695 | 1,3398 | 1,7236 | 2,0067 | 2,2696 | 2,3159 | 2,4410 | 2,5513 | 2,6024 |

Úloha č.2:

Použité prístroje:

- Tesla RC oscilátor BM 344

- Tesla tranzistorový merač impedancií 12YL020

- Great variable artificial line 1721/S

Najskôr sme potrebovali zo zadaných hodnôt vypočítať potrebné veličiny na realizáciu Hoytovho vyvažovača. Vyvažovač napodoňuje vstupnú impedanciu.

Zo zadania sme určili hodnotu Lp = 100 mH pre združené vedenie. Ďalej sme zo zadania

vedeli, že pupinačný krok je s = 1,7 km a kapacita vedenia je C = 26,5 nF/km.

Potom sme vypočítali ostatné potrebné veličiny a zrealizovali samotný Hoytov vyvažovač. Postupovali sme podobne ako v prvej úlohe a zmerali pri rôznych frekvenciách absolútnu hodnotu a fázu impedancie vyvažovača. Nakoniec sme vypočítali aj hodnotu tlmenia nevyváženia. Výsledky sú uvedené v tabuľke 2.

Výpočet:

Lp = 100mH

C = 26,5 nF/km

s = 1,7 km

Nastavené hodnoty:

C0=19nF

L0=33mH

R0=1490

C1=15nF

Tabuľka nameraných a vypočítaných hodnôt:

| f [kHz] | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Re{ZL} [(] | 1470 | 1483 | 1490 | 1515 | 1590 | 1716 | 1927 | 2175 |
| Im{ZL} [(] | 265 | 144 | 92 | 66 | 50 | 48 | 53 | 66 |
| │ZL│ [Ω] | 1494 | 1490 | 1493 | 1516 | 1591 | 1717 | 1928 | 2176 |
| φL [◦] | 10,219 | 5,546 | 3,533 | 2,494 | 1,801 | 1,602 | 1,575 | 1,738 |
| │ZN│[Ω] | 1510 | 1520 | 1520 | 1560 | 1560 | 1730 | 1940 | 2150 |
| φN [◦] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| anv [Np] | 5,2351 | 4,6084 | 4,7149 | 4,2472 | 4,6215 | 5,5803 | 5,7756 | 5,1143 |

Úloha č.3:

Vzorový výpočet:

Vypočítané a namerané hodnoty sú uvedené v tabuľkách.

Záver:

Na meraní sme pracovali s vyvažovačmi pre homogénne a pupinové vedenia.

Našou úlohou bolo vypočítať parametre vyvažovačov uvedených vyvažovačov. Vyvažovaž pre pupinové vedenie sme realizovali podľa Hoyta.

Uvedeným vyvažovačom sme zmerali hodnoty impedancie pre rôzne frekvencie. Tieto sú uvedené v priložených tabuľkách.

V poslednej úlohe sme vypočítali tlmenie nevyváženia. Vypočítané hodnoty neprekročili stanovenú minimálnu medz 7Np – vyvažovače nevyhovujú úre dané vedenia.