Porovnanie protokolov PPP a SLIP

| SLIP | PPP |
| --- | --- |
| Konštruovaný primárne pre bytovo orientovanú sériovú linku, typicky RS-232. | Mechanizmus tvorby rámcov podobný HDLC si poradí s bitovo- i bytovo-orientovanou, synchrónnou či asynchrónnou linkou. |
| Pre účely smerovania musia obidve stanice poznať svoje IP adresy. Protokol im neumožňuje ich navzájom zistiť. | Stanice si môžu navzájom oznámiť dokonca i prideliť IP adresy, ktoré budú používať. PPP taktiež umožňuje požiadať o IP adresy primárneho a sekundárneho DNS servera. |
| Po SLIP spojení nieje možné súčasne prenášať viac protokolov - rámec neobsahuje identifikáciu typu. | Po PPP je možné prenášať viac sieťových protokolov súčasne (napr. IPX, IP, AppleTalk,...). Každý protokol sieťovej vrstvy možno nezávisle konfigurovať príslušným riadiacim protokolom (NCP). |
| Neexistuje žiadna detekcia chýb (to si musí zaistiť sieťová vrstva). | Štandartne obsahuje každý rámec kontrolný súčet, poškodené rámce se zahadzujú. |
| V pôvodnom SLIP neexistuje kompresia. Existuje síce CSLIP, ale tieto dva protokoly niesú navzájom kompatibilné. | Stanice se môžu dohodnúť na kompresii. Večšina implementací podporuje aspoň Van Jacobsonovu kompresiu TCP/IP hlavičiek. |
| Neexistuje overenie komunikujúcich staníc (autorizácia, authentication). | Stanica môže od druhej strany požadovať autentizáciu, a pri neúspechu overenia spojenie ukončiť. |
| Rôzne implementácie majú rôznu maximálnu dĺžku rámca, nemajú ale možnosť si ju navzájom oznámiť. | Všetky implementácie musia podporovať dĺžku rámca aspoň 1500 bytov, a môžu se dohodnúť aj na zvýšení tohoto maxima. |
| Ak má byť zachována kompatibilita, je protokol len tažko a obmedzene rozšíriteľný. | Protokol je stavaný tak, že ho možno ľahko rozšíriť a pritom zachovať kompatibilitu. Príkladom takéhoto rozšírenia oproti pôvodnej špecifikácií je napr. spomenutá konfigurácia IP adresy DNS servera. |

Rámec protokolu PPP

Príklady hodnôt poľa Protokol

| Typ | Sieťový protokol | Riadiaci sieťový protokol NCP |
| --- | --- | --- |
| IP | 0x0021 | 0x8021 |
| AppleTalk | 0x0029 | 0x8029 |
| IPX | 0x002B | 0x802B |
| NetBIOS Frames | 0x003F | 0x803F |
| LCP | 0xC021 | nemá, servisný protokol |
| PAP | 0xC023 | nemá, overovací protokol |
| CHAP | 0xC223 | nemá, overovací protokol |

Ukážka vnorenia paketu IP protokolu

Stavy PPP spojenia