Niektore otazky sa dali pouzit,niektore su navyse :)

M@RtIn

Chceme v ASN 1 definovat premennú MEDVED typu integer. Ktorá je správna forma?

- medved CHAR;

- medved integer;

- medved INTEGER;

- Medved INTEGER;

- MEdVed IntegeR;

Typy premenných x a y sú totozné podla ASN 1.,

- len v prípade, ak x a y má ten istý typ (napr. INTEGER – INTEGER)

- aj vtedy, ak typ x je odvodený z typu y

- aj vtedy, ak aj typ premennej x, aj typ premennej y majú totozný tag

- aj vtedy, ak aj typ premennej x, aj typ premennej y majú totozný privátny tag;

Císlo 14 má vyjadrenie v kódovaní BER:

- 02 01 00

- 02 81 02 0E

- 02 81 01 0E

Aky balik dat sa presuva z transportnej vrstvy RM OSI do  sietovej vrstvy?

- SDU(T) - service data unit transportnej vrstvy

- PDU(N) - protocol data unit sietovej vrstvy

- SDU(S) - service data unit relacnej vrstvy

- PDU(T) - protocol data unit transportnej vrstvy

Prijate kodove slovo c(x) je bezchybne, ak :

- c(x) mod g(x) = 0

- c(x) mod g(x) = E(x)

- chybovy polynom E(x) je prave rovny generujucemu g(x)

Pri pouziti okna (Window) ako metody riadenia  toku (Flow Control) je mozne dosiahnut kontinualny  prenos, ak :

- povolenie prijimac posiela po prijati celeho okna

- povolenie prijimac posiela po prijati 1. ramca z okna

- povolenie prijimac posiela po prijati  kazdeho ramca z okna

- nikdy nie je mozne dosiahnut kontinualny prenos

Variabilna sirka okna ako metody riadenia toku sa  najcastejsie pouziva na vrstve :

- DL

- N

- T

Nevýhodou pouzitia modifikácie „Split horizont“ Distribuovaného Asynchrónneho BFMA algoritmu je:

- spomalenie šírenia správy o dostupnosti uzla v prípade jeho pripojenia do siete.

- v prípade slucky v topológií siete reaguje na výpadok uzla pomaly, cize problém „count to infinity“ v tomto prípade nerieši.

- v prípade stromovej topológie siete reaguje na výpadok uzla pomaly, cize problém „count to infinity“ v tomto prípade nerieši.

- ziadna. Tento algoritmus rieši problém „count to infinity“ pre všetky mozné topológie sietí.

Algoritmus BFMA

- je zakladnym algoritmom pre protokol na vybudovanie virutalneho spojenia

- je vhodnejsi ako DA v sietach, v ktorych su uzly plne prepojene

- je zakladom Distance vector protokolov

- oznamuje susedom stavy svojich liniek

Kolko medzilahlych uzlov obsahuje najdlhsia cesta datagramu v IP sieti, ktora pouziva smerovaci protokol RIP?

- max. 32 uzlov

- max. 8 uzlov

- max. 16 uzlov

- max. 15 uzlov

- max 128 uzlov

Odporucanie V.28

- definuje datove obvody rozhrania DTE-DCE a ich logicky vyznam

- definuje riadiace obvody rozhrania DTE-DCE a ich logicky vyznam

- specifikuje elektricku podobu obvodov rozhrania DTE-DCE

Ako sa zabezpeci transparentnost protokolu HDLC?

- ramec zacina a konci flagom (01111110), ktory sa nesmie objavit v prenasanych datach, co je zabezpecene vkladanim  bitov a sucasne, dlzky vsetkych poli okrem datoveho pola su pevne dohodnute, co umozni urcit hranice jednotlivych poli  v ramci

- ramec zacina a konci flagom (01111110), ktory sa nesmie objavit v prenasanych datach, co je zabezpecene vkladanim bitov, pricom dlzky vsetkych poli ramca su pevne stanovene

- ramec sa zacina a konci flagom (01111110), ktory sa moze objavit v prenasanych datach, pretoze dlzky vsetkych poli su pevne stanovene

Medzi dvoma zariadeniami (Master - Slave) prebieha komunikácia pomocou BSC. Slave na DataBlock(1) odpovedal správou ACK(1). Ak po prijatí dalsieho DataBlock-u zistí slave poškodenie rámca, tak odpovie:

- ACK(1)

- NAK(2)

- NAK(0)

- neodpovie

Pri poškodení rámca pocas prenosu sietou Frame Relay je:

- rámec dorucený, kotrola chýb sa nerobí

- rámec dorucený a adresát je upovedomený o chybe

- rámec zahodený a adresát je upovedomený o chybe

- rámec bez oznámenia zahodený

Pri zvacsovani dlzky prenosoveho bloku nad optimalnu dlzku bloku:

- rastie efektivnost prenosu, ale zaroven rastie  pravdepodobnost chyby  bloku,

- znizuje sa efektivnost prenosu, ale zaroven sa znizuje  pravdepodobnost chyby bloku,

- rastie efektivnost prenosu a zaroven sa znizuje  pravdepodobnost chyby  bloku,

- efektivnost prenosu ani pravdepodobnost chyby bloku sa nemeni.

Velkost okna v protokole HDLC pri pouziti Unextended   Numbering Mode (NRM, ARM, ABM) je

- 4,

- 7,

- 15,

- nie je obmedzena.

Ako bude vyzerat bitova postupnost uzivatelskych dat prenasana pomocou   HDLC, 
ak pred prenosom mala tvar ...1101111110010... ?

- ...1101111110010...

- ...11011111110010...

- ...11011111010010...

- ...110111110010010...

Pomocou kodu Base64 zakodujte posledne 4B binarneho suboru, ak poznate cast kodovacej tabulky pre Base64.

___________________________________________
| 0  | 1  | 2 | 3  | 4 | 5 | 6  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20|
--------------------------------------------------------- 
| A | B | C | D | E | F | G | P   | Q | R   | S   | T    | U | 
---------------------------------------------------------
Postupnost: 00111101000001000101001001001101

- ABCDEG =

- PQRSTQ = =

- PQRSTQ =

- ABCDEG = =

Ako je zname kodovaci algoritmus Base64 vyuziva v istých pripadoch ukoncenie zakodovanej postupnosti znakom ´=´. Kolkými znakmi ´=´ bude ukoncená nasledujuca binarna postupnost po zakodovani?

Postupnost: 0011000011101000100101010000001010100101

- ziadnym

- jednym

- dvomi

- tromi

Aby sa vyriesil problem "Count to Infinity" v pripade RIP protokolu, navrhla sa metoda Split Horizon". Co je jeho podstatou?

- Smerovac vzdy oznamuje smerovacie informacie o konkretnom cieli uzlu, cez ktory dana cesta vedie.

- Smero0vac vzdy oznamuje uzlu, cez ktory vedie cesta do konkretneho ciela, ze tento ciel je nedosiahnutelny.

- Smero0vac oznamuje uzlu, cez ktory vedie cesta do konkretneho ciela, ze tento ciel je nedosiahnutelný len v pripade, Ze tento uzol (ciel) padol

- Smerovac nikdy neoznamuje smerovacie informácie o konkretnom ciely uzlu, cez ktorý dana cesta vedie.

Za ucelom zrychlenia BFMA algoritmu bolo navrhnute tzv. Ezopove pravidlo. Jeho podstatou je, ze v pripade ak uz bol dany uzol analyzovany (nachadzal sa v minulosti v rade Q) tak :

- ho uz do radu Q opatovne nezaradujeme

- pri opatovnej potrebe analyzy ho zaradime na zaciatok radu a ihned spracuvame

- pri opatovnej potrebe analyzy ho zaradime na koniec radu a spracujeme ho az po analyze uzlov, ktore sú v rade po prvykrat

- zaradime ho na zaciatok radu a nasledne spracujeme, ale pri dalsom vyskyte ho uz do radu Q opatovne nezaradujeme (second chance)

Pouzivame metodu S&W, P-schema. Pri vyslani 6 paketov, pricom v dvoch nastala chyba; 
aky je pocet ACK, NACK?

- 4 ACK, 2 NACK

- 4 ACK

- 6 ACK, 2 NACK

- 6 ACK

Odporucanie ITU X.25:

- definuje rozhranie medzi koncovymi (DTE) zariadeniami datovej siete s prepinanim paketov

- definuje rozhranie medzi koncovym (DTE) a ukoncujucim (DCE) zariadenim datovej siete s prepinanim paketov alebo s prepinanim okruhov

- definuje rozhranie medzi DTE a DCE datovej siete s prepinanim paketov

Pri metode S&W vypocitajte blokovu priepustnost, ak  pravdepodobnost chybne  preneseneho bloku je 0.1 a pocet blokov, ktore bolo mozne  vyslat za cas, kym sa caka na potvrdenie vyslanej spravy je 9:

- 1,11%

- 9%

- 10%

- 1%

Ak generujuci polynom g(x) obsahuje (x+1) nevieme nim detekovat:

- neparny pocet chyb

- dvojitu chybu

- jednoduchu chybu

Ktora z technik riadenia toku dokaze zabranit nepriamemu uviaznutiu

- channel queue limit

- structured buffer pool

- imput buffer limit

Medzi obvody definovane rozhranim V.24 ovladane DTE zariadenim patria:

- TxD,DTR,RTS

- TxD,DSR,CTS

- RxD,DSR,CTS

Problem transparentnosti prenosu dat v BSC riesi tzv. Transparentny mod

- bit stuffingom

- vlozenim DLE pred ETX, ked sa vyskytne v prenasanych datach

- vlozenim DLE pred DLE, ked sa vyskytne v prenasanych datach

Protokol RIP pri svojej cinnosti:

- nepozna topologiu siete

- pozna topologiu siete

- topologiu zisti po n-krokoch (kde n je pocet uzlov v sieti -1)

U Frame Relay:

- vsetky data su na linkovej urovni potvrdzovane

- prislusnost k virtualnemu kanalu musi byt jednoznacna, identifikovana hodnotou DLCI

- dorucenie dat posielanych do siete rychlostou CIR nie je garantovane

- data posielane do siete rychlostou EIR su "hodnejsie" zahodenia ako data s rychlostou CIR

Ktoru zo 4 primitiv vysiela nizsia vrstva vyssej vrstve na prijimacej strane?

- request

- indication

- response

- confirmation

Pod pojmom "blokova" ARQ chapeme

- Send-and-wait metodu

- Go-back-N metodu

- selektivnu metodu

- inu

Do akej skupiny algoritmov patri Generic Cell Rate Algoritmus - GCRA a aka je jeho funkcia?

- leaky bucket = derave vedro - error control

- leaky bucket = derave vedro - tvarovanie prevadzky

- token bucket = vedro s pripustkami - tvarovanie prevadzky

- token bucket = vedro s pripustkami - error control

Co znamena split horizon?

- uzol neposiela routovaciu informaciu uzlu, ktory je evidovany ako dalsi uzol pre danu cestu.

- uzol hned neposiela dalej informaciu o nedostupnosti ineho uzla, ale chvilu pocka, ci niekto nema routovaciu informaciu o ceste k danemu uzlu

- uzol neprijima informaciu o nedostupnosti ineho uzla, ale pocka, ci sa dana informacia potvrdi

- uzol posiela routovaciu informaciu len o uzloch, s ktorymi priamo susedi.

V ktorej triede protokolu HDLC nema ziadny z komunikujucich uzlov   prioritu?

- UNC

- UAC

- BAC

Pri zabespeceni prenosu dat pomocou S&W , ktora pouziva na signalizaciu prijatia/neprijatia spravy N-schemu:

- pri strate ACK ,vysielac po uplynuti urciteho casu (time out) vysle nepotvrdeny blok znovu.

- pri strate NACK ,vysielac po uplynuti urciteho casu (time out) vysle nepotvrdeny blok znovu.

- pri strate ACK vysielac pokracuje vo vysielani dalsich blokov.

- pri strate NACK vysielac pokracuje vo vysielani dalsich blokov.

Ak je k dispozicii jedna IP adresa triedy 'B'->(2B adresa siete, 2B identifikacia uzla v sieti), kolko bitov z tretieho bajtu IP adresy je nutne vyhradit na identifikaciu 3 podsieti ?

- 2

- 3

- 4

- 8

V ramci Ethernet II resp. 802.3, ktory ma v poli typ cislo 05AA h = 1450d, som dostal:

- Ethernet II ramec s dlzkou 05AA h bajtov

- 802.3 ramec s dlzkou 05AA h bajtov

- Ethernet II rames s vnorenym IP protokolom

- 802.3 rames s vnorenym IP protokolom

- uplne nieco ine

Mapovanie 32-bitovej IP adresy do 48-bitovu Ethernet adresy je riesene pomocou:

- SMTP

- RARP

- ARP

- TCP

- ziadnym z uvedenych

Protokol IP

- zabezpecuje spolahlivost a flow control, nezabezpecuje adresovanie a  fragmentaciu

- zabezpecuje spolahlivost a adresaciu, nezabezpecuje flow control a  fragmentaciu

- zabezpecuje adresaciu a fragmentaciu, nezabezpecuje flow control a spolahlivost

- zabezpecuje adresaciu a flow control, nezabezpecuje fragmentaciu a spolahlivost

Ethernetový rámec musí mat dátovú cast dlhú minimálne 46B lebo:

- paket by bol príliš krátky na zachytenie

- nebolo by mozné udrzat synchronizáciu

- nemusela by byt detekovaná kolízia

- je to dlzka hlavicky nadradenej vrstvy

Aka je maximalna velkost datovej casti internetoveho datagramu?

- 1500B

- nie je obmedzena

- 64kB

- 5000B

Pri zisteni podstatnej chyby v uz vydanom RFC sa postupuje nasledovne:

- chybne RFC sa zo zoznamu vymaze a opravenemu sa prideli nove cislo

- chybne RFC zostava a opravenemu sa prideli nove cislo

- chybne RFC sa jednoducho nahradi opravenym

- chybne RFC sa nahradi opravenym, ale aj opravenemu sa prideli nove cislo

Protokol ARP (Address Resolution Protocol) sa pouziva:

- pri preklade IP adresy na fyzicku adresu

- pri preklade fyzickej adresy na IP adresu

- pri preklade mena pocitaca na IP adresu

- prip preklade IP adresy na meno pocitaca

Pre protokol PPP (Point-to-Point Protocol) je charakteristicke ze   umoznuje  prenos:

- sietoveho protokolu po viacerych fyzickych spojeniach

- sietoveho protokolu po jednom fyzickom spojeni

- viacerych sietovych protokolov po jednom fyzickom spojeni

- viacerych sietovych protokolov po viacerych fyzickych spojeniach

Ako kontroluje IP protokol chybovost hlaviciek.

- vyhradne CRC kodom

- Paritnymi suctami

- Nekontroluje

Ako kontroluje IP protokol chybovost dat?

- vyhradne CRC kodom

- Paritnymi suctami

- Nekontroluje

Ako su sifrovane hesla v PAP protokole?

- Symetricka sifra

- Nesymetricka sifra

- Nie su

Ako sa da dosianut 100Mb/s na UTP cat 3 ?

- Zvysenim frekvencie 10 krat

- Zvysenim frekvencie a kompakciou dat

- Vyuzitim 3 parov vodicov v smere prenosu a pouzitim 3 stavoveho kodu

Na co sluzi adresa 127.0.0.1 ?

- Loopback

- Broadcast

- Net Address

Na co sluzi RARP ?

- Na ziskanie IP adresy z MAC adresy.

- Na ziskanie MAC adresy z IP adresy

- Na nahranie boot image do pamati.

Ako sa overuje identita pri SMTP dialogu ?

- Pomocou PAP

- Pomocou verejneho a privatneho kluca

- Neoveruje sa.

Ako zisti SMTP deamon za bol preneseny cely mail ?

- Pride riadok na ktorom je len . a <CR><LF>

- Velkost prenesenych dat sa rovna velkosti zadanej na zaciatku komunikacie

- Pride 000000111111

V IP datagrame prenasame data o velkosti 128 bytov. Aku hodnotu bude mat pole Total length v hlavicke IP datagramu? (ak nie su pouzite polia Options)

- 128

- 4

- 2

- 148

- 1024

Aku hodnotu maju polia Identification v hlavickach IP pri prenose IP datagramov prostrednictvom viac paketov nizsej vrstvy:

- rovnaku, ak su ostatne polia hlavicky datagramu rovnake

- rovnaku len pre fragmenty jedneho IP datagramu

- roznu, meni sa podla typu IP datagramu

IP protokol zabezpecuje kontrolu prenesenych dat

- vzdy pomocou vysledneho kontrolneho suctu

- pomocou pola Header checksum

- nikdy

Ak je v hlavicke IP nastaveny bit D=1

- za fragmentom nasleduje dalsi prisluchajuci jednemu IP datagramu

- datagram sa fragmentuje do paketov nizsej vrstvy

- datagram nemoze byt fragmentovany

- je nutna defragmentacia

V protokole MAC protokole 802.12 su mozne:

- 4 priority ramcov

- 2 priority ramcov

- ziadne priority

- ziadne z uvedenych

Mam pridelenu "B" (IP) adresu 129.100.x.x a z dovodu potreby podsieti v  mojej organizacii som zvolil masku  11111111.11111111.11100000.00000000.   Kolko mozem mat maximalne hostov v jednej mojej podsieti

- 2^13

- 2^13 - 2^1

- 2^13 - 2^3

- d. 2^16

Aktivny monitor v sieti Token Ring sluzi na :

- pridelovanie priority

- zistuje topologiu siete a prideluje adresy

- odstranuje cirkulujuce pakety

- zabezpecuje komunikaciu medzi uzlami

Overenie identity pri pouzití CHAP protokolu prebieha:

- len pri vytváraní spojenia

- len pri vytváraní a uzatváraní spojenia

- v pravidelných intervaloch stanovených identifikujúcim sa uzlom

- zakazdým, ked uzol vyzadujúci identifikáciu (authenticator) o  nu  poziada - vyzve identifikujúci sa uzol.

Siete Token bus je

- logická zbernica, fyzicky kruh

- zbernica

- fyzicka zbernica, logicky kruh

- polygonalna siet

HDLC je protokol orientovany:

- linkovo

- kanalovo

- bitovo

- bytovo

- paketovo

Na sieti s adresou \"C\" je mozno \"privesit\" kolko pocitacov  (hostov)?

- 256

- 254

- 65536

- 16738452

- najviac 2^14-1

MAC adresa pri Ethernete je

- prepis adresy IP pre potreby ethernet protokolov

- jedinecne cislo sietovej karty

- rozsirena IP adresa o 2B na konecnych 48bitov

- adresa sietovej karty pricom prva cast (3B) vyjadruje adresu siete

Bezpecnost PAP protokolu je:

- zabezpecena "hashovanim" na primacej aj vysielacej strane

- oslabena posielanim loginu a hesla v nezasifrovanom stave

- zalozena na principe 3-way handshake

- odolna voci opakovanym inkrementovanym utokom

Ktore z nasledujucich IP adries su vyhradene ako privatne:

- 10.0.0.0 a 172.0.0.0.

- neexistuju privatne adresy

- 10.0.0.0 a 172.16.0.0

- ziadna z odpovedi

IP zabezpecuje:

- Error control

- Sequencing

- Adressing a fragmentation

- Flow control

Protokol PPP fungujuci na linkovej vrstve

- prenasa pakety akehokolvek protokolu vyssej vrstvy

- podporuje prenos iba IP paketov

- prenasa pakety protokolu ktory bol zadefinovany na zaciatku  spojenia

Pri pripojeni pomocou PPP protokolu sa spojenie konfiguruje

- len na zaciatku, vo faze Establishing

- kedykolvek pocas celeho spojenia ked nastane nejaka udalost

- nakonfigurovanie spojenia nastane este pred samotnym prepojenim uzlov

Pri autentikacnom protokole CHAP sa meno a heslo posiela cez linku

- v nezasifrovanej cistej forme

- zakodovane pomocou Base64

- meno a heslo sa vobec neposiela

- v zasifrovanej forme

Kolko bitov z IP adresy potrebujem vyhradit na rozlisenie 7 podsieti?

- 7 bitov

- 3 bity, lebo 2^3=8 co je > 7

- 4 bity

IP adresa 127.x.x.x patri do

- triedy A IP adries

- triedy B IP adries

- je to specialna adresa nepouzivana na bezne ucely

- do akej triedy patri, zavisi od masky

CIDR je

- rozsirenie IPv4 ktoremu sa inak hovori aj IPv6

- specifikacia ktora rozdeluje IP adresy so tried (A, B, C,...)

- obchadza plytvanie IP adresami ktore vzniklo rozdelenim adr. do  tried

Obsah datovej casti IP datagramu

- je zakodovany ASN.1 lebo moze obsahovat rozne data

- nie je nijako kodovany

- je paketom transportnej a vyssej vrstvy

Ako podla coho rozlisim, ci polozka ramca TYP/DLZKA obsahuje typ  alebo dlzku ramca ?

- podla konfiguracie hardveru - sietovej karty

- podla nastavenia softveru - ovladaca karty

- podla samotnej hodnoty tejto polozky

- podla polozky DATA v konkretnom ramci

Co spravi router fungujuci podla RIP protokolu, ked sa v jeho  smerovacej tabulke nenachadza IP adresa prijemcu paketu ?

- paket zahodi a upovedomi odosielatela

- do paketu namiesto IP adresy prijemcu ulozi adresu 0.0.0.0

- vypyta si od susedov smerovacie tabulky a podla toho rozhodne

- vo svojej smerovacej tabulke najde zaznam s adresou 0.0.0.0 a odosle paket na router oznaceny podla tejto adresy

Transakcia v SMTP je :

- komunikacia rovny s rovnym

- komunikacia klient - server vylucne jednosmerna

- komunikacia klient - server jednosmerna s moznostou vymeny uloh prikazom TURN

- zalezi od implementacie

SMTP model prenosu posty ma :

- 8 bitovy prenosovy kanal

- 8 bitovy prenosovy kanal s tym, ze najvyznamnejsi bit je pred  prenosom nastaveny na nulu

- 7 bitovy prenosovy kanal

- 7 bitovy prenosovy kanal s tym, ze 8.bit sa nemusi, ale moze pocas prenosu na niektorom systeme nastavit na nulu

RFC822 definuje pouzitie hlaviciek sprav (From:, To:, Date:, ...) v SMTP. Tieto hlavicky:

- su nutne na uspesny prenos mailu k prijimatelovi

- su nutne len niektore z definovanych

- nie su nutne na uspesny prenos mailu k prijimatelovi

- su nutne len v urcitych situaciach - napr. odpovedanie ("reply") na mail

Ako sa odlisuje na fyzickej urovni Fast Ethernet pri prenose po  kabloch UTP cat.3 a UTP cat.5 ?

- UTP cat.5 pouziva kodovanie 4B5B a UTP cat.3 kodovanie 8B6T

- Fast Ethernet nemozno pouzit na kabloch UTP cat.3

- nie je v nich rozdiel

- pri UTP cat.3 sa musi tok rozdelovat do dalsich dvoch parov (zo  styroch) t.j. dva pary su trvale pridelene pre jednotlive smery, dalsie dva pary sa zdielaju, zatial co pri UTP cat.5 to nie je  potrebne, pretoze tie maju dostatocne siroke prenosove pasmo a jednotlive smery idu kazdy po dvoch paroch

Na com je zalozeny princip technologie Distributed Queue Dual Bus ?

- "kto prv pride, ten prv melie", teda kto si prvy obsadi zbernicu, ten ju pouziva

- vsetky stanice su "slusne" a prenechavaju zbernicu aj inym

- po zbernici sa pohybuju viacere tokeny (z toho distributed)

- d. na zbernici existuju monitor, ktory si vytvara dve fronty poziadaviek o zbernici a striedavo urcuje z front stanicu,  ktora moze hovorit (z toho queue dual)

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Colission Detection) metoda

- je deterministicka, preto je vhodna na pouzitie v systemoch  riadenia   kritickych aplikacii,

- je deterministicka, ale nepodporuje priority, preto nie je vhodna  na pouzitie v systemoch riadenia kritickych aplikacii,

- je stochasticka, ale podporuje priority, preto je vhodna na  pouzitie  v systemoch riadenia kritickych aplikacii,

- je stochasticka, nepodporuje priority, preto nie je vhodna na  pouzitie v systemoch riadenia kritickych aplikacii.

Multicastova adresa ma

- 28 bitov

- 32 byty

- 14 bitov

- 21 bitov

Sucasna verzia protokolu IP (v.4)

- neumoznuje rozlisit typy sluzieb (hlasova, datova)

- umoznuje rozlisit typy sluzieb podla pola Options v hlavicke paketu

- umoznuje rozlisit typy sluzieb podla pola Identification v hlavicke paketu

- umoznuje rozlisit typy sluzieb podla kriterii na prenos (oneskorenie, priepustnost, spolahlivost )

NCP

- su protokoly sietovej vrstvy

- konfiguruju parametre spojenia na linkovej vrstve a staraju sa o udrzbu spojenia pri komunikacii peer-to-peer

- sa staraju o inicializaciu spojenia, autentifikaciu a zrusenie spojenia

- su protokoly linkovej vrstvy

Aky je MTU v Ethernete

- 12000b

- 1500b

- 4478b

Kolko PAROV!!! vodicov kabla typu TP pouziva Ethernet v mode FullDuplex

- 2

- 4

- 8

Protokol RIP: V akych intervaloch posiela smerovacie informacie?

- 30min

- 120sec

- 30sec

- 180sec

Trieda C v IPv4 dokaze adresovat maximalne

- 255 pocitacov

- 256 pocitacov

- 254 pocitacov

Aka je maximalna vzdialenost pri Ethernet 10BaseT

- 500m

- 185m

- 250

- ani jeden z uvedenych

Standard IEEE 802.3 specifikuje v RM OSI

- fyzicku vrstvu

- linkovu vrstvu

- fyzicku a linkovu vrstvu

- fyzicku vrstvu a cast linkovej vrstvy

Medzi parametre VC v protokole Frame Relay patria:

- CIR,DIR a EIR

- CIR a EIR

- CIR

- ziadne z uvedenych

X.3 obsahuje :

- definiciu DTE zariadeni a pripojenie k DCE

- definiciu PAD zariadenia

- definiciu komunikacie PAD a DTE

Pri riadeni zahltenia vo Frame relay sa hodnota BECN nastavi na 1:

- v urcenom uzle, v ktorom doslo k zahlteniu v protismere prevadzky

- v hociktorom uzle siete, ak je prevadzka zahltena v smere posielania ramcov

- v hociktorom uzle siete,ak nastane zahltenie v protismere posielania ramcov

- v DTE zariadeni , pri prijati ramca

Frame relay garantuje

- riadenie toku, ale nie kontrolu zahltenia

- dorucenia kazdého vyslaného rámca do ciela

- prenesenie iba bezchybných dát

- potvrdenie kazdého rámca, ktorý sa správne prenesie  (A-schéma ARQ)

Smerovacia tabulka v sieti so spojovacou orientaciou obsahuje nasledovne polozky:

- Vstupny port, vystupny port, vstpny identifikator kanala, vystpny identifikator kanala, cena cesty

- Vstupny port, vystupny port, vstupny identifikator kanala, vystupny identifikator kanala

- Vstupny port, vystupny port, nasledujuci uzol, cielova adresa, cena cesty

- Vstupny port, vystupny port, nasledujuci uzol, cielova adresa

- Adresa ciela, vstupny port, adresa zdroja, vystupny port

Problem "Pocitanie do nekonecna" riesi metoda "Split horizon" nasledovnym  sposobom:

- neposiela do daneho rozhrania informacie o tych cestach, ktore z neho ziskal

- neposiela do daneho rozhrania informacie o tych cestach, ktore z neho ziskal a pre vsetky ostatne uzly oznaci tieto cesty ako nedostupne

- oznaci danu cestu za nedostupnu a posiela o tom spravu pre ostatnych

- oznaci danu cestu za nedostupnu a po vyprsani isteho casu (timeout) informuje ostatnych

Pre Token Ring siet plati:

- bezkolizna, deterministicka

- nesuperiaca, nevhodna na riadenie technologickych procesov

- superiaca, nedeterministicka

Ethernet siet je:

- Dynamicka, nesuperiaca, negarantuje dorucenie sprav, nedeterministicka

- Dynamicka, superiaca, nahodna, deterministicka

- Dynamicka, superiaca, nahodna, nie urcena na riadenie  technologickych procesov

RIP:

- Je zalozeny na principe BFMA

- je EGP protocol

- je vhodne pouzit rozsiahle a huste siete

- sa stara o aktualizaciu smerovacich tabuliek, ale nevykonava uz vlastne smerovanie

Tvarovanie prevadzky metoda

- "Derave vedro" riesi tak, ze za konstantny cas prepusti konstantny pocet bitov alebo paketov, pricom pakety nemusia mat rovnaku dlzku

- "Derave vedro" riesi tak, ze za konstantny cas prepusti konstantny pocet bitov alebo paketov, pricom pakety musia mat rovnaku dlzku

- "Derave vedro" riesi tak, ze za konstantny cas prepusti konstantny počet bitov, pricom nie je mozne tvarovat prevadzku podla ratania poctu prepustenych paketov