1. Vymenujte fázy spojenia.

a) Zostavenie spojenia

b) Prenos informacii

c) Zrusenie spojenia

Napíšte prenos plez. digit. hierarchie E1/E0.

E0 (DS0) 64 kbit/s

E1 2.048 Mbit/s

Referenčné konfigurácie (male pismena referencne body, velke pismena funkcne skupiny)

TE1 – s – NT2 – t – NT1 – u – LT – v – ET

TE2 – r – TA – s – NT2 – t – NT1 – u – LT – v – ET

H0? Čo sa prenáša.

Uzivatelsku informaciu

Ako sa volá signalizácia účastník ßŕ ústredňa

DSS1

Či môže v základnom prístupe byť bod ßŕ multibod.

Moze

Čo je signalizácia.

Prenos riadiacej informacie na vytvorenie a zrusenie spojenia, pocas spojenia kontroluje chyby a riadi tok dat

Koľko hovorových kanálov je v PDH E1.

30

Primitív Layer-to-layer.

?? nevieme

Rýchlosť B, načo sa používa.

64 kbit/s, na prenos informacii

Čo robí AAL vrstva.

Segmentuje informaciu z vyssich vrstiev do payloadu ATM bunky, definuje sluzby pouzitim vyssich vrstiev

Nakreslite ref. konfiguráciu pre S/T.

TE1 – s/t – NT1

TE2 – r – TA – s/t – NT1

3 teleslužby.

Telefonna sluzba, videotext, telefax4, 7kHz Audio, Videotelofon, Telekonferencia, Teletex, Telex.

Pri bod ŕmultibod n-ISDN ktorý kanál rieši kolízie.

Kanal D, za pomoci ECHO-kanala

Definícia UNI alebo na čo slúži referenčná konfigurácia pre UNI.

definuje rozne pristupy k ISDN sieti

Definujte terminal portability TP.

Prenositelnost terminalu, moznost pocas spojenia odpojit terminal, zapojit ho na ine fyzicke pripojenie a pokracovat v spojeni

Základný prístup - kanály a rýchlosti definovať.

2B+D (2*64+16) [kbit/s]

Aké vrstvy RM OSI využíva N-ISDN.

Fyzicku, linkovu, sietovu

Vysvetlite fast packet switching pre ATM.

Ziadna kontrola toku dat a kotrola chyb link-to-link (len end-to-end), pakety konst. dlzky -> mensie naroky na cache v uzloch, teda mensie oneskorenie

Vymenujte aspoň 2 druhy protokolov používaných v UNI.

I.430 + I.431 (BRA+PRA) -> fyzicka vrstva

Q.921 (LAPD) -> linkova

Q.931 -> sietova

Čo je to STP v CCS7.

Bod kde sa smerjue, prepaja, ale nespracovava sa signalizacna informacia

Ako je definovaný vlnovo-dĺžkový multiplex (resp. frekvenčný).

Kanal je dany nosnou frekvenciou v svetelnej oblasti

Typy N-ISDN služieb alebo B-ISDN.

Nosne sluzby (nosne + doplnkove)

Telesluzby (telesluzby + doplnkove)

Ktoré vrstvy PRM B-ISDN patria k ATM.

ATM a AAL

Čo je  V.120  a načo slúži.

Prepojenie PC s modemom

Rozoznávanie hraníc buniek (delineacia) – ATM.

V stave HUNT Zoberie sa prvy bit a predpokla da, ze je to zaciatok bunky po 5B sa vypocita HEC (headaer error conntrol) ak nesedi predpoklada sa ze dalsi bit v poradi je zaciatok bunky az kym nesedi HEC. Potom prejde do stavu PRESYNC, aj je tam delta krat spravne HEC za sebou, tak prejde do stavu SYNC, tam ostava kym sa alfa krat za sebou nevypocita nespravne HEC.

Kanály na So rozhraní, D-kanál - ako to funguje.

Signalizacia ma priritu (1) pred inym typom vysielanej info (2), ak TE nevysiela ziadne LAPD ramce, tak vysiela postupnost bin 1, NT po prijadi bitu z D-kanala spatne vysiela tento bit do TE (echo-bit, ECHO-kanal), ak TE chce vyslat LAPD ramec, tak sleduje postupnost pozoravanych D bitov ak zisti ratazec bin 1 dlzky rovnej prahovej hodnote Xi tak moze vysielat, kolizia: ak viacero TE monitoruje echo-kanal a zacnu vysielat v rovnakom case, vysielajuce TE porovna echo-bity s vyslanymi D bimi ak sa nerovnaju nastala kolizia.

Medzi akými refer. bodmi je adaptér.

R a S

Rozdiel medzi NT1 a NT2 (resp. stručne charakterizujte).

NT1 – funkcie spojene s fyzickym a elektromagnetickym ukoncenim siete, udrzba a monitorovanie liniek vo vrstve 1, synchronizacia, prenos napaj. Napatia, ukoncenie ucast. rohrania

NT2 –funkcie na prlnenie ulho pobockovej ustredne a inych neverejnych siti, multiplex, spojovanie, koncentracia, udrzba a monitorovanie, ukoncenie ucastnickeho rozhrania

Na ktorej vrstve je smerovanie v ATM.

Na vrstve ATM

Do akej skupiny služieb patri služba TeleFax (G4).

Telesluzby

Funkcie TC podvrstvy.(transmission convergence sublayer – fyzicka vrstva B-ISDN)

Generovanie a obnova prenos. Ramcov, adaptacia ATM budnik do prenosovych ramcov, delineacia ATM buniek, generovanie HEC a overovanie hlavicky bunky, adaptacia prenosovych rychloti ATM buniek na prenosovu rychlost fyzickeho media

Čo je to asynchrónny multiplex s pevnou dĺžkou rámcov.

Kanal je urceny adresou v hlavicke, paket je urceny polohou v ramci

Protokol sieťovej vrstvy N-ISDN.

Q.931

Aké sú najdôležitejšie pointre pre sdh rámec.

Pointer v POH – ukazuje na jednotlive kanaly

Pointer v AU – ukazuje na payload

Funkcie ET a LT v N-ISDN.

ET –ustrednove zakoncenie, ukoncuje prenosove linky zUNI v spoj. zariadeni, funkcie vyssich vrstiev RMOSI

LT – ukoncuje prenosove linky z UNI v spojovacom zariadeni z hladiska prenosovych funkcii, napaja NT, napaja regeneratory, regeneruje signaly, ....

Primárny prístup N-ISDN na baze T1 alebo E1, rýchlosť a kanály.

T1 23+D  24*64=1,536Mbit/s

E1 30+D 31*64=1.984Mbit/s

Aký je rozdiel vo formáte ATM rámca pre NNI a UNI.

Pre UNI ma pole GFC (4b) a VPI ma len 8bitov

Pre NNI nema GFC pole a pole VPI ma 12 bitov

Čo je to štatistické multiplexovanie.

Nie je priradeny pevny multiplex. vztah , nerovnomerne obsadzovanie multiplexu

Max prenosová rýchlosť na N-ISDN-UNI rozhraní.

2.048 Mbit/s

Funkcie riadiacej roviny v N-ISDN modeli.

signalizacia

Ako sa vola rámec na S0 rozhraní.

S0 ramec

Je DSS-1 signalizácia s prepájaním okruhov.

Nie, s prepajanim paketov

Použiva ISUP cast vždy SCCP cast v CCS7 signalizácii.

Moze sa pouzit, ale aj nemusi

Čo robí ADM (add&drop) multiplexor.

Umoznuje vyber alebo vlozenie signalov do bunky bez uplneho multiplexovania

Uveďte príklad pre nosnú službu s prepájaním okruhov na N-ISDN.

64kbit/s, bez obmedzenia, 8kHz struktura

Pokrývajú 3 vrstvy MTP tretiu vrstvu RM-OSI?

Nie uplne, MTP + SCCP pokryvaju prve 3 vrstvy

Je potrebná signalizácia pri nespojovo orientovanom prenose

nie

Prenos STM-4 v SDH

622.08Mbit/s

Nakreslite ref. model s bodom S a bez T

TE1 – s – NT2+NT1

TE2 – r – TA – s – NT2+NT1

Popíšte službu DDI (predvoľba)

Moznost z verejnej siete volat ucastnika neverejnej siete bez pomoci spojovatelky

Protokol sieťovej vrstvy DSS1

Q.931

Popis echo kanálu

Tvoreny echo-bitmy na detekciu kolizie

Či sa používa SDH v B-ISDN

ano

Ktorá časť CCS robí prenos signalizačných správ

MTP

Prenos používateľskej informácie v N-ISDN je paketovo alebo okruhovo orientovaný okruhovo

MSU, LSSU - posielanie sprav

Msu – spravy vyssich vrstiev, lssu – spravy stavu linky

Signalizácia DSS1, CCS7 - ako je zabezpečená

Príklad na flag (01111110)

Bit stuffing – po piatej jednotke sa vklada 0

Správy v CCS7, DSS1 - aké sú, kedy sa posielajú

Na zostavenie spojenia, na zrusenie spojenie, spravy pocas spojenia, ostatne spravy

Prenosová rýchlosť pre H0 kanál a čo sa ním prenáša

6*64 = 384 kbit/s, pouzivatelska informacia

Pre ktory kanal je treba riesit viacnasobny pristup v zakladnej   pripojke N-ISDN.

Pre D kanal

Ako sa nazyva signalizacny protokol medzi TE a NT.

DSS1

na ktorej vrstve je smerovanie v ATM?

Na ATM vrstve

1/ Strucne popiste vlnovy (vlndlzkovy) multiplex:
  Vlnovy multiplex zodpoveda frekvencnemu, ale pri optickom vedeni. Kanaly su 
identifikovane roznou vlnovou dlzkou nosnej vlny

2/ Uvedte prenosovu rychlost pre pleziochronnu hierarchiu E1. 
  2048kbit/s

3/ Ake tri typy protokolu LAPD poznate?
  I, S, U

4/ Vysvetlite pojem referencny bod pre referencne konfiguracie ISDN UNI.
  Referencny bod oddeluje jednotlive referencne skupiny. Je to rozhranie medzi funkcnymi skupinami

5/ Aka je prenosova rychlost D kanala pri zakladnom pristupe na N-ISDN UNI, a co sa nim prenasa?
  16kbit/s, signalizacia

6/ Ako sa vola metoda pre riadenie pristupu na zbernicu pri zapojeni point-to-multipoint, pre zakladny pristup na N-ISDN UNI?
  CSMA/CD, zo sieti typu ethernet

7/ Ake prenosove rychlosti ma H kanal pri Euro-ISDN?

Nema definovany H kanal

8/ Co oznacuje sprava Alerting signalizacneho systemu DSS1?
  Oznacuje, ze bolo dosiahnute cielove zariadenie, ale este nebolo nadviazane  spojenie “tel. zvoni”. TE oznamuje, ze je pripravene na connect.

9/ CCS7 je signalizacny system s prepajanim okruhov, alebo prepajanim paketov?
  S prepajanim paketov

10/ Moze sa pre B-ISDN UNI pouzit rozhranie bez akychkolvek prenosovych ramcov?
  Ano