MSK2  - Zapoctovka 2008

10.12.2008      19:00     realny zaciatok 19:30

Pisalo sa v AB 300, CD 300 a v DE 300

1. V casovej oblasti zadefinovat vznuk unikov (pomale, rychle, selektivne, neselektivne)

+ popisat pouzite symboly

2. Nakreslit blokovu schemu generatora m-postupnosti s gen. polynomom x^3+x^2+1

Vygenerovat postupnost a nakreslit graf nenormovanej autokorel. funkcie

3. Viterbiho ekvalizer sluzi na:    (boli 4 moznosti)

- potlacenie frekv. selektivnych unikov

4. PN gen. DS SS BPSK system generujuci m-postupnost ma 8 buniek. Predpokl., ze jedna

cela PN perioda je pouzita na rozptyl jedneho binitu. Prenosova rychlost je: 2kb/s

Vypocitajte a) zisk spracovania

b) sirka pasma DS SS BPSK systemu

5. 16 FSK nekoherentny FH SS system pouziva 2047 nosnych frekvencii. Prenosova rychlost

systemu je 100kb/s , rychlost preskokov je 5x10^3 /s

a) aky je system ? ..FFH / SFH..   a zdovodnite

b) vypocitajte minimalny nutny odstup medzi dvomi susednymi vysielanymi frekvenciami

, aby bola zachovana ortogonalita