MSK2  - Zapoctovka 2008

10.12.2008      19:00     realny zaciatok 19:30

1. V casovej oblasti zadefinovat vznuk unikov (pomale, rychle, selektivne, neselektivne)

+ popisat pouzite symboly

2. Nakreslit blokovu schemu generatora m-postupnosti s gen. polynomom x^3+x^2+1

Vygenerovat postupnost a nakreslit graf nenormovanej autokorel. funkcie

3. Viterbiho ekvalizer sluzi na:    (boli 4 moznosti)

- potlacenie frekv. selektivnych unikov

4. PN gen. DS SS BPSK system generujuci m-postupnost ma 8 buniek. Predpokl., ze jedna

cela PN perioda je pouzita na rozptyl jedneho binitu. Prenosova rychlost je: 2kb/s

Vypocitajte a) zisk spracovania

b) sirka pasma DS SS BPSK systemu

5. 16 FSK nekoherentny FH SS system pouziva 2047 nosnych frekvencii. Prenosova rychlost

systemu je 100kb/s , rychlost preskokov je 5x10^3 /s

a) aky je system ? ..FFH / SFH..   a zdovodnite

b) vypocitajte minimalny nutny odstup medzi dvomi susednymi vysielanymi frekvenciami

, aby bola zachovana ortogonalita

Zapoctovka 6.12.2005 <Rasto>

1. Napiste zakladne mechanizmy ovplyvnujuce sirenie signalu v kanali

2. Aka je maximalna prenosova rychlost, ak Tm je 5mikrosekund, pouzivame QPSK modulaciu aby nevzniklo neselektivne skreslenie a aby sa nemusel pouzit eqalizer

3. Elektromagneticka vlna dopada na kamennu plaz kde najvacsi kamen ma rozmery 20cm. Frekvencia vlny je 300MHz, zistite co sa stane s vlnou po dopade. Odpoved zdovodnite, dopada pod ulom 74,47 stupna

4. Vymenujte a popiste vlastnosti m-postupnosti

5. Mas zadany generujuci polynom X^5+x^3+1 a zisti aka je dlha m-postupnost, ktoru vygeneruju posuvne registre

6. Mas zadanu Goldovu postupnost 1010011 nakreslite jej autrokorelacnu funkciu a popiste jej funkcne hodnoty

7. DS/SS BPSK system kde Wss=128MHz a prenosova rychlost=1Mbit/s, na rozptil dvoch dibitov sa pouzije 1 perioda PN-postupnosti. Vypocitajte dlzku PN postupnosti

8. Aka mysi byt minimalna draha viaccesteneho signalu aby bola eliminovana odreazena vlna, Kde Wss=0.2GHz