Dialkové siete WDM

-topológia typu bod-bod

-prepojenie dvoch vzdialených megalopolisov (kontinentálne) alebo kontinentov (transoceánske) a zaobchádzanie s obrovským množstvom súhrnnej prevádzky

-rozdiel medzi podmorským a pozemným systémom je vo vonkajšom prostredí optických

vlákien.

Ciele dialkovych sieti:

- podporovat efektívne a spolahlivo velké množstvo optických prenosových kanálov (vlnových dlžok) na jedno optické vlákno (80, 160, projektované až 1000),

- podporovat co najvyššie prenosové rýchlosti na jeden optický prenosový kanál (10 Gbit/s, 40 Gbit/s, projektovaná až 160 Gbit/s) a rôzne modulácie (nielen UP-NRZ (OOK), ale aj CS-RZ, duobinárna, DPSK, DQPSK),

- podporovat protokolovú transparentnost pri prenose optických dátových signálov,

- prenášat prevádzku medzi koncovými bodmi svetelnej cesty na vzdialenost viac ako 4000 km.

| Dialkové siete WDM | LH (Long-Haul) | MH (Medium-Haul) | SH (Short-Haul) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ciel | spojit dva vzdialené hlavné uzly (kontinentálne) alebo kontinenty (transoceánske). Distribuovat obrovské množstvo súhrnnej prevádzky | nastavit systémové požiadavky a urcité návrhové parametre pre konkrétny obchodný model |  |
| Maximálna Prenosová vzdialenost | viac ako 4000 km | od 1000 do 1500 km | menej ako 500 km |

| Dialkové siete WDM | LH (Long-Haul) | MH (Medium-Haul) | SH (Short-Haul) |
| --- | --- | --- | --- |
| Charakteristické vlastnosti | velké množstvo optických kanálov (vlnových dlžok) na jedno optické vlákno (80, 160, projektované 1000) minimálny pocet optických zosilnovacov |  | rozšírený manažment vlnových dlžok a prenosovej šírky pásma |
| Optické komponenty | minimálny pocet disperzných kompenzátorov |  | Multiplexory OADM |

Metropolitné siete WDM

• infraštruktúra musí byt:

- škálovatelná (t.j. umožnuje rýchle a cenovo prijate rozšírenie siete)

- flexibilná (t.j. poskytuje prenosovú šírku pásma dynamicky podla potrieb zákazníkov)

- rýchla (t.j. podporuje široký rozsah aplikácií prenosových rýchlostí od 2 Mbit/s k 2,5 Gbit/s a viac)

- transparentná (t.j. vyhovuje viacerým dátovým formátom a protokolom signálov - IP, ATM, Gigabit Ethernet, SONET/SDH).

• základné volby - ATM, TDM a WDM

• výhodou ATM a TDM je možnost poskytovat viaceré služby na jednej platforme, nevýhodou limitovaná prenosová rýchlost a škálovatelnost, nepodpora Gigabit Ethernet a SDI

• WDM má vysokú škálovatelnost , umožnuje poskytovat prenosovú rýchlost na vlnovú dlžku od 50 Mbit/s až do 10 Gbit/s, má dostatonu flexibilnost a do velkej miery podporuje transparentnost – prepínac ATM, smerovac IP, multiplexor SDH/SONET, prepínac Ethernet.

• pokrocilá volba - Fiber Channel

• sériový protokol navrhnutý pre komunikáciu sietí SAN (Storage Area Network),

• koncept SAN integruje pamätove a sietové technológie (pamätové zariadenia, server, prepojovacie zariadenia, komunikacna infrastuktura)

• cielom FCh je prenášat rozdielne typy prevádzky pre aplikácie, ktoré potrebujú prvotriedne schopnosti pamätovych a sietových technológií - IP, SCSI, FICON, ESCON, HIPPI, FDDI, ATM.

• pokrocilá volba – Carrier Ethernet

• technológia Ethernet cez siete MAN a WAN

• pôvodná technológia Ethernet je súbor rámcovo založených štandardov pre fyzickú a signalizacnu vrstvu siete LAN

• základy CE - definované (už): Ethernet rozhranie UNI, spojenie EVC a definície služieb Ethernet; (ešte nie): službové OAM, rozhranie Ethernet NNI

• pokrocilá volba - Optical Transport Network

• hierarchia OTN je nový štandard pre optické transportné siete, ktorý umožnuje mapovat existujúce volby vdaka použitiu optického spracovania signálov, zároven poskytuje efektívne metódy pre dohlad nad optickou cestou

• siet OTN definuje optické sietové architektúry založené na optickom kanále prenášanom na špecifickej vlnovej dlžke, na rozdiel od systémov DWDM je štruktúra signálu štandardizovaná.

Optická transportná hierarchia OTH (patri to do metropolitnych sieti)

• je základ pre konvergovanú transportnú vrstvu siete NGN pre asynchrónne (dátové) a synchrónne (TDM) služby

• jej vlastnosti su:

a) transparentnost mapovania a multiplexovania prenášaných signálov,

b) zníženie prenosových a operacnych kanalov

c) monitorovanie cesty medzi koncovými úcastnikmi

• definuje 2 triedy rozhraní: IrDI a IaDI.

|  | Dialkové siete WDM | Metropolitne siete WDM |
| --- | --- | --- |
| Distribúcia | · bod – bod · OADM · bod -mnohobod | · fyzicky kruh · OADM · logicky bod-bod a bod-mnohobod |
| Ochrana | 1+1 | volitelný štvorkruh, dvojkruh |
| Transparentnost služieb | Ano | Ano |
| Služba na požiadanie | Ano | Ano |
| Zdielaná vlnová dlžka | Ano | Nie |
| Samostatná vlnová dlžka | Ano | Ano |

Pri metropolitnych sietach:

• fyzická topológia je obvykle kruh

• logická topológia môže byt bod-bod, hviezda, polygón alebo cisto kruh

• topológia typu bod-bod je základná, pridaním optického komponentu OXC a/alebo vclenením optických komponentov OADM a DCS je možné vytvorit samostatne topologie:

- prvý krok - vznik kruhových topológií,

- druhý krok - prepojenie viacerých takýchto kruhových infraštruktúr a vytvorenie väcsej, polygonálnej siete,

- tretí krok - možné pridanie nových sietovych vlasnosti.

Uzol siete pri metropolitnych sietach:

Sklada sa z 2 casti:

- optického add/drop multiplexora OADM

- k nemu pripojeného systému WDM, ktorý môze byt celoopticky alebo nepriepustny

Pristupove siete WDM

• pôvodne dva základné typy služieb - - klasická telefónna služba POTS cez telefónnu siet a služba prenosu analógových videosignálov

vysielaná cez káblovú siet

• služby môžu byt klasifikovane na zaklade 3 hlavnych kriterii:

- požiadavka na prenosovú šírku pásma prenášaných signálov

- ci táto požiadavka je symetrická alebo asymetrická

- ci samotná služba je vysielacia alebo spojovaná

• nová forma architektúry prístupovej siete:

-centrálny uzol HUB, vzdialené uzly RN, jednotky sieťového rozhrania NIU

- napájacia (feeder) sieť, distribucna siet

• distribučná sieť - vysielacia alebo spojovaná

• napájacia sieť - s vyhradenou alebo zdielanou prenosovou sirkou pasma

|  |  | Napájacia siet |
| --- | --- | --- |
|  |  | Zdielaná | Vyhradená |
| Distribucná siet | Vysielacia | HFC, TPON | WPON |
|  | Spojovaná | FTTC | Telefón, xDSL, WRPON |

Architektura FTTx

• spolahlivost prenosového média (napájacia siet)

• vymenitelnost prenosového média (distribucna siet)

• flexibilnos prenosovej sirky pasma signalov (Gbit/s)

• škálovatelnost

Typy architektur FTTX:

- architektúra FTTD - ideálna architektúra (?!), (s tym ? a ! to bolo v prednaskach )

- architektúra FTTH/B - optické vlákno az do domu alebo do budovy

- architektúra FTTC - optické vlákno az k jednotke ONU, vzdialenost je asi 200m od domov

- architektúra FTTCab - optické vlákno az k jednotke ONU, vzdialenost je okolo 1 km od domov

- architektúra FTTEx - optické vlákno az po miestnu ustrednu, v ktorej je umiestnená aj jednotka ONU.

Posledne tabulky som nedaval, pochybujem ze sa aj tie cisla ktore su v nich bude niekto ucit.