Moduly prepojenia spojovacích systémov

1.Všeobecná schéma linkových modulov

2.Modul analógových spojovacích vedení

3.Modul digitálnych spojovacích vedení

Rozhrania spojovacích systémov

1. Blok. schéma vyjadrujúca typy rozhraní na digitálnom spojovacom systému

2. Rozhrania C11, C12, C13, C21, C22

Rozhranie C11- analógové rozhranie pre 4-drôtové prepojenie pomocou kanálového modulačného zariadenia FDM (multiplex s frekvenčným delením)

Rozhranie C12- analógové rozhranie pre 4-drôtové prepojenie uskutočnené cez 4-drôtové prenášače

Rozhranie C13- analógové rozhranie pre 4-drôtové prepojenie realizované priamo na 4-drôtoch voliacich stupňoch analógových ústrední

Rozhranie C21- analógové rozhranie pre 2-drôtové prepojenie diaľkových (tranzitných) analógových okruhov (príchodzích/odchodzích) na podriadenú (miestnu) digitálnu alebo analógovú ústredňu

Rozhranie C22- analógové rozhranie pre 2-drôtové prepojenie analógových okruhov na mieste digitálne alebo analógové ústredne                                                         -v analógovej sieti tomuto rozhraniu odpovedá P- signalizácia

EWSD

1. Architektúra systému EWSD

2. Bloková schéma DLU

3. Jednotlivé bloky DLU

- sa skladá z modulu účastníckych jednotiek- SLM                                                                       SLMA (pre analógových účastníkov)                                                                        SLMD (pre ISDN účastníkov)

SLMA

- je tvorená max. 8 SLCA (účastníckymi sadami) a riadiacim procesorom SLMCP (control procesor)

SLCA

- plní funkciu BORSCHT, vysielanie tarifných impulzov účastníkovi a umožňuje prístup k testovaniu z TU

SLMCP

- tvorí rozhranie medzi dvoma vnútornými sieťami 4,096 kb/s a SLCA                                     - výmena informácií s DLUC                                                                                                                                 - zavádzanie individuálnych parametrov vedenia pre SLCA                                                             - riadenie SLCA                                                                                                                                - riadenie rozhraní k sieťam 4,096 kb/s

DIUD

- tvorí rozhranie pre dva multiplexory PCM pre jednu sieť 4,096 kb/s

- rozhranie zabezpečuje nasledovné funkcie: 						          - synchronizácia prichádzajúcich multiplexorov s vnútornou časovou základňou DLU							              -multiplexovanie oktetov z LTG a ich distribúcie do SLCA	                  - príjem oktetov z SLCA a ich prenos do LTG			                      - vysielanie riadiacej informácie z DLU v 16 KI jedného traktu PCM do  LTG                                                                                                             - príjem a odosielanie riadiacej informácie zo 16 KI do DLUC                   - generovanie kontrolných tónov

DLUC

- základné funkcie sú:                                                                                                                            - cyklická kontrola všetkých                                                                                               - kontrola funkcií DLUC a SLMA                                                                                 - diagnostika chýb

4. Bloková schéma LTG

- funkcie LTG:   - tvorí rozhranie k SN                                                                                                              - spracúva všetky základné signalizačné systémy                                                     - prenosová rýchlosť na multiplexných vedeniach je 8192kb/s                         - každá LTG je spojená s dvoma úrovňami SN                                                    - každý multiplexor 8Mbit/s obsahuje 128 KI po 64kbit/s

5. Jednotlivé bloky LTG

GP- nezávislá riadiaca jednotka, ktorá riadi funkčné jednotky LTG

-skladá sa: signálny multiplexor- rozhranie medzi GP a funkčnými jednotkami LTG pamäťová jednotka- obsahuje programové vybavenie GP                  procesorová jednotka- prijíma signály z funkčných jednotiek LTG resp. CP skupinový taktovací generátor pre LTG                                                    riadenie signalizačných linek

GS- je T článok bez vnútornej blokády, riadený GP

- je použitý v prípade, že sú na LTG pripojené DLU

- SPMX je použitý namiesto GS len na pripojenie medziústredňových okruhov

- obsahuje multiplexor a demultiplexor, zabezpečujúci prevod 2Mb/s tokov na 8Mb/s a    naopak

LIU- pripája LTG k SN

- prenáša užívateľské informácie prichádzajúce z GS do SN, ale tiež v opačnom smere prijíma užívateľské informácie a odovzdáva ich do GS v LTG

- synchronizuje prichádzajúce informácie z SN s vnútorným taktom skupinového taktovacieho generátora (GCG)

SU- obsahuje: - generátory tónových signálov- TOG

- frekvenčné prijímače pre príjem MFC signalizácie CRM

- frekvenčné prijímače pre účastnícku voľbu čísla CRP

6. Bloková schéma CP113 (Koordinačný procesor)

- zodpovedá za celkovú činnosť EWSD , obsluha a dohľad, časť spojovacích úloh, prepočet volaných čísel, smerovanie volaní a všeobecná koordinácia spojovacích pochodov

- ostatné úlohy: spracovanie signalizácie, príjem účastníckej voľby, zabezpečenie väčšiny služieb

- používajú 3 typy koordinačných procesorov: - malý CP112 (60 000 volaní v HPH)                   - stredný CP103 (220 000 volaní v HPH)          - veľký CP113 (1 200 000 volaní v HPH)

- najdôležitejšie jednotky multiprocesoru sú: - hlavný procesor (BAP) pre prevádzkové a spojovacie úlohy                                                   - spojovací procesor (CAP) len pre spojovacie úlohy                                                                    - spoločná pamäť (CMY)                                    - riadenie vstupov a výstupov (IOC)                   - procesor pre riadenie V/V (IOP)

S12

1. Architektúra systému Alcatel S12

2. Bloková schéma TCE

3. ASM- Modul analógových účastníkov

4. ISM- Modul účastníkov ISDN

5. SCM- Modul služieb

6. TU- Terminálová jednotka

7. Koľkými tokmi PCM je prepojený každý TCE so spojovacím poľom a aká je prenosová rýchlosť jednotlivých tokov?

2 x 4,096Mbit/s

PCM32- 16 bitové slová

8. Vytváranie spojenia S12

Signalizácia

1. Princípy jednosmernej voľby

2. Induktívna voľba

3. Voľba striedavým prúdom