Analýza videokonferencií

Odporúčanie ITU-T H.320 sa zaoberá videokonferenčnými systémami v prostredí sietí s  prepájaním okruhov.

Odporúčanie ITU-T H.320 je určené pre videokonferenčné a videotelefónne služby, kde prenosová rýchlosť siete neprekročí 1920 kbit/s.

H.221 sa zaoberá systémom multiplexovania a vytvárania rámcov.

V zariadeniach podporujúcich odporúčanie H.320, je umelé oneskorenie vkladané do časti spracovania zvuku.

Počas procedúr na vytvorenie komunikácie si môžu koncové zariadenia dohodnúť aj iný nešdandardný alebo špeciálny režim pre kódovanie zvuku aj obrazu.

Odporúčanie ITU-T H.323 je definované pre IP siete.

Zariadenia kompatibilné s odporúčaním ITU-T H.323 musia poskytovať prenosové služby nasledovne :   zvukový prenos povinne, obrazový a dátový voliteľne.

Je pravda, že odporúčanie H.323 sa vzťahuje aj pre dial-up spojenia cez VTS alebo ISDN ?

Len pre spojenia, ktoré používajú paketový transportný režim.

Koncové zariadenie klienta v LAN sieti, ktoré poskytuje komunikáciu v reálnom čase medzi dvoma bodmi podľa odporúčania ITU-T H.323 sa nazýva terminal.

Brána (Gateway) je v H.323 konferencii nepovinný komponent.

Ktoré z nasledovných tvrdení nie je pravdivé ?

Že gatekeeper zabezpečuje transformáciu dát medzi H.323 konferenčným bodom a iným typom koncového zariadenia (pravdou ale je, že gatekeeper (správca sieťového prechodu) je nepovinnou súčasťou H.323 systému a že gatekeeper zabezpečuje funkcie kontroly a riadenia spojenia).

Koncové zariadenie, ktoré zabezpečuje prepojenie troch a viacerých koncových zariadení do spoločnej konferencie sa nazýva MCU (Multipoint Control Unit).

Odporúčania vo videokonferencii

Odporúčanie G.711 je pre H.320 a H.323 videokonferenčné zariadenia povinný zvukový kodek.

Odporúčanie G.711 sa zaoberá PCM kódovaním rýchlosťou 8000 vzoriek za sekundu.

Aké sú základné vlastnosti kodeka G.711 ?

Poskytuje hlas výbornej kvality s malým oneskorením.

Odporúčanie G.722 popisuje charakteristiku zvukového kódovacieho systému so šírkou pásma 50Hz – 7000 Hz.

Odporúčanie G.722 na kódovanie používa algoritmus SUB-BAND ADPCM.

Odporúčanie G.723.1 špecifikuje zvukový kóder pre nízke prenosové rýchlosti.

Odporúčanie G.728 popisuje kódovanie hovorového signálu na rýchlosť 16 kbit/s metódou lineárnej predikcie.

Ktoré z nasledovných tvrdení nie je správne? Že odporúčanie G.729 popisuje kódovanie hovorového signálu rýchlosťou 64 kbit/s. (Pravdou ale je, že odporúčanie G.729 popisuje kódovanie hovorového signálu na rýchlosť 8 kbit/s a používa kód excitovanej lineárnej predpovede).

Ktorý zo zvukových kodekov (G.711, G.728, G.723.1) má najväčšie oneskorenie? No predsa G.723.1

Ktorý zo zvukových kodekov (G.711, G.728, G.722)  má najmenšie oneskorenie? G.711

Odporúčanie H.261 je pre H.320 a H.323 videokonferenčné zariadenia podporujúce spracovanie videa povinný obrazový kodek.

Ktoré z nasledovných tvrdení nie je správne pre odporúčanie H.261? Že nepoužíva DCT (diskrétnu kosínusovú transformáciu). Pravdou ale je, že používa DCT a že využíva technológiu pohyblivých vektorov.

H.261 podporuje formát obrazu QCIF aj CIF.

Formát CIF používa pomer šírky a výšky obrazovky 4:3.

Odporúčanie H.262 podporuje prenos s variabilnou aj konštantnou rýchlosťou.

Odporúčanie H.263 sa používa predovšetkým pri nízkych prenosových rýchlostiach.

H.263 dokáže pracovať s nasledovnými štandardizovanými obrazovými formátmi:

sub-QCIF, QCIF, CIF, 4CIF, 16CIF.

Odporúčanie H.263+ sa špecializuje na nižšie prenosové rýchlosti.

Štandard MPEG-2 podporuje kompresiu zvukového aj obrazového signálu.

V štandarde MPEG-2 sú na kódovanie samostatných obrázkov využívané I – rámce.

Viacbodová prevádzka, spolupráca a dátová konferencia