Co su jej spektralne faktory a ake maju vlastnosti, co je to minimalna faza ?

Ake su vseobecne pravidla pri spektralnej faktorizacii ?(realne filtre, lin faza, ortogonalne riesnie)

Ako by ste navrhli biortogonalne wavelety pomocou spekt. Faktorizacie?

DWT v maticovom tvare.

Struktura a rozmery transformacnych matic pre analyzu a syntezu  v ortogonalnom a biortogonalnom pripade

ukazat, ako sa pomocou takych matic rozlozi signal na c(n) a d(n) a opat zlozi.

rekonštrukcia:

Čo robiť pri DWT na kraji signálu:

- prehlad metod

periodicke rozsirenie signalu:

  - zachovava ortogonalitu

  - vnasa do signalu body nespojitosti

  - parna dlzka signalu pri kazdom rozklade

symetricke rozsirenie signalu:

  - k signalu dlzky N pridavame jeho zrkadlovy obraz az tuto dvojicu nasledne speriodifikujeme

  - rozsirenim nevznikaju v signale body nespojitosti ale iba v jeho prvej derivacii

  - neredun  bazove funkcie v spojitom aj diskretnom pripade su na okraji signalu prelozene spat  a scitane sami zo seboudoplnenie nulami

- Doplnenie signalu nulami na jeho okrajoch je najpriamociarejsim riesenim problemu reprezentacie

- casovo ohraniceneho signalu. Vnasa ale vyrazne diskontinuity na okrajoch singalu. Opatrenia:

- prestriedanie prvkov matice signalu, vynechanie prveho riadku. to je jednoduchy pripad extrapolacie.

- ake je to symetricke zozsirenie a preco ho nemozeme pouzit pri ortogonalnych waveletoch

  - viz  predch

- wavelety na intervale, preco, vlastnosti, sposob vypoctu

Banky filtrov

Čo je to decimácia a interpolacia, ich vzorce, vysvetliť ako funguju, načo sú dobre, schemy

Decimacia a interpolacia, nakresliť, čo sa deje zo signalom vo frekvencii a čase, vysvetliť