Skúška digitálne komunikácie	17.05.2001

A-skupina

- Nech v abecede s tromi symbolmi je požadované vytvoriť prefixný kód s dĺžkami kódovych slov: 1,1,2,1. Je možné uvedenú požiadavku splniť?

ANO			NIE

- Ktoré s nasledujúcich atribútov môže spĺňať Hammingov kód s parametrami [7,4,3]

- cyklický (asi hej ked sme ho robili na cvikach)

- nelineárny

- konvolučný

- stromový

- perfektný (tvrdil josko obona : ,‚setky hamm. kody su perfekne‘‘)

Hamming codes can be constructed in every dimension, but as we've already seen only those with n=2m-1, where m is the number of check digits, are perfect (http://www.mdstud.chalmers.se/~md7sharo/coding/main/node32.html)

- Nech zdroj nezávislých správ generuje správy s nasledujúcimi pravdepodobnosťami: 1/32  1/32  1/32  1/32  1/32  1/32  1/16  ¼  ½. Určte dolnú hranicu pre strednú hodnotu dĺžky kódového slova prefixného kódu pre uvedený zdroj a vyjadrite túto hodnotu v tvare zlomku.

- Nech G(x)=[g1(x), g2(x), ..., gn0(x)]. Napíšte podmienku aby bol uvedený kód nekatastrofický. Použité symboly vysvetlite!

- Napíšte vzťah pre kapacitu diskrétného bešumového kanála s obmedzeniami udanú v bit/s a vysvetlite použité symboly.

- Koľko taktov minimalne potrebuje na systematické zakodovanie správy: 10,10,10,10,1 daný hardwarový kóder

- Pojebana! Nebola uznana...

Skúška digitálne komunikácie	17.05.2001

B-skupina

- Nech je konečné pole vygenerované pomocou polynómu: p(x)=x4+x+1 a nech ( je primitívny prvok uvedeného poľa. Vypočítajte:

(5(124=

(3/(86=

(3+(2=

(0-(7=

- Napíšte základné kroky dekódovania RS kódov:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

- Určte zostávajúci parameter Hammingovho kódu [255,?,3]

- Napíšte vzťah, ktorý musí platiť, aby existoval komplexný prefixný kód v abecede s 5 symbolmi s dĺžkou kódovych slov: n0,n1,n2, ..., nM-1!

- Napíšte vzťah pre kapacitu bezšumového kanálu s obmedzeniami v bit/kanálový symbol a vysvetlite použité symbóly:

- Čo znamená skratka AMI?

- Napíšte, čo udáva súčet piatého riadku matice susednosti B12, ktorá má 7 riadkov a 7 stĺpcov!