Prenos Dát,  skúška									pred. Farkaš

Skúška 2

1. Dynamický rozsah napätia (rozdiel medzi minimálnou a maximálnou špičkovou hodnotou) analógovo číslicového prevodníka je 2 V a na jednu vzorku pripadá 8 binitov.

a) určte strednú hodnotu výkonu kvantizačného šumu

b) určte hodnotu odstup signál šum kvantovania v dB

2. Nech p(x) je irreducibilný polynóm pomocou ktorého je vygenerované GF(q).

p(x) = x4 + x1 + 1

Nech α je primitívny prvok uvedeného poľa. Zapíšte do príslušných rámčekov vo forme mocniny primitívneho prvku výsledky nasledujúcich operácií:

a) α3 + α7	  	b) α3 - α7	      c) α3/ α7	    	d) α9 x α10

e) určte parametre Reedpvho - Solomonovho kódu (vo forme [n,k,d]), ktorý umožňuje opravu 3 chýb v kódovom slove a je zostrojený nad uvedeným GF(q)

3. Nech g(x) je generujúcim polynómom.

g(x) = x5 + x3 + 1

Zakódujte systematicky správu: 101101101101 a výsledok zapíšte formou polynómu do orámovanej časti.

4. Majme kanál zobrazený na obr.

P(x1)

P(x2)

Vzhľadom na nekvalitnú kópiu neviem presné zadanie, len to, že treba určiť P(x1)

# Text boxes

5.10-6

52.9

α 4

α 11

α 4

α 4

[15,9,7]

x16 + x14 + x13 + x11 + x10 + x8 + x7 + x5 + x4 + x3