Meranie na modulátoroch

Zadanie

- Zrealizujte nevyvážený, jednoducho vyvážený a dvojito vyvážený modulátor pomocou predložených prípravkov diód a translátorov.

- Zistite impedančné pomery jednotlivých typov modulátorov – vstupná, výstupná impedancia pri f = 800, 1500, 2000, 2500, 3400 Hz.

- Po zrealizovaní jednotlivých typov modulátorov sledujte priebehy výstupného signálu a zakreslite ich.

- Zmerajte úroveň jednotlivých produktov modulácie jednotlivých typov modulátorov a graficky znázornite príslušné čiarové frekvenčné spektrum.

Teoretický úvod

Modulátor slúži na prenos frekvenčného spektra informačného signálu f zo základného pásma do preloženého pásma daného frekvenciou nosného signálu F.

Amplitúdové modulátory delíme na:

- jednocestné	• nevyvážené

• vyvážené

- dvojcestné

Na výstupe amplitúdových modulátorov dostávame rôzne produkty modulácie :

A:  mn F ( nn f

B:  mp F ( np f

C:  mn F ( np f

D:  mp F ( nn f

kde m,n = 0,1,2 .... ;  n-nepárne , p-párne.

Na výstupe rôznych typov amplitúdových modulátorov sa nachádzajú rôzne produkty modulácie.

Výhodou amplitúdovej modulácie je úzka šírka frekvenčného pásma namodulovaného signálu, nevýhodou je nízka odolnosť voči rušeniu.

Typy modulátorov

- jednocestný nevyvážený

Na výstupe sú všetky zložky A, B, C, D.

- jednocestný vyvážený

Na výstupe sú zložky A a B.

- dvojcestný vyvážený

Na výstupe je len zložka A.

Vypracovanie

Úloha č.1 a 2:	Meranie vstupných a výstupných impedancií modulátorov

Prístroje a pomôcky:

- 2ks generátor TESLA BM 344

- tranzistorový merač impedancií  TESLA 12 XL 020

- predložené prípravky diód

- predložené prípravky translátorov

- impedancia 600Ω

Schéma zapojenia:

Postup merania:

Pomocou predložených prípravkov translátorov a diód sme zrealizovali nevyvážený, jednoducho vyvážený a dvojito vyvážený modulátor pomocou schém zapojení.

Pre tieto zrealizované modulátory sme merali vstupnú a výstupnú impedanciu. Pri meraní vstupnej impedancie sme dali na výstup impedanciu 600( a pri meraní výstupnej impedancie sme dali na vstup impedanciu 600(.

Tabuľky nameraných hodnôt:

Nevyvážený modulátor:

| f [kHz] | 0,8 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zvst [Ω] | 1230 | 1250 | 1290 | 1320 | 1460 |
| Zvýst [Ω] | 1200 | 1280 | 1320 | 1390 | 1510 |

Jednoducho vyvážený modulátor:

| f [kHz] | 0,8 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zvst [kΩ] | 9,5 | 22,5 | 30 | 25 | 14,2 |
| Zvýst [kΩ] | 7,6 | 16,8 | 37 | 28,5 | 12,6 |

Dvojito vyvážený modulátor:

| f [kHz] | 0,8 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zvst [Ω] | 185 | 205 | 225 | 240 | 310 |
| Zvýst [Ω] | 180 | 198 | 213 | 230 | 275 |

Úloha č.3 a 4:		Meranie úrovní produktov modulácie

Prístroje a pomôcky:

- univerzálny merač úrovne TESLA 12XN084K

- osciloskop Tektronix 2205	200Mhz

- 2ks generátor TESLA BM 344

- predložené prípravky diód

- predložené prípravky translátorov

- impedancia 600Ω

Schéma zapojenia:

G – 	generátor

MÚ – 	merač úrovne

Osc – 	osciloskop

Mod – 	modulátor

Postup merania:

Na výstup jednotlivých modulátorov sme zapojili osciloskop a pre zvolené frekvencie sme na obrazovke osciloskopu sledovali priebehy výstupného signálu.

Na výstup jednotlivých modulátorov sme zapojili merač úrovne a pomocou neho sme merali úroveň jednotlivých produktov modulácie pre jednotlivé typy modulátorov. Na modulátore bola nastavená počas celého merania rovnaká hodnota frekvencie aj amplitúdy modulačného aj modulovaného signálu. Na merači úrovne sme naladili pásmo v blízkosti meranej frekvencie tak, aby bola maximálna úroveň v meranom frekvenčnom pásme.

Tabuľky nameraných hodnôt:

Nevyvážený modulátor:

| frekvencia | f | 2f | 3f | F-2f | F-f | F | F+f | F+2f | 2F-f | 2F | 2F+f | 3F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f [kHz] | 3 | 6 | 9 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 117 | 120 | 123 | 180 |
| U [mV] | 11 | 1,4 | 0,19 | 2,7 | 4,8 | 28 | 3,5 | 0,45 | 0,03 | 0,2 | 0,1 | 0,01 |
| U(x) / U(F) | 0,393 | 0,05 | 0,07 | 0,096 | 0,171 | 1 | 0,125 | 0,016 | 0,001 | 0,007 | 0,004 | 0,001 |

Jednoducho vyvážený modulátor:

| frekvencia | f | 2f | 3f | F-2f | F-f | F | F+f | F+2f | 2F-f | 2F | 2F+f | 3F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f [kHz] | 3 | 6 | 9 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 117 | 120 | 123 | 180 |
| U [mV] | 14 | 0,06 | 5,6 | 0,21 | 10 | 3,5 | 6,6 | 0,28 | 0,3 | 0,68 | 0,03 | 0,17 |
| U(x) / U(F) | 4 | 0,017 | 1,6 | 0,06 | 2,857 | 1 | 1,886 | 0,08 | 0,086 | 0,194 | 0,008 | 0,049 |

Dvojito vyvážený modulátor:

| frekvencia | f | 2f | 3f | F-2f | F-f | F | F+f | F+2f | 2F-f | 2F | 2F+f | 3F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f [kHz] | 3 | 6 | 9 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 117 | 120 | 123 | 180 |
| U [mV] | 0,9 | 0,12 | 0,04 | 1,3 | 45 | 5 | 36 | 1,1 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,03 |
| U(x) / U(F) | 0,18 | 0,024 | 0,008 | 0,26 | 9 | 1 | 7,2 | 0,22 | 0,005 | 0,012 | 0,006 | 0,006 |

Vzorový výpočet:

nevyvážený modulátor f = 3 kHz

Priebehy výstupného signálu na osciloskope:

Nevyvážený modulátor:

Jednoducho vyvážený modulátor:

Dvojito vyvážený modulátor:

Čiarové frekvenčné spektrum:

Nevyvážený modulátor:

Jednoducho vyvážený modulátor:

Dvojito vyvážený modulátor:

Zhodnotenie

Na tomto cvičení meraní sme sa zaoberali troma typmi amplitúdových modulátorov. Z predložených prípravkov diód a translátorov sme zrealizovali nevyvážený, jednoducho vyvážený a dvojito vyvážený amplitúdový modulátor. V druhej úlohe sme zmerali vstupné a výstupné impedancie jednotlivých modulátorov. Zistili sme, že pri nevyváženom AM sú hodnoty vstupnej a výstupnej impedancie rádovo v k(, pri jednoducho vyváženom AM to boli už desiatky k( a pri dvojito vyváženom AM boli hodnoty vstupnej a výstupnej impedancie najmenšie, rádovo stovky (. Vyplýva to zo zapojenia diód v modulátoroch – pri jednocestom vyváženom môžu byť obe diódy v závernom smere, preto je tam impedancia najväčšia.

Na obrazovke osciloskopu sme pre jednotlivé AM sledovali priebehy signálov. Výstup nevyváženého AM obsahoval aj jednosmernú zložku, jednoducho vyvážený AM prepúšťal len jednu polperiódu signálu. Dvojcestný vyvážený AM už prepúšťal obe polperiódy signálu. Oproti ideálnym priebehov sa priebehy signálov na výstupe nami zostrojených AM trocha odlišovali. Tieto odchýlky boli pravdepodobne spôsobené nedokonalosťou vinutí tranzistorov a nerovnakými diódami.

Pri sledovaní jednotlivých produktov modulácie pre nami realizované tri typy AM, sme zistili, že v prenášanom pásme bola pri nevyváženom modulátori iba malá časť energie. Pri jednoducho vyváženom modulátori bol pomer postrannej zložky k nosnej približne 3, pri dvojito vyváženom 9. Z toho vyplýva, že dvojito vyvážený modulátor výrazne viac potláča nosnú zložku signálu, rovnako ako aj modulačný signál v základnom pásme.

# Text boxes

Slovenská technická univerzita, Bratislava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra telekomunikácií

Šk.rok 2005/06 – ZS

TLK - 4.roč – kr. 7

Martin Vrzba

25.10.2005

Prenosové systémy

zadanie č.2:

Meranie na modulátoroch

Bloková schéma zapojenia pre meranie úrovní produktov modulácie

Bloková schéma zapojenia pre sledovanie priebehov na osciloskope

Bloková schéma zapojenia pre meranie vstupných a výstupných impedancií