## Asynchrónny prenosový mód ATM

- Úvod

  - Kombinované výhody prepájania okruhov a prepájania paketov

  - Základný mód pre B-ISDN

  - vytvára prenosové a prepájacie prostredie pre synchrónne aj asynchrónne signály

  - je paketovo orientovaný mód prenosu, ale dokáže zabezpečiť časovú transparentnosť

  - Spája výhody ATD (asynchrónne časové delenie) a FPS (rýchle paketové prepájanie)

  - ATD

    - vychádza zo synchrónneho časového delenia STD pridaním inteligencie do multiplexorov

    - ATD je vhodný pre signály s variabilnými bitovými rýchlosťami

    - spojenie nie je určené časovou polohou, ale adresou v hlavičke paketu

  - FPS

    - žiadna kontrola chýb a riadenie toku v sieti

    - kontrola chýb a riadenie toku nadobúda end-to-end charakter

- Vlastnosti ATM

  - Bunka konštantnej dĺžky: 53bajtov – 48 dáta a 5 záhlavie

  - Spojovo orientovaný prenos: VP a VC

    - Zostavenie spojenia je realizované signalizáciou a meta-signalizáciou

    - Zabezpečenie kvality služby

    - Nie je potrebná kontrola toku buniek

  - Žiadna kontrola chýb v sieťových uzloch

    - Kontroluje sa hlavička, kontrola chýb na koncových zariadeniach

  - Žiadna kontrola toku dát a prevádzky v sieťových uzloch

  - Transparentné prepájanie buniek v smerovacích uzloch

  - Zaručená kvalita služby

Virtuálny kanál (VC – Virtual Channel)

- komunikacny kanal sluziaci na jednosmerny prenos ATM buniek.

Spojenie virtuálnym kanálom (VCC – Virtual Channel Connection)

- základný á ad ý druh spojenia v ATM sieti,

- súbor viacerých VCI.

Identifikátor virtuálneho kanála (VCI – Virtual Channel Identificator)

- jedinecné císelné navestie identifikujuce VC.

Virtuálna cesta (VP – Virtual Path)

- zvezok viacerych VC

Spojenie virtuálnou cestou (VPC – Virtual Path Connection)

- spojenie viacerych VP.

Identifikátor virtuálnej cesty (VPI – Virtual Path Identifier)

-jedinecne ciselne navestie identifikujuce VP.

### ATM protokolový referenčný model

  - manažment rovina - zabezpečuje monitorovanie a dohľad nad sieťou,

  - používateľská rovina - riadi informačný tok medzi používateľmi,

  - riadiaca rovina - riadi zostavenie, priebeh a zrušenie spojenia.

- Fyzická vrstva

  - funkcie fyzickej vrstvy sú nezávislé od služieb v horných vrstvách

  - hlavnou úlohou je vytvoriť prenosový mechanizmus pre služby

    - prenos pomocou ATM, SDH

  - Fyzická vrstva sa delí na dve časti:

    - Physical Media Sublayer (PM),

    - Transmission Convergence Sublayer (TC).

  - PM

    - zabezpečuje vysielanie a prijem bitov a fyzicky prístup na prenosové médium

    - akceptuje prenos pomocou SDH a ATM multiplexom

  - TC

    - preberá bunky z ATM vrstvy a upravuje ich do zodpovedajúceho formátu na prenos pomocou Physical Media podvrstvy

- ATM vrstva

  - spracúva všetky funkcie vztiahnuté k hlavičke

  - je zodpovedná za vytváranie spojení

- pole GFC (Generic Flow Control)

  - má dĺžku 4 bity a existuje len na rozhraní UNI,

  - použitý ako prístupový mechanizmus, ktorý implementuje

rôzne úrovne priority.

- polia VPI a VCI (Virtual Path Identifier, Virtual Channel Identifier)

  - smerovanie,

  - spojenie virtuálnym kanálom - základný druh spojenia a vytvára virt. kanál medzi dvoma spojovacími bodmi (je daný hodnotou VCI),

  - virtuálna cesta - zlučuje viacero virtuálnych kanálov (daná hodnotou VPI)

- pole PT (Payload Type)

  - má dĺžku 3 bity,

  - nesie informaciu, ci v informacnom poli bunky je ulozena pouzivatelska alebo sietova informacia.

- pole CLP (Cell Loss Priority)

  - má dĺžku 1 bit,

- pole HEC (Head Error Control)

- má dĺžku 8 bitov,

- cyklický ochranný kód slúži na zabezpečenie hlavičky proti chybám prenosu (kód je schopný opraviť jednu chybu).

- ATM adaptačná vrstva (AAL)

- úlohou je sprostredkovať služby ATM vrstvy vyšším používateľským vrstvám

- Segmentation And Reassembly Sublayer (SAR)

- spracúva informáciu z vyššej podvrstvy tak, aby mala formát informacneho pola bunky,

- spätne rekonštruuje informáciu z informačného poľa ATM bunky.

- Convergence Sublayer (CS)

- multiplexovanie, detekcia straty buniek, časovanie,

- je delená na dve časti:

  - časť závislá od služieb: Service Specific Convergence Sublayer,

  - spoločná časť: Common Part Convergence Sublayer.

AAL 5 protokol

- Používateľské rozhranie UNI

- Univerzálne prostredie, pomocou ktorého je možný prístup do ATM siete

- Prístup na UNI

  - 155 520 kbit/s a 622 080 kbit/s

- Physical Medium Sublayer

- zabezpečuje definovanú rýchlosť, časovanie a prístup na fyz. médium,

- pri elektrickom fyzickom médiu je odporúčaný CMI linkový kód

(Coded Mark Inversion),

- pri optickom médiu je odporúčaný linkový kód NRZ.

- Transmission Convergence Sublayer

- generovanie, obnova prenosovych ramcov

- adaptacia prenosoveho toku na prenosove ramce

- HEC verifikacia

- delineacia buniek

- cell rate decoupling