## CCS7 signalizácia

- Úvod

- prenos signalizačnej informácie medzi sieťovými uzlami

- signalizačný kanál je prenášaný mimo používateľskej informácie,

- základné prvky: signalizačné body, signalizačné prenosové body,

signalizačné linky

- Viazaná signalizácia – signalizačná informácia je prenášaná tými istými cestami ako k nej patriace kanály s používateľskou informáciou

- Neviazaná signalizácia – signalizačná a užitočná informácia sa prenášajú oddelenými prenosovými médiami

- Štruktúra CCS7

- MTP (Message Transfer Part): časť spoločná pre všetkých používateľov (transport a smerovanie signalizačných správ),

- UP (User Part): závislá od používateľa (tvorba signalizačných správ).

MTP

- Úroveň 1

  - fyzické, elektrické a funkčné charakteristiky signalizačného dátového kanála a popisuje prístup na kanál

  - 64kbit/s kanál s PCM kódovaním

- Úroveň 2

  - funkcie a procedúry na výmenu signalizačných správ na sig. Linke

  - s úrovňou 1 vytvára spoľahlivú cestu pre bezchybný prenos sig. Správ

  - funkcie: ohraničenie sig. Jednotiek návestiami, detekcia chýb a oprava, monitoring chybovosti

  - štruktúra sig. Jednotky

  - návestie: 01111110

  - BSN spätné poradové číslo – indikuje poradové číslo prijatej jednotky v prijímači

  - BIB spätný indikačný bit – potvrdzuje správne alebo nesprávne prijatie signálovej jednotky

  - FSN dopredné poradové číslo – priraďuje poradové číslo každej vysielanej signálovej jednotke, kontrola spravneho poradia

  - FIB dopredný indikačný bit – indikuje, či je sign. Jednotka vysielaná prvýkrát, alebo ide o opakované vysielanie

  - LI indikátor dĺžky – určuje, koľko bajtov má nasledujúce informačné pole

Typy signálových jednotiek

  - MSU – signalizačné správy z používateľskej časti CCS7 a manažmentové správy z úrovne 3

  - LSSU – stav signalizačnej linky

  - FISU – výplňová jednotka bez informačného poľa

- Riadenie toku (úroveň 2)

  - LSSU

  - zastavenie prenosu všetkých MSU

  - obnovenie vysielania pomocou vyslania ďalšej LSSU

- Riadenie chybovosti (úroveň 2)

  - základná metóda (go-back-N ARQ, <15ms)

  - metóda preventívnej cyklickej retransmisie (>15ms)

- Úroveň 3

  - spracovanie signalizačných správ

  - manažment sig. siete

User part

- TUP – telefónni účastníci

- ISDN-UP – ISDN účastníci

- SCCP – časť pre riadenie signalizačného spojenia

- TCAP – časť pre využitie transakčných možností

- OMAP – časť zabezpečujúca procedúry pre manažment siete a dohľad

- ISDN-UP správy

  - IAM – prvá správa pri výstavbe

  - SAM – transportuje volacie čísla

  - ACM – oznámi, že volaná ústredňa bola dosiahnutá

  - ANM – oznámi volajúcej ústredni, že volaná ústredňa úspešne prijala spojenie

  - REL – iniciovanie zrušenia spojenia

  - RLSD – spojenie na používateľskom kanále je zrušené

  - RLC – ukončenie spojenia a kanál voľný pre nové spojenie

- SCCP

  - Zabezpečuje prídavné funkcie na prenos správ medzi spojovacími systémami

- TCAP

  - Umožňuje výmenu správ medzi účastníkmi CCS7 bez zriadenia informačného kanálu

- OMAP

  - Procedúry pre manažment siete a dohľad z centrálnych riadiacich bodov v CCS7 sieti

  - Overovanie MTP a SCCP cesty

  - Manažment smerovania a chybových stavov linky