## SIGTRAN

- Architektúra SIGTRAN pozostáva z nasledujúcich troch komponentov

  - Štandardný Internet Protokol (IP)

  - Transportný protokol, ktorý poskytuje množinu spoľahlivých prenosových funkcií pre prenos signalizácie. Týmto je nový protokol SCTP (Stream Transmission Control Protocol)

  - Adaptačná podvrstva poskytujúca základné funkcie požadované jednotlivými signalizačnými aplikačnými protokolmi. Definovaných bolo niekoľko protokolov adaptačnej podvrstvy – M2PA, M2UA, M3UA, SUA a IUA. Súčasne môže byť implementovaný len jeden protokol.

- Transportný protokol SCTP

  - Protokol, ktorý spája výhody TCP aj UDP protokolu

- vlastnosti:

- Unicast protokol – výmena dát je realizovaná medzi dvoma známymi koncovými bodmi.

- Spojovo orientovaný protokol - SCTP spojenie sa nazýva asociácia.

- Poskytuje spoľahlivý prenos dát.

- Definuje časovače s oveľa kratšími intervalmi ako pri TCP protokole.

- Dokáže prispôsobiť rýchlosť vysielania aktuálnemu stavu siete.

- Podporuje fragmentáciu signalizačných správ na viacero SCTP správ.

- Podporuje multi-homing - každý SCTP koncový bod môže mať viacero IP adries a smerovanie na jednu adresu je v sieti nezávislé od smerovania na inú IP adresu. Ak je niektorá cesta nedostupná, použije sa iná. TCP protokol podporuje len single-homed dátové spojenia.

- Poskytuje multi-streaming – dáta je možné rozdeliť do viacerých tokov, pričom v každom toku je poradie doručovania správ nezávislé.

- Prenáša štruktúrované rámce dát (správy) – na rozdiel od TCP, ktorý prenáša tok bajtov.

| Vlastnosti | SCTP | TCP | UDP |
| --- | --- | --- | --- |
| Spojovo-orientovaný | Áno | Áno | Nie |
| Plný duplex | Áno | Áno | Áno |
| Spoľahlivý prenos dát | Áno | Áno | Nie |
| Zachovanie poradia dát | Áno | Áno | Nie |
| Neusporiadané doručenie dát | Áno | Nie | Áno |
| Riadenie toku | Áno | Áno | Nie |
| Riadenie zahltenia | Áno | Áno | Nie |
| Zachovanie hraníc správ | Áno | Nie | Áno |
| Fragmentácia aplikačných PDU | Áno | Áno | Nie |
| Združovanie aplikačných PDU | Áno | Áno | Nie |
| Multi-streaming | Áno | Nie | Nie |
| Multi-homing | Áno | Nie | Nie |

- Adaptačné protokoly SIGTRAN

- M2PA

  - poskytuje prenos SS7 signalizačných správ úrovne MTP3 cez IP sieť prostredníctvom služieb protokolu SCTP.

  - poskytuje plnú podporu spracovania MTP3 správ a funkcie manažmentu siete medzi dvoma SS7 signalizačnými bodmi cez IP sieť.

  - umožňuje konvergenciu dátových a signalizačných sietí.

  - Vrstva M2PA je zodpovedná najmä za:

    - aktiváciu a deaktiváciu liniek na základe požiadaviek MTP3, spravovanie informácií o stave liniek,

    - spravovanie poradových čísiel a retransmission bufferov.

- M2UA

  - Protokol M2UA je určený pre prenos SS7 signalizačných správ MTP2 používateľa (ktorým je MTP3) cez IP sieť prostredníctvom protokolu SCTP.

  - M2UA poskytuje:

    - rozhranie MTP2/MTP3

    - komunikáciu medzi modulmi manažmentu vrstiev

    - podporu manažmentu aktívnych asociácií (SCTP spojení).

- M3UA

  - Protokol M3UA umožňuje prenos signalizácie akéhokoľvek MTP3 používateľa (napr. ISUP, SCCP, TUP) cez IP sieť prostredníctvom SCTP protokolu.

  - poskytuje ekvivalentnú množinu služieb MTP3 používateľom na svojej hornej vrstve ako poskytuje MTP3 svojim používateľom v klasickom SS7 koncovom bode.

- SUA

  - Protokol SUA umožňuje prenos správ SCCP používateľa (MAP cez TCAP, BSSAP, RANAP, a pod.) a správ nových 3G protokolov cez IP medzi dvoma koncovými signalizačnými bodmi.

  - Protokol SUA umožňuje:

    - prenos správ SCCP používateľa (TCAP, BSSAP, RANAP, ...),

    - SCCP prenos bez spojovej orientácie,

    - spojovo orientovaný SCCP prenos,

    - manažment SCTP asociácií medzi SG a jedným alebo viacerými IP SP,

    - distribuované IP signalizačné body.

- IUA

  - navrhnutý na prenos ISDN signalizácie Q.921 používateľa (napr. Q.931, Q-SIG) cez IP sieť.