## Signalizácia v B-ISDN

- Výmena riadiacich informácií medzi koncovými zariadeniami, medzi koncovými zariadeniami a sieťou a medzi sieťovými uzlami

- Signalizácia pre hovor

  - signalizačná výmena medzi koncovými zariadeniami

- Signalizácia pre spojenie

  - signalizácia pre sprostredkovanie výmeny informácií

- Signalizácia na UNI

  - signal. procedúry medzi koncovým terminálom a privátnou sieťou, konc. term. a verejnou sieťou a medzi privátnou a verejnou sieťou.

- signalizácia na NNI

  - signal. procedúry medzi uzlami vo verejnej sieti a medzi verejnými sieťami

- meta-signalizácia

  - procedura na pridelovanie virtualnych signal. kanalov na UNI

  - na UNI je signalizacia pre kazde spojenie nesena vo zlvastnom virtualnom kanale (SVC)

- Signalizácia na UNI

- ITU-T odporúčanie Q.2931

- Prenášaná vo virtuálnych signalizačných kanáloch, kt. majú svoje VPI a VCI

- V každej virtuálnej ceste  je sign. Virtuálny kanál (SVC) určovaný procesom meta-signalizácie

- Fyzická a ATM vrstva

  - fyzická – prenosové médium pre prenos ATM buniek

  - ATM – univerzálna pre všetky prenosy

- SAAL vrstva

  - adaptačná vrstva pre signalizáciu

  - podporuje prenos sign. správ vo vrstve 3 (AAL5), max dĺžka 4096 bajtov

  - podobné funkcie ako v 2 vrstve DSS1

- Q.2931

  - správy vychádzajú z konceptu  správ definovaných pre vrstvu 3 v DSS1

- Meta-signalizácia

- súčasť ATM vrstvy, vytvára a ruší virtuálne kanály

- signalizačná procedúra na UNI, Q.2120

- meta-signalizačný virtuálny kanál (MSVC) pre každú virtuálnu cestu

- MSVC má v každej virtuálnej ceste rezervovaný kanál s VCI=1

- Obsahuje point-to-point a broadcast signalizačný kanál

- Signalizácia na NNI

- Q.2761 až Q.2764

- koncept vychádza z CCS7 s prihliadnutím na špecifiká B-ISDN siete

- viazaná a neviazaná signalizácia

- MTP – fyzická vrstva – prístup na fyzické médium

- MTP – ATM a SAAL vrstva

  - ATM – tvorba ATM signalizačných buniek

  - SAAL – zabezpečuje bezchybný prenos a dodržiavanie sekvencie signalizačných správ

- Sieťová vrstva

  - riadenie signalizačnej siete

  - smerovanie signalizačných správ v sieti a hľadanie náhradných trás

- UP –B-ISDN User Part (úroveň 4/5)

  - výstavba a rušenie signalizačných spojení

  - spájanie signalizačných spojení

- Signalizácia na P-NNI

- signal. procedúry medzi privátnymi sieťami a medzi prepínačmi vo vnútri siete

- symetrický prenos

- nie sú podporované doplnkové služby

- Spolupráca medzi ISDN a B-ISDN signalizáciami