KIS RT 22.05.2008 TLK

- Popiste komunikaciu P2P (peer-to-peer) jednou vetou.

- Nakreslite spodne 4 vrstvy protokoloveho modelu OSI.

- Jednou vetou uvedte funkcu linkovej vrstvy modelu OSI.

- Maximalna dlzka jedneho segmentu siete Ethernet 10BASE5 je:

- 50 m

- 500 m

- 1500 m

- 2500 m

- Protokol IP:

- umoznuje fragmentaciu informacie

- neumoznuje fragmentaciu informacie

- ???

- Napiste aspon jeden sposob riesenia nedostatku IP adries.

- Ulohou protokolu DHCP je:

- mapovcanie IP adries na linkove adresy

- mapovanie linovych adries na IP adresy

- pridelovanie IP adries

- Jednou vetou popiste funkciu protokolu ICMP:

- Smerovanie pomocou protokolu BGP sa pouziva:

- vnutri autonomneho system

- medzi autonomnymi systemami

- vnutri autonomneho systemu alebo medzi autonomnymi sys., podla konkretnej topologie siete

- Prepínač v sieti Ethernet posiela rámce do miesta určenia:

- na zaklade IP adresy

- na zaklade MAC adresy

- na zaklade cisla virtualneho okruhu

- MPLS pakety:

- obsahuju iba navestia bez dalsej….?

- obsahuju navestia ale aj cielovu adresu

- neobsahuju ziadnu adresnu informaciu

- Na prepojenie sieti na fyzickej vrstve sa pouziva:

- smerovac

- most a prepinac

- opakovac

- transportna brana

- RTP pre multimedialne aplikacie:

- vyuziva UDP

- vyuziva TCP

- nie je vhodny

- Jednou veou charakterizujte pojem MIME.

- Kompresia audia sa robi:

- pre zlepsenie odstupu signalu sumu

- uz iba zriedka lebo voci minulosti sa audio prenasa po optickych vlaknach

- koli mensiemu naroku na sirku pasma pri….

- Nakreslite priklad bezdrotovej metropolitnej siete (asi take daco).

- ATM je ….??

- ??

- ??

- ??

- Standard bluetooth patri do:

- PAN

- LAN

- MAN

- WAN

- SIP je (ma pouzitie):

- xxx???

- pre VoIP (voice over IP)

- xxx??

- ???? (tiez 4 moznosti)

- Je dane DNS meno www.fei.stuba.sk. Nakreslite zodpovedajuci strom v priestore DNS mien. [4b]

- Je dana IP adresa 187.192.8.0 /22. Napiste co tento zapis znamena (+maximalny pocet adries, prvu a poslednu moznu adresu uzla v sieti) [6b]

- Nakreslite protokolovy zasobnik sieti LAN (vratane podvrstiev).[4b]

- Napiste prenosove rychlosti standardov 802.11b a 802.11g (plus este nieco k tomu dopisat).[6b]

-tie body si uz presne nepamatam, prvych 20 otazok boli dvojbodove (dokopy 40b) a posledne styri spolu za 20b, na test sme mali 50min.

©2008 by f.