Slovenská technická univerzita

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra telekomunikácií

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

Návrh spojovacieho poľa pomocou

matíc MT 8804

Vypracoval:									Jaroslav Urík

Študijný odbor:								Telekomunikácie

Ročník:									4

Krúžok									6

Predmet:									Spojovacie systémy 1

Školský rok:									1999 / 2000

Zadanie:

Navrhnite zapojenie a riadenie spojovacieho poľa M x N s integrovanými spojovacími maticami MT 8804 a zvoleným mikroprocesorom.

M – počet vstupov:	16

N – počet výstupov:	8

## Popis matice MT 8804

Spojovacia matica MT 8804 má štyri analógové vstupy I0 – I3 a osem analógových výstupov      O0 – O7 . Ďalej obsahuje štyri dátové vstupy D0 – D3, ktoré určujú, ktorý zo vstupov bude aktívny. Ak je nastavená logická hodnota adresovacieho vstupu (D0 – D3) na 1, adresovaný spínací bod je zopnutý. Binárna kombinácia troch adresných vstupov A0 – A2 zase určuje výstup spojovacieho poľa. Nakoniec matica obsahuje ešte dva vstupy a to write (wr) – na zápis stavu príslušného bloku do pamäti a reset (R) – na resetovanie matice (ten ale nebudeme uvažovať).

Riešenie:

Na vytvorenie spojovacieho poľa 16 x 8 som použil štyri matice MT 8804. Vstupy I0 – I15 sú privádzané na vstupy matíc tak, že vstupy I0 – I3 sú pripojené na vstup prvej matice, I4 – I7 na vstup druhej matice, I8 – I11 na vstup tretej matice a I12 – I15 na vstup štvrtej matice.

# Výstupy z jednotlivých matíc O0 – O7 sú multiplexované na jednu spoločnú zbernicu. Z toho vyplýva, že sa z každého vstupu dokážeme dostať na každý výstup. To znamená, že týmto riešením spojovacieho poľa sme dosiahli úplnú dostupnosť.

Sedem výstupov mikroprocesora 8051 riadia dátové vstupy (D0 – D3) a adresovacie vstupy        (A0 – A2) jednotlivých matíc MT 8804. Ďalej na vstup každej matice wr musí byť privedený jeden výstup z mikroprocesora 8051 (čiže pre štyri matice štyri výstupy).

Záver:

Riešenie spojovacieho poľa pomocou matíc MT 8804 a mikroprocesora 8051 vyhovuje našim požiadavkám. Je splnená podmienka úplnej dostupnosti, t.j. každý vstup spojovacieho poľa sa dokáže prepojiť na každý výstup spojovacieho poľa. V tomto riešení ale existuje vnútorná blokáda. Nám však stačí, aby nepresahovala hodnotu 10 %, čo je splnené. Takže dané spojovacie pole vyhovuje aj po tejto stránke. Vnútorná blokáda by sa dala ešte znížiť pridaním ďalších matíc MT 8804. To by však dané spojovacie pole zbytočne predražilo.