Slovenská Technická Univerzita v Bratislave

Fakulta Elektrotechniky a Informatiky

Katedra Telekomunikácií

# Návrh spojovacieho poľa

Zadanie:

Navrhnite zapojenie a riadenie spojovacieho poľa 32 x 16 s integrovanými spínacími maticami MC 8804 a zvoleným mikroprocesorom.

Vypracovanie:

Spínacia matica MC 8804 je tvorená C-MOS tranzistormi. Táto matica má dve základné časti, a to číslicovú riadiacu časť a riadenú čas, ktorá je analógová. Samotné prepojenie v spojovacom poli sa uskutočňuje prostredníctvom 4 analógových vstupov(I0, I1, I2, I4) a 8 analógových výstupov(O0, O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7). V matici sa nachádza 32 spínacích bodov. Na adresovanie spínacích bodov slúžia 4 dátové vstupy (D0, D1, D2, D3), ktoré určujú priradením logickej jednotky vertikály a 3 adresné vstupy (A0, A1, A2), ktoré určujú horizontály v spojovacom poli.  Na tieto vstupy sa privádza riadiace slovo, ktoré zabezpečí samotné prepojenie vstupov na výstup. ďalším vstupom v matici je pin WR, ktorý zabezpečí zápis do pamäte a umožní nastavenie stavu príslušného bloku spínačov. Posledným vstupom je RESET, ktorý umožňuje vynulovanie stavov vo všetkých maticiach.

Matica MC 8804 umožňuje zámenu vstupov a výstupov. Adresovaním jedného z ôsmich riadkov v spínacom poli a pevným určením dátových vstupov dokážeme prepojiť ľubovoľný vstup na ľubovoľný výstup.

Zhodnotenie:

## Pri riešení spojovacieho poľa 32 x 16 som použila osem matíc MC 8804. Navrhnuté spojovacie pole je dvojstupňové (4 a 4 matice). Riešenie využíva možnosť zámeny vstupov a výstupov matice. 16 výstupov  prvého stupňa je vyvedených na 16 vstupov druhého stupňa, prvý výstup prvej matice prvého stupňa je vyvedený na prvý vstup prvej matice druhého, druhý výstup prvej matice prvého stupňa je vyvedený na prvý vstup druhej matice druhého  stupňa atď. Týmto prepojením sa dosiahla úplná dostupnosť v spojovacom poli. Z druhého stupňa vystupuje 32 výstupov. Výstupy dvoch a dvoch matíc druhého stupňa sú zmultiplované, čím sme dosiahli požadovaných 16 výstupov v spojovacom poli. Pri takomto prepojení som dosiahla 25% priepustnosť systému, čím sa splnila podmienka na blokádu v systéme.

Na riadenie systému som použila mikroprocesor 8051. Riadiace vstupy sú vyvedené na zbernicu, na ktorú sú pripojené všetky použité matice, aby bolo zabezpečené prepájanie  týchto maticiach. Ku každej matici je samostatne z mikroprocesora vyvedený pin WR, aby bolo možné určiť maticu, kde sa má uskutočniť spojovací proces.