Technologické aspekty:

- Videokonferenčné spojenie umožňuje súčasný prenos:

- Obrazu, zvuku a dát

- Kedy môže účastník zasahovať do vysielania vydeokonferencie ?

- V ľubovoľnom okamihu

- Šírka pásma telefónneho kanála je:

- 300 Hz – 3400 Hz

- Pre prenos digitálneho signálu prostredníctvom analógovej tel. linky je potrebné:

- Konvergovať digitálny signál na analógový tvar a v koncovom zariadení na vysielacej strane s následnou konverziou na digitálny tvar v koncovom zariadení na prijímacej strane

- Prenos medzi koncovými bodmi v ISDN sieti je realizovaný:

- v digitálnom tvare prostredníctvom digitálnych prenosových systémov

- Prenosová rýchlosť B kanála v ISDN je:

- 64 kbit/s

- Prenosová rýchlosť D kanála v ISDN je:

- 16 alebo 64 kbit/s

- Základný prístup ISDN má štruktúru:

- 2B+D, prenosová rýchlosť D kanála je 16 kbit/s

- Prenosový kanál H0 môže byť nahradený:

- Tromi základnými prístupmi ISDN

- ATM pracuje na princípe:

- Rýchleho prepájania paketov konštantnej dĺžky

- Základný prenosový kanál v ATM:

- Nie je definovaný

- ATM predpokladá, že prenos signálu je realizovaný:

- Po optických vláknach

- Pre ktorú vrstvu OSI modelu je definovaná technológia Ethernet ?

- Pre prvú a druhú vrstvu

- Pre ktorú vrstvu modelu OSI je definovaný IP protokol ?

- Pre tretiu vrstvu

- IP protokol je:

  - Nespojovo orientovaný protokol

- Pre prenos videokonferenčného signálu cez ISDN sú charakteristické:

- Limitovaná šírka pásma, konštantné oneskorenie

- Pre prenos videokonferenčného signálu cez IP protokol sú charakteristické:

- Veľká prenosová rýchlosť, variabilné oneskorenie

Analýza videokonferencií

- Odporúčanie ITU-T H.320 sa zaoberá videokonferenčnými systémami v prostredí sieí:

  - S prepájaním okruhov

- Odporúčanie ITU-T H.320 je určené pre  videokonferenčné služby, kde prenosová rýchlosť siete:

- Neprekročí hodnotu 1920 kbit/s

- Odporúčanie H.221 sa zaoberá:

  - Systémom multiplexovania a vytvárania rámcov

- V zariadeniach s H.320 je umelé oneskorenie vkladané do časti:

  - Spracovania zvuku

- Počas procedúr na vytvorenie komunikácie si môžu koncové zariadenia dohodnúť aj iný neštandardný alebo špeciálny režim:

  - Pre kódovanie zvuku aj obrazu

- Odporúčanie ITU-T H.323 je definované pre:

  - IP siete

- Zariadenia kompatibilné s odporúčaním ITU-T H.323 musia poskytovať prenosové služby nasledovne:

  - Zvukový prenos povinne, obrazový a dátový voliteľne

- Je pravda, že odporúčanie H.323 sa vzťahuje aj pre dial-up spojenia cez VTS alebo ISDN ?

  - Len pre spojenia, ktoré používajú paketový transportný systém

- Koncové zariadenie klienta v LAN sieti, ktoré poskytuje komunikáciu v reálnom čase medzi dvoma bodmi podľa odporúčania ITU-T H.323 sa nazýva:

  - Terminal

- Brána (Gateway) ja v H.323 konferencií:

  - Nepovinný komponent

- Ktoré z nasledovných tvrdení nie je pravdivé:

  - Gatekeeper zabezpečuje transformáciu dát medzi H.323 konferenčným bodom a iným typom koncového zariadenia

- Koncové zariadenie, ktoré zabezpečuje prepojenie troch a viacerých koncových zariadení do spoločnej konferencie sanazýva:

  - MCU

Odporúčania vo videokonferencii:

- Odporúčanie G.711 je pre H.320 a H.323 videokonferenčné zariadenia:

  - Povinný zvukový kodek

- Odporúčanie G.711 sa zaoberá:

  - PCM kódovaním zvuku rýchlosťou 8000 vzoriek za sekundu

- Aké sú základné vlastnosti kodeka G.711 ?

  - Poskytuje hlas výbornej kvality s malým oneskorením

- Odporúčanie G.722:

  - Popisuje  charakteristiku zvukového kódovacieho systému so šírkou pásma 50 – 7000 Hz

- G.722 na kódovanie používa algoritmus:

  - SUB-BAND ADPCM

- Odporúčanie G.723.1 špecifikuje:

  - Zvukový kódek pre nízke prenosové rýchlosti

- Odporúčanie G.728 popisuje:

  - Kódovanie signálu na rýchlosť 16 kbit/s metódou lineárnej predikcie

- Ktoré z nasledovných tvrdení nie je správne:

  - Odporúčanie G.729 popisuje kódovanie hovorového signálu na rýchlosť 64 kbit/s

- Ktoré zo zvukových kodekov má najväčšie oneskorenie?

  - G.723.1

- Ktoré zo zvukových kodekov má najmenšie oneskorenie?

  - G.711

- Odporúčanie H.261 je pre H.320 a H.323 videokonferenčné zariadenia podporujúce spracovanie videa:

  - Povinný obrazový kodek

- Ktoré z nasledovných tvrdení nie je správne pre odporúčanie H.261 ?

  - Nepoužíva DCT

- H.261 podporuje formát obrazu:

  - QCIF aj CIF

- Formát CIF používa pomer šírky a výšky obrazu:

  - 4:3

- Odporúčanie H.262 podporuje prenos:

  - S variabilnou aj konštantnou rýchlosťou

- Odporúčanie H.263 sa používa predovšetkým:

  - Pri nízkych prenosových rýchlostiach

- H.263 dokáže pracovať s nasledovnými štandardizovanými obrazovými formátmi:

  - Sub-QCIF, QCIF, CIF, 4CIF, 16CIF

- Odporúčanie H.263+ :

  - Sa špecializuje na nižšie prenosové rýchlosti

- Štandard MPEG-2 podporuje kompresiu:

  - Zvukového aj obrazového signálu

- V štandarde MPEG-2 sú na kódovanie samostatných obrázkov využívané:

  - I-rámce

Test č.4

- Viacbodová konferencia je prepojenie aspoň troch koncových zariadení do spoločnej konferencie, pričom koncové zariadenia môže podporovať:

- len hlasovú službu

- Koncové zariadenia tvoria s riadiacou jednotkou pre viacbodovú prevádzku (MCU):

-bod-bod spojenie

- Jednou z úloh jednotky pre spracovanie videa v MCU je:

-priestorové skladanie podobrazov (od účastníkov konferencie) do jedného výstupného obrazu

- Čo umožňuje režim videokonferencie „Voice Controlled“ ?

- každá účastnícka stanica vidí účastnícku stanicu, ktorá práve hovorí

- Čo umožňuje režim videokonferencie „Continuous Presence“?

- každá účastnícka stanica môže vidieť súčasne štyri iné účastnícke stanice v rámci jednej prebiehajúcej konferencie

- Čo umožňuje režim videokonferencie „Collaborated“?

- spojenia účastníckych staníc s roznymi prenosovými rýchlosťami v rámci režimu Continuous Presence

- Čo umožňuje režim videokonferencie „Lecture Mode“?

- jednu účastnícku stanicu vidia a počujú ostatné účastnícke stanice

- Viacbodovou prevádzkou pre videokonferenčné systémy na báze odporúčania H.320 za zaoberajú odporúčania:

- H.231 a H.243

- Odporúčania ITU-T H.231:

- Sa zaoberá popisom MCU pre multimediálne systémy používajúce digitálny kanál do rýchlosti 1920 kbit/s

- Odporúčanie ITU-T H.243:

- Špecifikuje procedúry na zostavenie komunikácie medzi tromi a viacerými multimediálnymi systémami

- Ak hovoríme o vzájomnej spolupráci videokonferenčných systémov:

- Potrebujeme zariadenie, ktoré nám zabezpečí konverziu prenášaných dát z jednej siete do druhej

- Zariadenie, ktoré zabezpečí príslušnú konverziu informačných tokov, riadiacich signálov ako aj užívateľských signálov medzi jednotlivými sieťami sa nazýva:

- Gateway

- Z dôvody výpočtovej náročnosti pri prekódovaní je výhodné:

- Ak sa cez bránu prepájajú také spojenia, ktoré nevyžadujú prekódovanie obrazu alebo zvuku

- Gateway môže byť:

- Ako samostatná funkčná jednotka alebo softvérový produkt

- Pri zriaďovaní videokonferencie medzi sieťami N-ISDN a LAN je nutné použiť na hranici sietí:

- Gateway

- T.120 dátová konferencia zahŕňa spoločne s obrazom a zvukom:

oboje

- Odporúčanie T.120 podporuje zvukové, obrazové, dátové a grafické konferenčné spojenie:

- Oboje

- Odporúčanie T.120 je:

- Sieťovo nezávislé

- Do koľkých konferencií môžu byť koncové zariadenia pripojené súčasne za predpokladu použitia T.120?

- Môžu byť pripojené aj do viac ako dvoch konferencií

- Ktoré z nasledujúcich tvrdení nie je správne?

- Dátový prenos neznižuje kvalitu obrazu a zvuku, lebo má zvlášť vyhradený prenosový kanál

Test č. 5:

- Systémom pre natáčanie kamery podľa smeru zvuku bývajú spravidla vybavené:

- Skupinové videokonferenčné zariadenia

- Na kvalitné interaktívne spojenie je potrebný prenos zvuku a obrazu s:

- Minimálnym oneskorením

- Prívlastkom úzkopásmová býva označovaná videokonferencia prostredníctvom:

- ISDN

- Vo všeobecnosti najväčšie problémy s oneskorením signálu vznikajú pri realizácii videokonf. Prostredníctvom :

- IP

- Prenos obrazu v HDTV kvalite je možný prostredníctvom:

- ATM

- Finančne najnáročnejšia je realizácia videokonferencie prostredníctvom:

- ATM

- Najhoršiu kvalitu bude mať obraz prenášaný v rámci ISDN videokonf. kanálom :

- 64 kbit/s

- Prenájom videokonf. servera je ekonomicky výhodné riešenie v prípade:

- Zriedkavého záujmu o viacbodovú videokonferenciu

- Skupinová videokonferencia je určená pre:

- Väčší počet účastníkov v jednom videokonferenčnom bode

- S väčším počtom pasívnych účastníkov treba uvažovať pri:

- Skupinovej videokonferencií

- Desktop videokonferencňčný systém by mal byť umiestnený:

- V úrovni očí

- Paralaxa medzi obrazovkou a kamerou pri desktop videokonferenčnom systéme:

- Má byť čo najmenšia

- Na osvetlenie účastníka videokonferencie je vhodné použiť:

- Niekoľko zdrojov svetla, napr. jeden na mäkké osvetlenie miestnosti a pozadia, druhý na osvetlenie účastníka vidokonferencie spredu

- Cenovo najprístupnejšie riešenie pre realizáciu videokonferencie v súčasnosti predstavuje realizácia videokonferencie s využitím:

- PC, web kamery a systému NetMeeting

- NetMeeting je určený na realizáciu videokonferencií podľa štandardu:

- H.323

- Šírka prenosového kanála má vplyv na kvalitu prenášaného obrazu:

- Pri statickom aj dynamickom obraze

- Zobraziť súčasne obrazy z viacerých bodov je možné:

- Iba s použitím viacerých monitorov