Telefónne Relé: DEF: diaľkovo ovládaný elektrický spínač, kt. pôsobením elektrického javu ovláda spínacie pochody v ovládaných obvodoch, kt. s budiacim javom metalicky nesúvisia;

DELENIE: 	oblasť použ.(silno, slaboprúd)

princ. činn.(elmag.,tepel.,iné)

frekv .budiac. prúdu(js, stried.16/50Hz, nf100/1000Hz)

spôs. použ, spínac.časy;

Elmag. Relé: delenie: citliv.na smer bud. prúdu (neutr., polariz.)

konštr. (ploch., valc., jazýčkové)

- valcové a ploché Elmag. relé pozostáva z:

  - 1) budiaci obvod

  - 2) kontakty v pérovom zväzku

Činnosť relé: prekladá kontaktové perá prekon. ich odpor & koná prácu. Elmag. E je v celom mag. obvode;

Jazýčk. relé: pozost.: bud. cievka, 1 al. viac sklenn. trubičiek s jazýčk. kontaktmi, zákl.doštička z plastu

Voliče: DEF: diaľkovo ovládaný elektromagnetický spínač o veľkom počte polôh založený na princípe trecích kontaktov. Umožňuje spojenie 1linky pripojenej na jeho rameno s inou linkou z tých, kt. sú zapojené do jeho kontrakt. poľa;

DELENIE: spôs. pohonu (elmag, motoricky, perom, vlast. hmotnosťou, pneumaticky)

druh pohonu – so spoloč., s individuáln.

dráha pohybu ramien – priamy pohyb, rotačný

druhy pohybu ramien – jednohybové, dvojpohybové

rýchosť pohybu ramien – pomalobežné, rýchlobežné

pohyby: štvorcový, strowger, hultmann, mac berty

Krížový spínač: predstavuje koordinátor sústavy kontaktov usporiadaný tak, že v každom bode sa opakuje rovnaký počet zapínacích kontaktov, kt. sú ovládané 2-ma elmagnetmi prísluš. koordinát;

vstupy = vertikály; výstupyKS = horizontály

označenie: v/h/d (d=počet zapínacích kontaktov v každom krížovom bode

ovládanie: pomocou: horizontálnych alebo vertikálnych elmagenetov

KS pri spínacej funkcii: pracuje v 2 krokoch:

1)kotva vertikálnej jednotky, v kt. sa bude spojovať, je pritiahnutá k vertikálnemu elmagnetu

2)ihneď po prepojení krížového bodu sa uvoľní voliaca horizontálna tyč a vracia sa do zákl. polohy

Výhody Krížového spínača oproti Krokovým voličom:

+ výborná kvalita kontaktov s malým a stálym prechodovým odporom

+ veľká spínacia rýchlosť

+ dlhšia životnosť

+ menšie náklady na údržbu

– zložitejšie riadenie

– drahšie kontaktové pole

Telef. prístroj:

1)hovorová časť: menič akustickej energie na elektrickú a naopak; hovorový transform.

2) signalizačná č.: zariadeniena príjem a vysielanie riadiacich znakov; návestné zariadenie

blok. schéma TP: 1.Mikrofón 2.Slúchadlo 3.Hovorový transformátor 4.Vidlicový prepínač 5.Číselnica 6.Návesť

Mikrofón:

uhlíkový: Izolácia, Uhlíkový prach, membrána, kovové púzdro

+: akustický výkon, rozmery, cena

-: skreslenie, S/N, nestále prenosové vlastnosti

Slúchadlo: Cievka, membrána, pol. nástavec, permanentný magnet

=PM +I , Nelineárne skreslenie potlačené PM

Piezokeram. menič: Kovová platňa, keramická platňa, naparená metalická vrstva, plastové púzdro

Hovorový transf.: obojsmerná 2-drôtová hovorová cesta

pre max. hlasitosť –> vyrovnanie imped. zdroja a spotrebič. (zapojenie transf. medzi mik. a slúch.)

HT bol použitý pri uhlíkovom mikrofóne

zapojenia HT: 1) bez potlač. miestn. väzby

2) ako môstika s potlač.m.v.

3) v 2-itom campbellovom moste

Tlačidlová číselnica: prenos signál. značiek: 1)jednoznačne simuluje činnosť kruhovej číselnice

2)vysiela sa 2-frekv. sig. s dobou vys. 1číslice min. 40ms, vytvorený v generátore frekv. syntézou

Typy telef. prístr.: Podľa:

1) prevádz.: manuálne, automatické

2) napáj. mik.: miestna bat., ústred. bat.

Náhr. sch. mostík. zap. HT: ZL-imped. účast. ved. R-vyrovnáv. rezistor

Induktor: pri priem. rýchlosti otáčania kľuky 3 ot/s dodáva striedavé napätie 60-70V,

f=15-25 Hz, P=5W

Rotačná číselnica: vysielač. sériového kódu

pérový zväzok má kontakty: čI-impulzovac. kont. vytvár. ASK str. spínaním a rozpín. počas voľby;

čR- zapín. kont.-skratuje počas voľby hovor. obvody, aby sa nepren. nepríjem, rázy do slúch.

čZ- rozpín. kont.-spája nakrát.2 posl. prerušenia č (podmien. synchrónn.)