### FREKVENČNÁ  MODULÁCIA   [ FM ]

Pri frekvenčnej modulácii sa mení frekvencia nosnej vlny v rytme modulačného signálu. Amplitúda modulovanej vlny ostáva konštantná.

Pri frekvenčnej modulácii rozlišujeme tieto pojmy :

| - | kmitočet modulačného signálu W = 2.p.F |
| --- | --- |
| - | kmitočet nosnej vlny w = 2.p.f |
| - | Odchýlka Dw = 2.p.Df nazývaná frekvenčný zdvih ( deviacia ). Ide o maximálnu zmenu kmitočtu nosnej vlny w udávanú v Hz. Tento frekvenčný zdvih nezávisí od frekvencie modulačného signálu W , ale závisí od jeho amplitúdy Um ( je to jedna z podmienok pre neskreslenú moduláciu FM.), čo môžeme vyjadriť vzťahom : Dw = k.Um pričom k je citlivosť alebo strmosť modulácie vyjadrená v Hz/V a udáva o koľko Hz sa zmení frekvencia nosného signálu pri zmene amplitúdy modulačného signálu o 1 V. Frekvencia modulačného signálu W určuje koľkokrát za sekundu sa zmení kmitočet nosnej vlny z w - Dw na w + Dw a naopak, ako to vidno na obrázku. |

|  | modulačný signál |
| --- | --- |
| nosný signál ( nosná vlna ) |
| modulovaný nosný signál |

Predpokladajme, že podobne ako pri modulácii AM môžeme popísať jednotlivé vstupné signály nasledovne:

| um = Um.sinWt | ( 1 ) ....... | modulačný signál s amplitúdou Um a kmitočtom W |
| --- | --- | --- |
| un = Un.sinwt | ( 2 ) ....... | nosný signál s amplitúdou Un a kmitočtom w |
| u = Un.sinw'(t) | ( 3 ) ....... | nosný modulovaný signál s pôvodnou amplitúdou Un , ale s kmitočtom w'(t), ktorý sa s časom mení v rytme modulačného signálu um. Túto skutočnosť vieme zapísať vzťahom : w'(t) = w + Dw.cosWt ( 4 ) |

Môžeme teda povedať, že zmena kmitočtu nosnej vlny tak obsahuje obidve charakteristické znaky prenášaného nf signálu a to jeho amplitúdu  Um  a kmitočet  W.

Poznámka!

V rovnici ( 4 ) sa použil cosinus preto, lebo ak by sme frekvenčne modulovaný signál zakreslili vektorovo zistili by sme, že vektory postranných frekvencií  w + W  sú oproti nosnému kmitočtu w  otočené o ± 90°.

Pretože uhlový kmitočet je časovou deriváciou fázy, dostaneme vyjadrenie kmitočtu  w'(t)  frekvenčne modulovanej nosnej vlny integráciou rovnice ( 4 ) podľa času :

( 5 ) kde

sa nazýva  index ( činiteľ ) frekvenčnej modulácie. Niekedy sa v literatúre označuje aj  mf.

Po dosadení výsledku rovnice ( 5 ) do rovnice ( 3 ) dostávame výslednú rovnicu pre frekvenčne modulovanú nosnú vlnu :

u = Un.sin ( w.t + M.sinWt )       ( 6 )

Túto rovnicu môžeme rozvinúť do nekonečného radu jednoduchých výrazov určenými Besselovými funkciami takto :

Rovnica ukazuje, že frekvenčne modulovaná nosná vlna obsahuje pôvodnú nosnú vlnu s kmitočtom   w  a nekonečný počet párov postranných frekvenčných zložiek, daný súčtom a rozdielom kmitočtu nosnej vlny  w  a všetkých harmonických násobkov kmitočtu modulačného signálu  W. Vzdialenosť jednotlivých zložiek je rovný frekvencii  F  modulačného signálu. Amplitúdy postranných zložiek sú určené Besselovými funkciami  J0(M), J1(M), J2(M), .... Jn(M)  nultého až n-tého rádu argumentu M.  Hodnoty týchto funkcií nájdeme v matematických tabuľkách.

V praxi sa ukázalo, že na prenos informácie s dostatočne malým skreslením postačí preniesť všetky postranné zložky, ktorých amplitúda je väčšia ako 1 % amplitúdy nosného nemodulovaného signálu. Na výpočet potrebnej šírky prenášaného frekvenčného pásma, potrebného na splnenie tejto požiadavky, môžeme použiť nasledujúci vzťah :

B = 2.Fmax.( 1 + M ) = 2.( Fmax + Df )

V závislosti od hodnoty činiteľa frekvenčnej modulácie  M  rozlišujeme dva typy frekvenčnej modulácie. Ak  M < 1  ide o úzkopásmovú FM a ak  M > 1  ide o širokopásmovú FM. Ako príklad širokopásmovej FM môžem uviesť rozhlasové vysielanie, kde sa používa frekvenčný zdvih Df = 50 kHz ( poprípade 75 kHz )  a maximálny modulačný kmitočet  F = 15 kHz.  Ako príklad úzkopásmovej FM môže poslúžiť frekvenčný zdvih  Df = 15 kHz  používaný v mobilných vysielačoch pracujúcich na vlnách kratších ako 10 m.

S hodnotou činiteľa   M  súvisí dôležitý kvalitatívny ukazovateľ prenosu správ určujúci jeho akosť a to pomer amplitúdy signálu k amplitúde šumu - S/N.  Platí, že čím je  M  väčšie, tým väčší je pomer signál/šum. Na druhej strane však platí, že s narastajúcim  M  narastá, pre kvalitný prenos, aj potrebná šírka frekvenčného pásma ako to vidno na obrázkoch nižšie. Nedodržanie potrebnej šírky pásma, jej zmenšenie, vedie ku zhoršeniu pomeru signál/šum a hlavne ku zvýšeniu skreslenia výstupného signálu na vyšších dynamických úrovniach. ( napr. údery do bubna v tanečnej hudbe, atď.)

| Spektrum modulovanej vlny FM pre M = 1 | Spektrum modulovanej vlny FM pre M = 10 |
| --- | --- |

Na záver zhrnieme výhody frekvenčnej modulácie v porovnaní s amplitúdovou moduláciou :

- možnosť vylúčenia porúch amplitúdového charakteru použitím obmedzovača amplitúdy v prijímači, pretože amplitúda neprenáša žiadnu zložku informácie

- jednoduchší modulátor a tým aj jednoduchší vysielač ( modulácia sa môže robiť priamo v oscilátore nosného signálu )

- vysielač  FM  signálu je z hľadiska výkonu dobre využitý. Pri vhodnej veľkosti indexu modulácie  M ( okolo M = 5 )  klesá výkon nosného signálu skoro k nule a skoro všetka vysielaná energia je sústredená v postranných pásmach užitočných pre prenos informácie

- menšie vzájomné rušenie dvoch vysielačov, ktoré pracujú na rovnakom alebo blízkych nosných kmitočtoch

lepší odstup užitočného signálu od hluku a šumu. Optimálny odstup signálu od šumu môžeme dosiahnuť optimálnym využitím kmitočtového zdvihu  Df .  Preto sa na strane vysielača od určitého medzného kmitočtu umelo zväčšuje amplitúda modulačného signálu úmerne s narastajúcim kmitočtom. Hovoríme o  preemfáze.  Na strane prijímača sa za demodulátorom urobí spätná korekcia, ktorá účinky preemfázy opäť vyrovná, takže prenášaná zdemodulovaná informácia má pôvodný priebeh. Ide o  deemfázu.  Pre korekciu sa na oboch stranách používa obvod s časovou konštantou  50 ms ( niekde 75 ms ),  to je hraničná frekvencia  3,2 kHz.

- Poznámka :     Z hľadiska energetického, napríklad v hudbe, sú frekvencie stredné a vysoké zastúpené len asi z 20 %. Zvyšná energia je sústredená v nízkych frekvenciách - basoch. Naopak šum má svoju prevažnú časť energie sústredenú v zložkách s vyššími frekvenciami. Najväčším zdrojom šumu v prenosovej ceste sú vstupné obvody, zmiešavač a frekvenčný demodulátor na strane prijímača. Z povedaného vyplýva, že pri prenose zložiek s vyššími frekvenciami, by po demodulácii výrazne klesol odstup signál/šum. Ak však na strane vysielača preemfázou umelo zvýšime energetickú úroveň zložiek s vyššími frekvenciami na strane prijímača, za demodulátorom, dostávame priaznivý pomer signál/šum. Použitím deemfázy obmedzíme prenos signálov s vyššími frekvenciami, teda aj zložiek šumu z demodulátora.

- podstatne lepšia  dynamika prenosu,  t.j. rozdiel medzi najhlasnejším a najtichším prenášaným zdemodulovaným signálom. Dynamika prenosu pri amplitúdovej modulácie je okolo 25 dB, ale pri frekvenčnej modulácii s použitím preemfázy sa dosahujú úrovne okolo 45 dB.

- ku zvýšeniu vernosti prenosu prispieva vedľa dobrej dynamiky aj prenášané kmitočtové pásmo 30 Hz až 15 kHz.

Nevýhody:

- zložitejší demodulátor

- potrebná podstatne väčšia šírka prenášaného pásma a tým možnosť použitia frekvenčnej modulácie len na frekvenčnom rozsahu veľmi krátkych vĺn.

!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!  Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu