1/Rozdelenie uzemnenia podľa účelu a spôsobu vyhotovenia: Uzemnenie je zariadenie, ktoré sa zriaďuje ako ochrana pred úrazom, prepätím, je aj súčasťou bleskozvodu. Druhy  uzemnení, rozdelenie podľa činnosti: ochranné uzemnenie - chráni pred nebezpečným dotykom, pracovné uzemnenie - ustálenie napätia sústavy voči zemi, ochrana pred vnikom zo sústav nad 1000V do sústav  pod 1000V, bleskozvody - zvedenie prúdu bleskov do země, Druhy uzemnení, rozdelenie podľa vyhotovenia: priame uzemnenie - uzemnenie, pri ktorom nestojí v ceste žiadna impedancia, nepriame uzemnenie - má zaradenú odrušovaciu impedanciu, # Uzemnenia elektrických zariadení a bleskozvodov sa majú využívať tak, aby pri predpokladanej elektrickej a mechanickej námahe zostala zachovaná ich kvalita a funkcia,  2/Voľba druhu uzemnenia a uzemňovacích prívodov: náhodné zemniče - využívame časti konštrukcie stožiarov, vodivé plášte káblov v zemi, potrubia (okrem vody a plynu) ak vyhovujú podľa tabuľky, nesmie byť prerušené vodivé spojenie 9zemnič musí byť kompaktný), umelé zemniče - zariaďujú sa podľa miestnych podmienok, pre budovy vhodné použiť armatúru (napr. tyčový hĺbkový zemnič), 3/Uloženie a spojovanie zemniča a uzeňovacích prívodov: a/umelé zemniče sa kladú tak, aby mali so zemou dobrý dotyk (povrchové pásikové alebo drôtové 60-80cm pod zem), b/pri kladení zemničov do lúčov (najviac 4), musí byť uhol medzi nimi viac ako 60, c/uzemňovacie prívody - snažíme sa o najkratšie a bez slučiek, v mieste kde im hrozí poškodenie ich treba chrániť, je povolené spájať prívody zváraním, skrutkovaním a špeciálnymi spojkami,  4/Meterologické údaje o búrkach priemer  28 búrok na rok , 29%  jar,  6% jeseň,  64% leto, 1%  zima, najviac medzi 1300 - 1600 , najmenej 800-900,  5/Druhy blezkov: blesk - zložitý prechodný unipolárny a nestacionárny jav (mrak - zem, vzduch - vzduch, zem - vzduch), Rozdelenie: čiarový blesk –najčastejšia forma- výboj dlhej iskry,  rýchlosť výboja 100 km/s, U=1mil.V, I=105A,  plošný blesk - (u nás najčastejšie), nízka prúdová hustota,  perlový blesk - je veľmi blízky guľovému blesku, ale ionizovaný vzduch spájajúci plazmový útvar je viditeľný , guľový blesk - ionizovaný vzduch, Pohybuje sa po zemy alebo v malej zvdialenosti nad zemou. Po zmiznutí guľ. Blezku ostáva mlhovina  so zápachom oxidov dusíka. (nedokáže uvolniť fotóny), Eliášov oheň - tlejivý výboj nehomogenity el. poľa  (pred alebo po búrke),

6/Ochrana budov  a objektov pred blezkom Účinky blezkov: priamy zásah blesku - typ výboja, pri ktorom celý prúd alebo jeho časť prechádza zasiahnutým predmetom, nepriamy zásah blesku (blízky úder) - blízka indukcia, zásah mimo objekt, účinok sa prejaví na vodivých predmetoch (indukované prepätie alebo prúdový impulz), vznik indukovaného náboja - na vodivých predmetoch v objektoch, v budovách Riešenie bleskozvodov,  záchytné zariadenie - môžeme umiestniť priamo na chránenom objekte, alebo pri ňom, zachytávacie zariadenie –1/umiestnené tak, aby zachytilo všetky blesky na chránenom objekte, 2/tak aby žiaden bod strechy nebol od neho vzdialený ďalej ako 10m, Zahytávacie zariadenie môže byť: 1/ umelé (oceľové pozinkované tyče), 2/pomocné, vytvorené z pozinkovaného drôtu, 3/náhodné, ktoré boli postavené za iným účelom (stožiare), musia ale odviesť celý prúd, ) zvody a vedenia – 1/musia zviesť prúd z blesku bez poškodenia, 2/musia mať čo najmenší prechodový odpor v miestach spojení, 3/majú byť čo najkratšie, 4/vedené po rohoch budov, 5/čo najďalej od dverí, okien a balkónov, 6/nesmú prechádzať svetlíkmi a výťahovými šachtami, 7/nesmú byť pripojené na odkvapové rúry, 8/minimálny počet spojov, 9/nesmú sa ukladať do dilatačných škár, Ochrana proti korózii - pozinkovaním, náterom proti koróznou farbou, nesmie porušiť vodivé spojenie,  Uzemnenie - každý bleskozvod by mal mať vlastný zemnič, alebo by mal byť pripojený na spoločnú uzemňovaciu sústavu, 7/Ochrana človeka proti zásahu blezkom 1/Za búrky nevychádzať, zdržujeme sa ďalej od komínu, kachlí.., 2/ Ak sme vonku, tak kryt volíme podľa poradia, a/Veľká faradajova klietka (kovová konštrukcia), b/Objekt chránený blezkozvodom, c/Veľké nechránené objekty, d/malý nechránený, 3/Nesmiene sa skrývať a/malé prístriešky na vysokom mieste, osamelé stromy, 4/ a/nezostať na otvorených nezastavaných miestach, na kopcoch, b/nie blízko vlhkých stien, väčších kovových predmetov, plotov, c/nie blízko blezkozvodu, 5/V prírode – do údolia, prievisu, do hustého lesa, 6/Při jazde autom – zavrieť okná – auto tvorý faradajiovu klietku,

8/Opatrenia na zníženie  indukovaných v blízkosti vedení vvn 1/Kombajny, nekolajové vozy a podobne pracujúce v pásme vedenia musia mať zariadenie, kt. Ich spojí so zemou – reťaz vodivo spojená so zariadením ťahaná po zemi, a podobne. 2/Stroje a dopravné prostriedky môžu byť pod vedením 200kV a viac len nevyhnutne potrebný čas, 3/Práca so strojmy, dopravnými prostriedkami by sa musí vykonávať tak aby sa pohybovali kolmo na vedenie (nie rovnobežne), 4/Posádky strojov, dopravných zariadení musí prevádzkovateľ inštruovať o opatreniach a občas ich preskúšať.,  9/Opatrenia na zníženie účinku indukcie vf napätia v blízkosti veľmi výkonných vysielačov 1/Mechanizmy je potrebné dokonale uzemniť, (aj automobilové žeriavy), 2/Na mazanie ložísk třeba použiť grafitový tuk (vodivý), 3/Poučiť pracovníkov o možnom nebezpečenstve a vybaviť ich osobnými ochrannými pomôckami (kožené rukavice, dielektrické prilby, veľké krokosvorky s pohyblivými prívodmi uzemnenia), 10/Vznik elektrostatických nábojov Pri tesnom styku dvoch látok, nastáva separácia náboja, vytvára sa elektrická dvojvrstva “+” a “-” náboj, Elektrické náboje vznikajú pri: 1/vzájomnom trení látok, 2/pri odvaľovaní alebo rotovaní, 3/pri oddeľovaní, 4/pri mechanickom namáhaní - mlení, drvení, sušení a presípaní, 5/expanzii, zmene skupenstva a kompresii, 6/pri ohrievaní alebo odtavovaní, 7/pri prúdení kvapalín a plynov, rozprašovaní, 8/odstreďovaním,  11/Sklon tyhých a kvapalných materiálov k elektrizácii, Posudzovanie  pevných látok: elektrický odpor materiálu, rezistivita (merný vnútorný odpor), merný povrchový odpor.  Látky z hľadiska elektizovateľnosti rozdeľujeme podľa povrchového odporu R0 : 1/antistatické (nemôžu sa elektrostaticky nabiť) R0  109 vo všetkých typoch prostredí, 2/obmedzene elektrizovateľné  109  R0  1011 v priestoroch s nebezpečím výbuchu SNN1, SNN2, 3/elektrizovateľné látky R0  1011 nesmú sa používať vo výbušných prostrediach žiadneho typu, Posudzovanie kvapalín: rezistivita , 1/kvapalina s   108m sa neelektrizujú, 2/kvapalina s 108    1010m je obmedzene elektrizovateľná, 3/kvapalina s   1010m je elektrizovateľná, teda nebezpečná, 4/čistota kvapalín - voda znižuje rezistivitu,

12/Hromadenie el. Nábojov, výboje  a ich zápalné schopnosti. Hromadenie elektrických nábojov: k hromadeniu môže dochádzať na strojovh, budovách a ľuďoch bez zvodu náboja, Dochádza k hromadeniu náboja bez zvodu ak zvodový povrchový odpor : 1/elektricky vodivé ROZ < 50k, 2/elektrostaticky vodivé 50k < ROZ < 500k, 3/neuzemniteľné ROZ > 500k ##, Potenciál na objekte sa ustáli na hodnote U = i.ROZ , kde i je nabíjací prúd, ktorý má svoj pôvod v účinnosti vytvárania, Výboje a ich energia: Typy výbojov : zápalné výboje (iskrový, trsový a plazivý) a nezápalné výboje (tlejivý výboj), iskrový výboj - vyplňuje celý priestor medzi dvomi predmetmi W = 1/2.C.U2 = 1/2.Q.U, trsový výboj - vzniká v mieste s najväčšou intenzitou, končí vo voľnom priestore alebo na izolácii, plazivý výboj - vytvorí sa výboj na povrchu nabitého objektu, tlejivý výboj - má nízku prúdovú hustotu,  veľký gradient napätia, ## Z existencie výbojov vzniká nebezpečie elektrického zapálenia tromi spôsobmi: 1/je prítomná výbušná zmes, 2/dostatočne veľký elektrický náboj, 3/zápalný výboj,  13/Minimálna energia a triedy citlivosti Minimálna zápalná energia: najmenšia energia označovaná Wmin potrebná na zapálenie danej látky pri stanovenej teplote a tlaku s optimálnymi parametrami iskrišťa a pri optimálnej koncentrácii zápalnej zmesy, Trieda citlivosti: Delenie do tried citlivosti na zapálenie elektrickou iskrou.Nebezpečie vzniká ak sú splnené nasl. podmienky :na telese je nahrom. dost.množstvo náboja aby mal potrebnú energiu na zapálenie TAB, Trieda citlivosti (1,2,3,4,5), Min.zápalná energia,Wmin[mJ](do 0.025 vrátane, 0.025 až 0.2, 0.2 až 4, 4 až 20, viac ako 20), Reprezentant triedy: (vodík, etylén, metán, - , - ), 15/Zmenšenie elektrizovateľnosti materiálov, zvýšenie relatívnej vlhkosti vzduchu. Len materiály na kt. sa vytvára vodivá vrstva. 60%-70% vhkosti znižuje tvorbu statickej elektr. na min., nad 70% sa stat. el. takmer nevyskytuje, nad 80% už nevzniká. Zmenšenie elektrizovateľnosti:  Pridávať na materiály antistaty (znižujú náboj), Použiť vhodnú antistatickú povrchovú úpravu, elektrostat. uzemnením, antistat. ochrana tkanív, zvýšenie relatívnej vlhkosti vzduchu, použitie neutralizátorov - pasívne , aktívne (pripojené na zdroj, kt. vytvára opačný náboj) a rádioaktívne,

14/Zvod elektrostatických nábojov z vodivých objektov Všetky vodivé časti zariadenia, ktoré sa môžu nabiť je potrebné uzemniť, ak ich nemôžme priamo tak ich musíme uzemniť vysokoohmove. Uzemnenie: 1/na uzemnenie obvodu (hromozvod), 2/na ochranný vodiť elektrorozvodnej siete, 3/na kovové potrubie vodovodu, kúrenia, pokiaľ je uzemnené, 4/na vodivé časti konštrukcie ak je spojená s uzemňovacou sústavou objektu.# Dbať na dostatočnú mechanickú pevnosť uzemňovacieho vodiča – min. CU 6mm2., Dokonalý spoj – zvar, tvrdé spájkovanie, poistné skrutkovanie, spojenie reťazami zakázané, Uzemnenie ložiskami – vodivé mazadlo, Uzemnenie dopravných prostriedkov – elektrostatické pneumatiky, výnimočne pásik vodový na zem., Uzemnenie vlečným lanom, reťazou je v iskrivom prostredí zakázané, V priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu elektrostat. vodivé dlážky. 16/Druhy neutralizátorov a ich použitie Elektrostatic. náboj z povrchu materiálu sa dá odstrániť tak, že na povrch mat. sa privedie náboj opačnej polarity. Druhy neutraliz.: pasívne -hroty neutralizátorov sú v blízkosti nabíjajúceho sa predmetu a odvádzajú z neho náboj, aktívne -pripojené na zdroj, ktorý vytvára opačný náboj,Pomocou tohto neutralizátora sa dá neutralizovať až na nulu. rádioaktívne – vyžarovanie alfa, beta, gama – ionizáciou sa odvedie náboj. 17/Opatrenia na obmedzenia nabíjania tuhých a kvapalných materiálov Kvapaliny – Tvorba náboja pri : prúdenie, rozstrek, výtok, Najhoršie je keď potrubie nezasahuje do hladiny => na začiatku treba obmedziť rýchlosť prúdenia, Veľkosť náboja – závisý od vlastností a rýchlosti prúdenia kvapaliny, od hladkosti stien potrubia, Zapálenie v blízkosti hladiny – ochranné opatrenia – 1/čo najväčšia čistota kvapaliny, odstránenie vody z kvapaliny, 2/Uvedenie kvapaliny do vodivosti – vodivé prísady, 3/Odstránenie turbulencií a vystrekovania kvapaliny, 4/Úprava plniaceho potrubia aby trvale zasahovalo do kvapaliny, zo začiatku podstatne znížiť výtokovú rýchlosť(na 20%), 5/Dôsledné uzemňovanie všetkých kovových súčiastok, 6/Hadice z antistatických materiálov (prostredie 2,3),

18/Elektrostatické náboje na ľuďoch a ich pôsobenie na organizmus Človek – vodič s kapacitou voči zemi. C závisý od rozmerov osoby, plochy tela – cca 50 až 250 pF. Pri použití izolačnej obuvy potenciál môže dosiahnuť 20-30kV. Česanie vlasov – 6kV. K nabitiu ľudského teľa môže príjsť 1/dotykom nabitého objektu, 2/Indukciou nabitého objektu, 3/pohybom odevu po tele a trením obuvy o podlahovú kritinu, 4/Práca s ľahko elektrizovaťeľnými materiálmi, Prahová citlivosť ľudského organizmu je záležitosť individuálna. Pri posudzovaní bezpečnosti človeka pri dotyku so silne nabitým elektrickým objektom DALZIELOV vzťah hovorí, že pravdepodobný je smrteľný úraz keď U2.C/R  0,108, 19/Opatrenia proti pôsobeniu elektrostatických nábojov v elektronike a informatike 1/katastrofálne poruchy – statická el. zničí citlivý obvod, 2/Zmeny alebo degradácie systémov – ťažko sa zisťujú, # Ak sa podarý udržať potenciály elstat. el. pod 100V nemali by byť problémy. (Trvalý náramok na ruke – rýchla eliminácia náboja), Vodivá doska stola, koberec uzemnený, vodivý, ionizujúci ventilátor vzduchu. # Poruchy na počítačoch na nevodivej dlážke: 1/Terminál – prenáša chybné údaje alebo ich stratí, 2/Zmeny v pamäti, 3/Disky – chybné údaje, 4/Poškodenie rozvodných dosiek, Ochrana: Potenciál na osobe menší ako 100V – čas vybitia 1s. 21/Umiestňovanie antén a ich napájačov Umiestňovanie antén: 1/nad verejným priestranstvom, ulicou smú stavať antény iba oprávnené organizácie, ktoré majú osvedčenie na daný typ antény, 2/anténa nesmie križovať vedenie energetické - vysoké, veľmi vysoké, v oprávnených prípadoch môže povoliť výnimku prevádzkovateľ vedenia, 3/výška antény nad úrovňou ulice musí byť najmenej 6m a to i za najhorších poveternostných podmienok, 4/tyče bleskozvodov (záchytných zariadení) nesmú byť použité ako zariadenie na antény (uchytenie), antény musia mať samostatné konštrukcie, 5/nesmie brániť ku prístupu ku komínom a znemožňovať ich čistenie, 6/stromy a konštrukcie nadzemných silových a oznamovacích zariadení sa nesmú používať ako podpery pre antény, antény musia byť od stromu aspoň aspoň 2 metre vzdialené, 7/časti vysielacích antén s vysokofrekvenčným napätím umiestnené na prístupných miestach musia byť pred nebezpečným dotykom chránené zábradlím vysokým minimálne 1,25m,

20/Predpisy pre antény, všeobecné a technické požiadavky Pre antény platia nasledujúce normy: STN 34/28/20 a 34/28/20 - platia pre skupinu antén, individuálnych aj spoločných (audio, video) ako aj pre vysielacie antény slúžiace tomuto účelu, Predpisy platia v nasledujúcich prípadoch: 1/na budovách ak ich úhrnná výška aj s anténym systémom nepresahuje 10m, 2/na zemi aj jej výška aj so stožiarom  nepresiahne 15m, 3/Normy neplatia pre mobilné zariadenia: rádiolokačné, radary taktiež antény pre telekomunikačné systémy ako Eurotel, GSM..Všeobecné požiadavky Povolenie na výstavbu anténneho systému: 1/vonkajšiu anténu môžem postaviť vtedy ak má príjmač prihlásený, 2/vysielaciu anténu možno postaviť iba pre vysielač, ktoré majú licenciu, 3/spoločné antény na obytných domoch možno zostavovať bez povolenia, 4/vonkajšie televízne a rádiové (individuálne) sa nesmú zriaďovať v blízkosti spoločných anténm, 5/v prípade budovania spoločnej antény treba odstrániť ostatné individuálne antény, 6/ak sa má anténa križovať objekt, ulicu alebo pozemok treba mať na jej zriadenie povolenie majiteľa objektu, 7/na pamiatkovo chránených objektoch, chránených prírodných útvaroch možno zriaďovať antény iba s povolením príslušných orgánov, Technické požiadavky: Umiestňovanie antén, Ochrana antén pred účinkami atmosferickej elektriny, 22/Vysielacie antény Vysielaciu anténu možno postaviť iba pre vysielač, ktoré majú licenciu. Ak majú vf napätia musia byť chránené pre náhodným dotykom. (netreba chrániť při mobilných zariadeniach, kde max. výkony nepresahujú 200W pre dlhé vlny, 400W pre stredné vlny a 600W pre krátke vlny ).Časti vysielacích antén s vysokofrekvenčným napätím umiestnené na prístupných miestach musia byť pred nebezpečným dotykom chránené zábradlím vysokým minimálne 1,25m. Antény chrániť před účinkami atmosferickej elektriny, tak že antény upevňujeme na konštrukciu spojenú s blezkozvodom. Ak je anténa na nevodivej konštrukcii používame paralelné iskrište. El. Pevnosť izolátora musí byť väčšia jako pevnosť iskrišťa. Antény nevyžadujú ochranu ak sú nižšie jako 3m od odkapu a ak nie sú od steny budovy vzdialené viac ako 1,8m,

23/Ochrana antén před účinkami atmosférickej elektriny Všeobecné zásady: ochrana pred atmosferickými účinkami sa robí tam kde je systém na budovách alebo na konštrukcii: budova s bleskozvodom, bez bleskozvodu. Objekty s bleskozvodom zriadením podľa STN 34/14/19, antény musia byť chránené nasledovne:1/kovové, nosné, kotviace časti musia byť spojené z bleskozvodovou sústavou, 2/v prípade, že takéto spojenie zhorší vlastnosti antény použije sa na ochranu antény iskrište, A/prívod od antény ku bleskozvodu musí byť konštruovaný - dimenzovaný rovnako ako zvod antény - pozinkovaný drôt s priemerom väčším ako 6mm, B/musí byť upevnený svorkou na spodnú časť nad krytinou. Objekty bez bleskozvodu  - musíme vytvoriť usmerňovací systém podľa normy STN 39/13/19 (zemniace sústavy). Antény, ktoré ochranu nevyžadujú: 1/vonkajšie antény ak sú aspoň 3m pod kovovým odkvapom a ak nie sú od steny budovy vzdialené viac ako 1,8m, 2/vonkajšie musia byť na stene 2m pod úrovňou bleskozvodu, 3/vnútorné ak sú menšie ako 2m - antény pod prístreškami, 4/antény pod kovovým krytom (v prístrojoch), 24/Smernice pre prácu s lasermi: Bezpečnosť pri práci s Laserom: Konštrukcia Laserov  - Laser musí spĺňať nasledujúce podmienky: 1/nesmie dôjsť k vyžiareniu Lasera bez vôle obsluhy, 2/Laserové žiarenie smie vychádzať len výstupným otvorom, 3/Lasery musia mať svetelnú alebo akustickú signalizáciu zapnutého stavu - musí byť uvedená do činnosti už pri zapnutí napájacieho zdroja, 4/optické systémy slúžiace na pozorovanie priameho alebo odrazeného svetla Lasera, musia mať zoslabovacie filtre, 5/elektrické časti Lasera musia vyhovovať bezpečnostným predpisom (STN 34/10/10), 6/Lasery vybavené chladením musia byť stavané tak, aby sa automaticky vypínali pri poruche chladenia, 7/vysokotlaké výbojky musia byť krytované pre prípad explózie, 8/Lasery, ktoré môžu pri náhlom spustení ohroziť pracovníkov musia mať uzamykateľný hlavný ovládač, Povinnosti používateľa Laserov: 1/Laser treba umiestniť vo vyhradenom priestore, 2/vypracovať prevádzkový poriadok pre manipuláciu s Laserom, 3/vypracovať pokyny pre použitie a obsluhu, ktorú treba  poučiť a zaškoliť, 4/toto všetko si necháme podpísať zaškoleným, 5/Laser musí byť umiestnený v bez odrazovom priestore, 6/musí byť zabezpečený zákaz vstupu nepovolaným osobám, 7/na pracovisku musia byť tabuľky upozorňujúce na prácu s Laserovým žiarením,

25/Akumulátorové a nabíjacie stanice a stanovište akumulátorov Akumulátorovňa - miestnosť na umiestnenie a prevádzku akumulátorových batérií, Nabíjacia stanica - uzavretý, uzamykateľný priestor na ošetrovanie mobilných akumulátorov (miestnosť s trvalou prítomnosťou obsluhy - z hľadiska hygieny), Umiestenie akumulátorov: 1/treba ich umiestniť tak, aby neohrozovali zdravie osôb, budovy a zariadenia pôsobením elektrolytu a plynov vznikajúcich pri nabíjaní, 2/olovené a alkalické akumulátory musia byť uložené osobitne pre ich chemizmus, Vetranie akumulátorovní: 1/musí zabezpečiť výmenu vzduchu tak, aby koncentrácia vodíka bola pod 4%, 2/musíme dbať na to aby obsah iných škodlivých látok (aerosól, ktorý spôsobujú agresívne činidlá na kov) odpareného elektrolytu bol pod prípustnú hranicu, prirodzené vetranie - teplý vzduch prúdy hore na jeho miesto prichádza studený, umelé vetranie - musí byť taký istý prietok vzduchu ako pri prirodzenom vetraní, Vybavenie akumulátorovní : 1/nesmú sa používať na iné účely, 2/dvere sa musia otvárať von, aby bolo možné újsť, 3/vo vzdialenosti max. 10m musí byť zdroj tečúcej vody, 4/okná akumulátorovne musia smerovať do priestorov obecne neprístupných a musia byť kryté pletivom proti vtákom (20x20mm), 5/dlážka musí odolávať účinkom elektrolytu, 6/steny musia odolávať výparom, 7/teplota v prostredí od 10C do 30C, 8/vykurovacie telesá nesmú mať vyššiu povrchovú teplotu ako 200C, 9/vodiče musia byť označené po celej dĺžke príslušnou farbou (“+” - červená; “-” - tmavomodrá; prepojenie medzi článkami - svetlomodrou farbou), 10/osvetlenie musí mať krytie minimálne IP44 11/svietidlá pod úrovňou vetracích zariadení (na stenách), 12/akumulátorovňa musí byť vybavená ochrannými prostriedkami a bezpečnostnými tabuľkami, 13/do 10m od vstupu do akumulátorovne musí byť lekárnička a hasiaci prístroj (snehový, práškový) s minimálnym obsahom 6 litrov,

26/Východisková revízia robí sa pred uvedením zariadenia do činnosti, Je ju možné nahradiť dokladom, že zariadenie je spôsobilé činnosti: a/certifikát skúšobne, b/osvedčenie o typovej skúške - pri zostavách, c/štátna značka akosti Pravidlá: 1/časti, ktoré nemožno pri revízii odpojiť možno počas prác používať bez revízie, 2/ak nenastane veľká zmena na zariadení počas rekonštrukcie (tj. zmena istenia, konfigurácie,...) stačí urobiť prehliadku, nemusí sa robiť revízia, 3/elektrické zariadenie možno uviesť  pod napätie pre potreby nutných skúšok, 4/výrobky, ktoré majú osvedčenie prípadne ich časti majú osvedčenie skúšame iba čiastočne 27/Pravidelné revízie Vykonáva sa na pokyn a žiadosť prevádzkovateľa zariadenia v lehotách podľa druhu prostredia a priestorov, Lehoty sú uvedené v STN 30/03/00, Druh(základné, studené, horúce, vlhké, mokré, vonkajšie), Teplota(10 až 40, -30 až 10, nad 80), Vlhkosť(80%, < jako 40%), Lehoty revízii [rok](5,3,3,3,1,4),  28/Podklady a postup při vykonávaní revízie Podklady pre revíziu: VR: 1/Dokumentácia EZ zodpovedajúca skutočnému prevedeniu, 2/Protokoly o určení druhu prostredia, 3/Písomné doklady o vykonaní VR častí EZ(ak po častiach), 4/Záznam o kontrolách, skúškach  a meraniach na EZ před jeho uvedením do prevádzky, PR: 1/Dokumentácia EZ zodpovedajúca skutočnému prevedeniu, 2/Protokoly o určení druhu prostredia, 3/Zásady pre údržbu EZ(kontroly, revízie, merania), 4/záznamy s výsledkami vykonaných kontrol, 5/Správa o perdchádzajúcej revízii, 6/Záznamy o vykonávaných kontrolách, 7/Doklady z dozornej činnosti orgánov št. tech dozoru. Postup pri revízii: revízny technik musí pracovať tak, aby výsledok jeho činnosti dal jednoznačnú výpoveď o stave zariadenia, štandardný postup: 1/celistvosť vedenia, 2/impedancia ochrannej slučky, 3/menovité napätia, 4/izolačné stavy prístrojov a zariadení, 5/funkcia ochrán, 6/mechanický stav zariadenia 29/Správa o revízii Revízna správa : 1/druh revízie, 2/vymedzenie rozsahu revízie, 3/súpis použitých prístrojov, 4/súpis vykonaných meraní, 5/súpis zistených závad, 6/dátum zahájenia a ukončenia revíznych prác, 7/vypracovanie a odovzdanie  správy spolu s ich dátumom, 8/podpis revízneho technika, evidenčné číslo, 9/výsledky meraní, grafy, tabuľky a odporúčania

30/Revízia elektrického náradia v prevádzke Norma STN 33/16/00 - platí pre revíziu a kontroly, Revízia náradia - súhrn úkonov, pri ktorých sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje stav náradia z hľadiska jeho bezpečnosti, pri prvej revízii aj pripojenie ochranného vodiča, izolačný odpor medzi živou a neživou časťou náradia a chod náradia, jej súčasťou je aj vypracovane dokladu o revízii náradia. Podľa častého používania rozlišujeme 3 skupiny náradia: A/s náradím sa pracuje iba občas - do 100 prevádzkových hodín ročne, B/s náradím sa pracuje často, krátkodobo - od 100 do 250 hodín ročne, C/s náradím sa pracuje často, dlhodobo - nad 250 hodín ročne, Podľa  týchto skupín  sú aj lehoty na revíziu jednotlivých náradí: A I.trieda-6mesiacov, II. a III. Trieda –12mesiacov, B I.trieda-3mesiacov, II. a III. Trieda –6mesiacov, C I.trieda-2mesiacov, II. a III. Trieda –3mesiace, POSTUP: 1/Držadlá, ovládacie prvky nesmú byť poškodené, tak aby bola znížená ochrana perd nebezpečným dotykom, 2/pevne pripojený pohyblivý prívod nesmie mať poškodenú, nadmerne tvrdú izoláciu, 3/Při náradí triedy ochrany II a III musí byť pohyblivý prívod  spojený neoddeliteľne s vidlicou, 4/ploché násuvné spoje musia mať  spoľahlivý elektric. a mechanický styk., 5/Vnútorné vedenie nesmie mať poškodenú izoláciu a nesmie prechádzať cez ostré hrany, 6/ovládaie prvky nesmú byť poškodené, 7/motor a držiaky kief nesmú byť nadmerne zaprášené, 8/Oddeliteľný alebo pohyblivý prívod musí byť správne zapojený, nesmie byť poškodená izolácia. Doklad o revízii náradia 1/dátum revízie náradia, 2/hodnotenie revízie - 4 úrovne (dobrý, chybný, medzný stav a vyžaduje ochranu), pri posledných troch stavoch sa náradie nesmie používať a do dokladu sa musí udať lehota, kedy musí byť zariadenie znovu revidované (vysvetlenie: medzný stav - keď je navlhnutá izolácia), 3/meno a podpis povereného zamestnanca