Všeobecne o uzemneniach

Uzemnenie je zariadenie, ktoré sa zriaďuje ako ochrana pred úrazom, prepätím, je aj súčasťou bleskozvodu. ►Druhy  uzemnení, rozdelenie podľa činnosti:

▪ochranné uzemnenie - chráni pred nebezpečným dotykom

▪pracovné uzemnenie - ustálenie napätia sústavy voči zemi, ochrana pred vnikom zo sústav nad 1000V do sústav  pod 1000V

▪bleskozvody - zvedenie prúdu bleskov do zeme

►Druhy uzemnení, rozdelenie podľa vyhotovenia:

▪priame uzemnenie - uzemnenie, pri ktorom nestojí v ceste žiadna impedancia

▪nepriame uzemnenie - má zaradenú odrušovaciu impedanciu

Uzemnenia elektrických zariadení a bleskozvodov sa majú využívať tak, aby pri predpokladanej elektrickej a mechanickej námahe zostala zachovaná ich kvalita a funkcia

Voľba druhov zemničov a uzemňovacích prívodov

▪náhodné zemniče - využívame časti konštrukcie stožiarov, vodivé plášte káblov v zemi, potrubia (okrem vody a plynu) ak vyhovujú podľa tabuľky, nesmie byť prerušené vodivé spojenie 9zemnič musí byť kompaktný)

▪umelé zemniče - zariaďujú sa podľa miestnych podmienok, pre budovy vhodné použiť armatúru (napr. tyčový hĺbkový zemnič)

Uloženie a spájanie zemničov

-umelé zemniče sa kladú tak, aby mali so zemou dobrý dotyk(povrchovéPásikovéAleboDrôtové60-80cmPodZem)

-pri kladení zemničov do lúčov (najviac 4), musí byť uhol medzi nimi viac ako 60(

-uzemňovacie prívody - snažíme sa o najkratšie a bez slučiek, v mieste kde im hrozí poškodenie ich treba chrániť, je povolené spájať prívody zváraním, skrutkovaním a špeciálnymi spojkami

II. Ochrana osôb a zar. pred atmosf. el. a prepätím

Ochrana pred atmosferickou elektrinou

-norma STN 34/13/90

-požiadavky na projektovanie (zhotovovanie bleskozvodov) a opatrenia na ochranu pred účinkami atmosferickej elektriny z hľadiska osôb, budov a elektrických zariadení

►Výskyt búrok na Slovensku – priemer=28 búrok/rok

29%    jar       najviac medzi 	1300 - 1600

6 %    jeseň	    najmenej	800   - 900

64%   leto

1%   zima

▪blesk - zložitý prechodný unipolárny a nestacionárny jav

(mrak - zem, vzduch - vzduch, zem - vzduch)

▪niekoľko foriem blesku (gulovy, plošný, čiarový, ionizovaný vzduch (avšak nedokáže uvolniť fotóny), rýchlosť výboja 100 km/s, U= 1mil.V, I=105A, ▪Eliášov oheň – tlejivý výbojnehomogenity el.poľa (pred alebo po búrke), ▪perlový blesk- je veľmi blízky guľovému blezku ale ionizovaný vzduch spájajúci plazmový útvar je viditeľný .

►Účinky bleskov

-priamy zásah blesku - typ výboja, pri ktorom celý prúd alebo jeho časť prechádza zasiahnutým predmetom

-nepriamy zásah blesku (blízky úder) - blízka indukcia, zásah mimo objekt, účinok sa prejaví na vodivých predmetoch (indukované prepätie alebo prúdový impulz)

-vznik indukovaného náboja - na vodivých predmetoch v objektoch, v budovách

►Použitie ochrany pred priamym úderom blesku

Bleskozvod sa zariaďuje na objektoch a zariadeniach:

▪kde by mohol ohroziť životy a zdravie väčš. počtu ľudí

▪kde by mohol spôsobiť poruchu s násled. veľkými hmotnými škodami

▪kde by následkom škôd trpelo väčšie množstvo ľudí

▪na objektoch, ktorých požiar by mohol ohroziť niektorý z významných objektov

▪na budovy so zvýšeným nebezpečím zásahu bleskom

▪na nezastrešených výrobniach alebo prevádzkach

V prípade ak sa tieto nachádzajú v ochrannom pásme iného bleskozv.,netreba na nich bleskozv. zriaďovať.

►Riešenie bleskozvodov

a)záchytné zariadenie

-môžeme umiestniť priamo na chrán. objekte, al.pri ňom

-norma rozlišuje :leskozv. s normálnou úrovňou ochrany

bleskozv. so zvýš. úrovňou ochrany

-zachytávacie zariadenie - umiestnené tak, aby zachytilo všetky blesky na chránenom objekte

- tak aby žiaden bod strechy nebol od neho vzdialený ďalej ako 10m

-zachyt. zar.-môže byť umelé (oceľové pozinkované tyče)

-pomocné, vytvorené z pozinkovaného drôtu

-náhodné, ktoré boli postavené za iným účelom (stožiare),  musia ale odviesť celý prúd

-ochranný priestor - priestor v ktorom trvá ochranný účinok bleskozvodu               bezpečná  zóna   r = 1.5h

b) zvody a vedenia

-musia zviesť prúd z blesku bez poškodenia

-musia mať čo najm. prechodový odp.v miestach spojení

-majú byť čo najkratšie

-vedené po rohoch budov

-čo najďalej od dverí, okien a balkónov

-nesmú prechádzať svetlíkmi a výťahovými šachtami

-nesmú byť pripojené na odkvapové rúry

-minimálny počet spojov

-skryté zvody v drážkach steny

-nesmú sa ukladať do dilatačných škár

▪Skúšobná svorka-na skrytom bleskozv. sa nachádza vo výške 0,6-1,8m,vo volne prístupnom bleskozv.nad1,8 m

▪Ochrana proti korózii - pozinkovaním, náterom proti koróznou farbou, nesmie porušiť vodivé spojenie

c) Uzemnenie - každý bleskozvod by mal mať vlastný zemnič, alebo by mal byť pripojený na spoločnú uzemňovaciu sústavu

Ochrana pred prepätím (neobmedzuje sa iba na účinky

## III. Ochr. pred účinkami  elmag.poľa s frekv. 50Hz v pásme vplyvu zariadení elektrizačnej sústavy

Vznik elektromagnetického poľa je úkaz sprevádzajúci prúd tečúci cez vodič, zvlášť pri vysokých prúdoch, alebo pri vysokej časovej zmene - zariadenia elez. sústavy, v prípade že sa v okolí nachádza stroj alebo konštrukcia - čím je prúd väčší, tým väčšia je indukcia

Účinky indukovaného náboja

-indukcia je priamo úmerná veľk. I alebo časovej zmeny

-účinky induk. náboja sa prejavujú najmä vznikom elektrostat.náboja najmä na predmetoch pohybujúcich sa blízko zariadení a to keď sú izolované od zeme

Účinky sa prejavujú na osobách:

-osoba tesne pred  dotykom s kovovou časťou mechanizmu s induk.nábojom, keď na ňu preskočí náboj môže sa ľaknúť, dostať šok,.....

-ak je konštr. uzemnená a my nie tak sa stane to isté

-z fyziológie úraz nehrozí, iba pocítime napätie

-preto, pre pohyb v okolí energet. zariadení platia zásady

Opatrenia na zamedzenie vzniku indukovaného náboja

-týka sa to hlavne osôb a mechanizmov, ktoré sa pohybujú cez ochr. pásmo elektrických zariadení OPEZ

za vzdial.sa berie,vzdial.zvislého predmetu od kraj.vodiča

Pohyb mechanizmov v OPEZ (opatrenia)

-mechanizmy, ktoré sa pohybujú v OPEZ musia mať zemniace zariad.(napr.kovová reťaz vlečená po zemi spojená s kostrou)

-stroje a dopravné prostriedky môžu byť v OPEZ iba nevyhnutný čas

-pri práci pohyb stroja musí byť kolmý na vedenie

-obsluha stroja musí byť pred prácou v OPEZ poučená o spôsobe vykonávania danej práce

-vedenia s napätím 750kV a viac musia byť navrhované a realizované tak, aby v ich okolí vo výške 1,8m nad zemou nepresahovala E (intenzita el. poľa) 15kV/m

-pri križovaní s komunikáciou nesmie intenzita E el.poľa vo výške 1,8m nad zemou prekročiť hodnotu 10kV/m

-naviac pri križovaní komunikácie a vedenia s napätím 700kV a viac, musí byť „zákaz zastavenia“ a tabuľka varujúca pred nebezpečenstvom induk. nap.

-úroveň intenzity sa znižuje elektromagnet.tienením, čo sa realizuje kovovými platňami alebo mrežami, ktoré sú uzemnené

V. Predpisy pre prácu s Lasermi

Všeobecne o laseroch

Prvé práce na emisii kohorentného žiarenia (lasera) v roku 1954. ►LASER - kvantový optický generátor využívajúci stimulovaného žiarenia, zosilnenie svetla vynútenou emisiou žiarenia.

►3 podmienky pre činnosť Lasera:

▪pracovná látka (rubín, čpavok) musí mať väčší počet elektrónov na hornej atómovej hladine ako na spodnej hladine - inverzné obsadenie energetických hladín

▪pracovná látka musí byť umiestnená medzi zrkadlá, kde sa odohráva spätná väzba potrebná na vytvorenie kohorent.svetla (jedno je nepriep., druhé je polopriep.)

▪zosilnenie poskytované pracovnou látkou - počet vzbudených molekúl musí byť väčší ako prahová hodnota polopriep. zrkadla - je to vlastne množstvo molekúl, ktoré musia byť k dispozícii aby sa kohorentné žiarenie dostalo za zrkadlo

►Typy Laserov: 1–čpavkový kvantový generátor

2–rubínový Laser

Rozdelenie a niektoré typy Laserov

►Základné pojmy

-▪pojitý režim generovania Las. žiarenia – Las. vyžaruje nepretržite viac ako 0,25s

▪impulzný režim generovania –Las.generuje v intervaloch menších ako 0,25s a s frekv. impulzu väčšou ako 1Hz, hovorí sa o Laseri s vysokou opakovacou frekvenciou

▪najvyšší stredný výkon Laser. žiar. - najvyššia hodnota stredného výkonu dosiahnuteľná daným Laserom

▪hustota energie Laserového žiarenia H, je to energia žiarenia pripadajúca na jednotku Laserového zväzku

▪opakovacia frekvencia impulzu - počet impulzov Laserového žiarenia za jednotku času

▪explózia - súčin plošnej hustoty žiarivého toku

Eexp = E.t	kde t je čas explózie

E [W/m2]plošná hustota žiarivého toku

▪difúzny odraz - rozdelenie zväzku žiarenia Lasera prostredníctvom odrazu do viacerých smerov

►Rozdelenie Laserov z technického hľadiska

▪líšia sa pracovným prostredím, budiacim zdrojom, konštrukciou rezonanč.syst.a inými pomoc. zariadeniami

▪vieme zostrojiť z organických aj anorganických látok

▪pracujú v plynnom aj kvapalnom skupenstve

▪vlnová dĺžka leží v oblasti od 200-13000nm

dusíkový 330nm orgánový 499nm Co, Ne 630nm rubínový 690nm As, Co 840nm neodýmový 1060nm CO2 10,6(m

►Delenie podľa pracovného režimu

▪Lasery so spojitým režimom generovania - hlavným parametrom je výkon P [W], ktorý trvalo vystupuje z Lasera (výkon vystupujúceho žiarenia), prípadne môžeme definovať hustotu žiarenia na jednotku plochy

▪impulzný s nízkou (1záblesk/s),s vysokou (viac zábl./s) opakovacou frekv. - u týchto Laserov sa posudzuje charakter, výkon Laseru ako plocha pod priebehom impulzu a Q je udané ako (P(t).dt (P obsiahnutý v 1 imp.)

►Rozdelenie Laserov z hygienického hľadiska

▪bez rizika poškodenia organizmu -hygienicky vyhovjuci., nízko výkonné, stredne výkonné,vysoko výkonné

Princíp hodnotenia Laserov (ich účinkov)

▪vecné hľadisko - nám hovorí, či má Laserové žiarenie (hodnotíme fyziku Lasera) požadované energetické parametre (teda výkon P)

▪hygienické hľadisko - či Laser svojimi účinkami nevyvoláva (nepresahuje) max. príslušné hodnoty, v súčasnosti používa hyg. hľadisko tri systémy jednotiek

▪systém bakteriocidných jednotiek – dezinfek. účinky Laserového žiarenia

▪systém erytémových jednotiek - je založený na stimulačnom účinku Laserového žiarenia

▪systém fyz. jednotiek (účinok môže byť tepelný, foto elektrický, mechanický) - skúmajú úroveň energie a výkonu Laserového žiarenia na človeka

Biologické účinky Laserového žiarenia

▪Laser môže ohrozovať - pri vysokých intenzitách žiarenia, difúzne žiarenie (ožiarenie), ožiarenosť na jednotku plochy u najvýkonnejšieho Lasera 1015W.m-2 (u slnka je to 7.107)

▪Poškodenie môže nastať troma spôsobmi (účinkami):

1)tepelný účinok - nadmerné zahrievanie tkaniva pri absorpcii žiarenia

2)tepelno-akustický účinok - okrem ohrevu aj mech. kmitanie  molekúl zasiahnutého tkaniva

3)fotochemický účinok – chem. zmeny v tkanivách po absorpcii žiarenia

-tepelný a tepelno-akustický sa môžu vyskytnúť hlavne pri Laseroch v IČ spektre, fotochemický účinok v UV oblasti

▪Pri poškodení oka - Laser poškodzuje najprv šošovku, očné médium, potom sietnicu oka (úroveň poškodenia súvisí s absorpciou žiarenia).Sietnica je najohrozenejšia, vznikne retikulárna fotokoagulácia (sietnica ako by sa uvarila) - môže to spôsobiť slepotu

Pri pôsobení Lasera s veľkou výkonovou hustotu môže dôjsť k popáleniu kože, ba aj tkaniva a ciev (pre kožu je nebezpečné 250nm - 320nm)

▪Častá a stála expozícia pokožky môže spôsobiť starnutie kože, zvýšenú náchylnosť na rakovinu

Bezpečnosť pri práci s Laserom

►Konštrukcia Laserov -musí spĺňať nasledujúce podm.:

-nesmie dôjsť k vyžiareniu Lasera bez vôle obsluhy

-Laserové žiarenie smie vychádzať len výstup. otvorom

-Lasery musia mať svetelnú alebo akustickú signalizáciu zapnutého stavu - musí byť uvedená do činnosti už pri zapnutí napájacieho zdroja

-optické systémy slúžiace na pozorovanie priameho alebo odrazeného svetla Lasera, musia mať zoslabovacie filtre

-elektrické časti Lasera musia vyhovovať bezpečnostným predpisom (STN 34/10/10)

-Lasery vybavené chladením musia byť stavané tak, aby sa automaticky vypínali pri poruche chladenia

-vysokotlaké výbojky musia byť krytované pre prípad explózie

-Lasery, ktoré môžu pri náhlom spustení ohroziť pracovníkov musia mať uzamykateľný hlavný ovládač

►Technická dokumentácia - musí obsahovať tieto údaje

-vlnovú dĺžku

-druh aktívneho prostredia

-režim generovania

-priemer zväzku žiarenia a jeho rozbiehavosť

-pri Las. spojite generujúcich  najväčší výstupný výkon

-množstvo impulznej en. pri impulzne generuj. laseroch

-dĺžku impulzu a frekvenciu impulzov

-zaradenie Lasera so triedy

-výrobcu, návod na montáž a údržbu

►Povinnosti používateľa Laserov

-Laser treba umiestniť vo vyhradenom priestore

-vypracovať prevádz. poriadok pre manipul. s Laserom

-vyprac.pokyny pre použitie a obsluhu, kt.treba poučiť a zaškoliť

-toto všetko si necháme podpísať zaškoleným

-Las.musí byť umiestnený v bez odrazovom priestore

-musí byť zabezpečený zákaz vstupu nepovolaným osobám

-na pracovisku musia byť tabuľky upozorňujúce na prácu s Laserovým žiarením

-Pracoviská s Lasermi III.b a IV. triedy  musia mať zaradenie, ktoré zabraňuje vstupu do dráhy papršleku, ak je to možné na konci dráhy by mal byť matný terč v blízkosti sú zakázané lesklé predmety (mohlo by dôjsť k difúznemu odrazu), tieto priestory by mali byť vybavené bez odrazovým matným náterom

-Po vypnutí Lasera sa musí zabezpečiť vybitie el.  častí

-Pracovníci pracujúci v takýchto priestoroch sa musia zúčastňovať pravidelnému lek.vyšetreniu (pokožka,oči...)

### V.Akumul.a nab.stanice a stanovištia aku.

Základné pojmy

▪Akml.-sekundárny elektrochemický zdroj jednos. el. en. pracujúci vo vratnom režime (rezervnom cykle), býva tvorený jedným alebo viacerými článkami

▪Akumulátorovňa - miestnosť na umiestnenie a prevádzku akumulátorových batérií

▪Nabíjacia stanica - uzavretý, uzamykateľný priestor na ošetrovanie mobilných akml. (miestnosť s trvalou prítomnosťou obsluhy - z hľadiska hygieny)

▪Nabíjanie – elektrochem. pochod pri ktorom sa v akmlch. mení el.en. s cudzieho zdroja na chem. en.

▪Vybíjanie - opačný proces

-Technické požiadavky

►Umiestenie akumulátorov

▪treba ich umiestniť tak, aby neohrozovali zdravie osôb, budovy a zariadenia pôsobením elektrolytu a plynov vznikajúcich pri nabíjaní

▪olovené a alkalické akm. musia byť uložené osobitne pre ich chemizmus

►Vznik nebezpečného prostredia

▪pri nabíjaní akml. dochádza ku stratám energie - teplo

▪pri elektrolýze elektrolytu sa vyvíja O2 a H2 (4% koncen.a so vzduchom je dolná medza výbušnosti) a oteplenie

▪z 1l vody vznikne 1241 litrov H2 , čo je približne 31m3 výbušnej zmesi

▪vtekavosť vodíka je veľmi nebezpečná (únik cez otvory)

▪Vodík je najľahší z prvkov  a preto stúpa kolmo hore, zdržiava sa pri strope

Množstvo vodíka je dané vzťahom M = E.I.t, kde

E=0,004mg.A-1s-1

I - prúd tečúci cez akm (1/10 menovitej kapacity)	 t - čas nabíjania

►Vetranie akumulátorovní

▪musí zabezpečiť výmenu vzduchu tak, aby koncentrácia vodíka bola pod 4%

▪vetranie navrhujeme tak, aby koncentrácia bola 55% z nebezpečnej koncentrácie (tj. aby koncentrácia vodíka bola 2%)

▪musíme dbať na to aby obsah iných škodlivých látok (aerosól, ktorý spôsobujú agresívne činidlá na kov) odpareného elektrolytu bol pod prípustnú hranicu

▼▼▼AKUMULÁTORY ▼▼▼(pokr.)

▪na určenie množstva vzduchu, ktoré je potrebné na odvetranie sa určí pomocou vzťahu  V = v.q.s.n.I, kde jednotlivé písmená znamenajú

v - činiteľ  odvetrania (pomer vzduchu ku vodíku)

q - objem vodíka vylúčeného z jedného článku v dcm3h-1A-1 ( = 0,42 pre I = 1A)

s - súčiniteľ bezpečnosti (s = 5)

n - počet článkov batérie

I - tečúci batériou pri trvalej práci (max. hodnota)

▪tento vzťah sa zredukoval na jednoduchší, ktorý má tvar V = 55.n.I (je to iba empirický vzťah)

▪Vetranie sa môže realizovať 2 mechanizmami

1) prirodzené vetranie - teplý vzduch prúdy hore na jeho miesto prichádza studený

Minimálny prierez otvoru je daný vzťahom s = n.I/h

n - počet článkov  I - prúd  h - výška medzi otvormi

s - je to vlastne ošetrená konštanta, ktorá zahrňuje 0,65 využitého priestoru (napr. mreže)

2) umelé vetranie - musí byť taký istý prietok vzduchu ako pri prirodzenom vetraní

Vybavenie akumulátorovní

▪akumulátorovne s vetraním sú nevýbušné prostredia

▪nesmú sa používať na iné účely

▪dvere sa musia otvárať von, aby bolo možné újsť

▪vo vzdialenosti max. 10m musí byť zdroj tečúcej vody

▪okná akumulátorovne musia smerovať do priestorov obecne neprístupupným a musia byť kryté pletivom proti vtákom (20x20mm)

▪dlážka musí odolávať účinkom elektrolytu

▪steny musia odolávať výparom

▪teplota v prostredí od 10(C do 30(C

▪vykur. telesá nesmú mať vyššiu povrc.teplotu ako 200(C

▪z hľadiska ochrany pred nebezpečným dotykom sa akumulátorovne považujú za uzatvorené elektrické stanice a zariadenia v nich nemusia byť vybavené ochranou pred nebezpečným dotykom živých častí

▪vodiče musia byť označené po celej dĺžke príslušnou farbou („+“ - červená; „-“ - tmavomodrá; prepojenie medzi článkami - svetlomodrou farbou)

▪osvetlenie musí mať krytie minimálne IP44 (P - ochrana pred vodou, I = ochrana pred mechanickými predmetmi)

▪svietidlá pod úrovňou vetracích zariadení (na stenách)

▪akumulátorovňa musí byť vybavená ochrannými prostriedkami a bezpečnostnými tabuľkami

▪do 10m od vstupu do akumulátorovne musí byť lekárnička a hasiaci prístroj (snehový, práškový) s minimálnym obsahom 6 litrov

Obsluha akumulátorov (s pevne inštalovanými akmlrmi)

▪pri prvom nabíjaní sa riadime pokynmi výrobcu

▪predpisy musia byť k dispozícii,obsluha ich musí poznať

▪batérie nesmú byť spájané alebo rozpájané v zaťaženom stave (ani pri nabíjaní)

▪akumulátorovne a nab. stanice musia byť vybavené rýchlym odstránením elektrolytu - šachtičky, alebo kanáliky napustené neutralizačnými roztokmi + piliny

## VII. Revízie a kontroly ručného nár. počas používania

▪Norma STN 33/16/00 - platí pre revíziu a kontroly

▪Revízia náradia - súhrn úkonov, pri ktorých sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje stav náradia z hľadiska jeho bezpečnosti, jej súčasťou je aj vypracovane dokladu o revízii náradia

▪Kontrola náradia - činnosť, pri ktorej sa prehliadkou a skúšaním zisťuje stav náradia

Podľa častého používania rozlišujeme 3 skupiny náradia:

A)s nár.sa pracuje iba občas - do 100 prev. hod ročne

B)s náradím sa pracuje často, krátkodobo - od 100 do 250 hodín ročne

C)s n. sa pracuje často, dlhodobo - nad 250h/roč.

Podľa  týchto skup. sú aj lehoty na revíziu jednotl náradí:

A. I.trieda 6 mesiacov     II. a III. trieda-12 mesiacov

B. I.trieda 3 mesiace      II. a III. trieda-6 mesiacov

C. I.trieda 2 mesiace      II. a III. trieda-3 mesiace

Prehliadka sa vykonáva pred každým vydaním náradia a po každom vrátení.

Ak pracovník používa náradie dlhší čas, vykonáva sa prehliadka pred začatím a po skončení smeny.

►Čo sa robí pri :

▪revízia - zisťuje sa stav náradia a jeho častí, pri prvej revízii aj pripojenie ochranného vodiča, izolačný odpor medzi živou a neživou časťou náradia a chod náradia

▪kontrola - dve úrovne – vonk. prehliadka a skúška chodu

▪Ochranný vodič (pri revízii I. triedy) - musí mať odpor R0 = 0,2( do 3 metrov pohyblivého prívodu a pridáva sa 0,1 metra na každé ďalšie 3 metre pohyblivého prívodu

▪Izolačný R – skúš.nap.prístr.500V a I musí byť 1A - 10s

R (izolačný základnej izolácie) viac ako 2M(

R (izolačný prúdovej izolácie) viac ako 5M(

R (izolačný zosilnenej izolácie) viac ako 7M(

Doklad o revízii náradia

▪dátum revízie náradia

▪hodnotenie revízie - 4 úrovne (dobrý, chybný, medzný stav a vyžaduje ochranu), pri posledných troch stavoch sa náradie nesmie používať a do dokladu sa musí udať lehota, kedy musí byť zariadenie znovu revidované (vysvetlenie: medzný stav - keď je navlhnutá izolácia)

▪meno a podpis povereného zamestnanca

Poverený zamestnanec

▪samostatný elektrotechnik 74/96 (vyhlášky)

▪poučený zamestnanec pracujúci pod dozorom samostatného elektrotechnika

▪kontrolu môže vykonať pover. a poučený zamestnanec

VIII. Revízie elektrických zariadení

Všeobecné ustanovenia

▪účel revízie el.zariadenia spočíva v zistení stavu elektrického zariadenia z hľadiska jeho bezpečnosti

▪druhy revízii - východisková a pravidelná revízia

-píše sa revízna správa - dokument, ktorý zosumarizuje výsledky revízie

Východisková revízia

▪robí sa pred uvedením zariadenia do činnosti

▪je ju možné nahradiť dokladom, že zariadenie je spôsobilé činnosti	a–certifikát skúšobne

b–osvedč.o typovej skúške - pri zostavách

c–štátna značka akosti

Pravidlá:

▪časti, ktoré nemožno pri revízii odpojiť možno počas prác používať bez revízie

▪ak nenastane veľká zmena na zariadení počas rekonštrukcie (tj. zmena istenia, konfigurácie,...) stačí urobiť prehliadku, nemusí sa robiť revízia

▪elektrické zariadenie možno uviesť možno uviesť pod napätie pre potreby nutných skúšok

▪výrobky, ktoré majú osvedčenie prípadne ich časti majú osvedčenie skúšame iba čiastočne

Pravidelná revízia

▪vykonáva sa na pokyn a žiadosť prevádzkovateľa zariadenia v lehotách podľa druhu prostredia a priestorov

▪lehoty sú uvedené v STN 30/03/00

Druh   	Teplota	Vlhkosť	Lehoty revízii [rok]

základné	+10-+40	80%	5

studené	-30-+10	( ako 40%	3

horúce	nad 80		3

vlhké			3

mokré			1

vonkajšie			4

Podklady pre revíziu

▪dokumentácia (aktuálny projekt) elektrického zariadenia

▪protokol o určení prostredia (oznámkovanie prostredia)

▪písomné podklady o východiskovej revízii

Postup pri revízii

▪revízny technik musí pracovať tak, aby výsledok jeho činnosti dal jednoznačnú výpoveď o stave zariadenia

▪štandardný postup:

-celistvosť vedenia

-impedancia ochrannej slučky

-menovité napätia

-izolačné stavy prístrojov a zariadení

-funkcia ochrán

-mechanický stav zariadenia

Revízna správa

-druh revízie

-vymedzenie rozsahu revízie

-súpis použitých prístrojov

-súpis vykonaných meraní

-súpis zistených závad

-dátum zahájenia a ukončenia revíznych prác

-vypracovanie a odovzdanie  správy spolu s ich dátumom

-podpis revízneho technika, evidenčné číslo

-výsledky meraní, grafy, tabuľky a odporúčania

IX. Ochrana pred nebezpeč. účinkami statickej el.

-pojednáva norma STN 33/20/30 (31, 32, 33)

Základné ustanovenia

►Vznik statickej elektriny

-pri tesnom styku dvoch látok, nastáva separácia náboja, vytvára sa elektrická dvojvrstva „+“ a „-“ náboj

-elektrické náboje vznikajú pri:

-vzájomnom trení látok

-pri odvaľovaní alebo rotovaní

-pri oddeľovaní

-pri mechanickom namáhaní - mlení, drvení, sušení a presípaní

-expanzii, zmene skupenstva a kompresii

-pri ohrievaní alebo odtavovaní

-pri prúdení kvapalín a plynov, rozprašovaní

-odstreďovaním

Posudzovanie  pevných látok:

▪elektrický R materiálu, rezistivita (merný vnútorný R), merný povrchový odpor

►Látky z hľadiska elektizovateľnosti rozdeľujeme podľa povrchového odporu R0

▪antistatické (nemôžu sa elektrostaticky nabiť) R0 ( 109( vo všetkých typoch prostredí

▪obmedzene elektrizovateľné  109( ( R0 ( 1011( v priestoroch s nebezpečím výbuchu SNN1, SNN2

▪elektrizovateľné látky R0 ( 1011( nesmú sa používať vo výbušných prostrediach žiadneho typu

Posudzovanie kvapalín:

▪rezistivita (

▪kvapalina s ( ( 108(m sa neelektrizujú

▪kvapalina s 108 ( ( ( 1010(m je obmedzene elektrizovateľná

▪kvapalina s ( ( 1010(m je elektrizovateľná, teda nebezpečná

▪čistota kvapalín - voda znižuje rezistivitu

►Hromadenie elektrických nábojov

▪k hromadeniu môže dochádzať na strojovh, budovách a ľuďoch bez zvodu náboja

▪dochádza k hromadeniu náboja bez zvodu ak zvodový povrchový odpor

elektricky vodivé ROZ < 50k(,  elektrostaticky vodivé 50k( < ROZ < 500k(, neuzemniteľné ROZ > 500k(

▪potenciál na objekte sa ustáli na hodnote U = i.ROZ , kde i je nabíjací I, ktorý má svoj pôvod v účinnosti vytvárania

►Výboje a ich energia

Typy výbojov : zápalné výboje (iskrový, trsový a plazivý) a nezápalné výboje (tlejivý výboj)

▪iskrový výboj - vyplňuje celý priestor medzi dvomi predmetmi W = 1/2.C.U2 = 1/2.Q.U

▪trsový výboj - vzniká v mieste s najväčšou intenzitou, končí vo voľnom priestore alebo na izolácii

▪plazivý výboj - vytvorí sa výboj na povrchu nabitého objektu

▪tlejivý výboj - má nízku prúdovú hustotu,  veľký gradient napätia

►Z existencie výbojov vzniká nebezpečie elektrického zapálenia tromi spôsobmi:

-je prítomná výbušná zmes

-dostatočne veľký elektrický náboj

-zápalný výboj

►Minimálna zápalná energia

▪najmenšia energia označovaná Wmin potrebná na zapálenie danej látky pri stanovenej teplote a tlaku s optimálnymi parametrami iskrišťa a pri optimálnej koncentrácii zápalnej zmesy

►Trieda citlivosti

Delenie do tried citlivosti na zapálenie elektrickou iskrou

Trieda citlivosti	Min.záp. energia 	Reprezt. triedy

Wmin [mJ]  	Názov Wmin

1	do 0,025 vrátane  	vodík   0,011

2	0,025 až 0,2  	etylén   0,07

3	0,2 až 0,4	metán   0,28

4	4 až 20	-              -

5	viac ako 20	-	     -

►Fyziologické pôsobenie elektrických nábojov

▪prahová citlivosť ľudského organizmu je záležitosť individuálna

▪pri posudzovaní bezpečnosti človeka pri dotyku so silne nabitým elektrickým objektom

DALZIELOV vzťah hovorí, že pravdepodobný je smrteľný úraz keď	U2.C/(R ( 0,1

Všeobecné ochranné opatrenia

►Spôsoby zníženia alebo odvedenia el. náboja

▪elektrostatickým uzemnením

▪znížením elektrizovateľnosti – antistat.ochrana tkanív

▪zvýšenie relatívnej vlhkosti vzduchu

▪použitie neutralizátorov - pasívne (hroty neutralizátorov sú v blízkosti nabíjajúceho sa predmetu), aktívne (pripojené na zdroj, ktorý vytvára opačný náboj) a rádioaktívne

►Zvod elektrostatických nábojov z vodivých objektov

▪zemnenie častí zariadenia

▪elektrostatickou úpravou dlážok

▪vhodnou voľbou oblečenia

▪pracovnými pomôckami

▪úpravou pracovného prostredia

### IV.Predpisy pre antény

Pre antény platia normy: STN 34/28/20 a 34/28/20 - platia pre skupinu antén, individuálnych aj spoločných (audio,video) ako aj pre vysielacie antény slúžiace tomuto účelu

Predpisy platia v prípadoch:

▪na budovách ak ich úhrnná výška aj s anténym systémom nepresahuje 10m

▪na zemi aj jej výška aj so stožiarom  nepresiahne 15m

Normy neplatia pre mobil.zar.: rádiolokačné, radary taktiež antény pre telekom. systémy ako Eurotel, GSM...

Všeobecné požiadavky (legislatíva)

►Povolenie na výstavbu anténneho systému

Platia tieto podmienky:

▪vonk.ant.môžem postaviť vtedy ak má príjmč prihlásený

▪vysielaciu ant. možno postaviť iba pre vysielač, ktoré majú licenciu

▪spoločné antény na obytných domoch možno zostavovať bez povolenia

▪vonkajšie TV.a rádiové (individuálne) sa nesmú zriaďovať v blízkosti spoločných antén

▪v prípade budovania spoločnej antény treba odstrániť ostatné individuálne antény

▪ak sa má anténa križovať objekt, ulicu alebo pozemok treba mať na jej zriadenie povolenie majiteľa objektu

▪na pamiatkovo chránených objektoch, chránených prír. útvaroch možno zriaďovať antény iba s povolením príslušných orgánov

►Revízie antén

-užívateľ musí zabezpečiť pravid.vykon. revízie ant. syst.

-spoločné antény sa musia revidovať každé 2 roky, revíziu vykonáva oprávnená  organizácia

-s revízie sa vyrobí zápis, uloží sa u prevádzkovateľa pre kontroly

-ostatné antény chránené pred účinkami statickej elektriny revidujú raz za 5 rokov (bleskoiska, iskriska)

Technické požiadavky

►Umiestňovanie antén

▪nad verej. priestr.,ulicou smú stavať ant. iba oprávnené organizácie, ktoré majú osvedčenie na daný typ antény

▪anténa nesmie križovať vedenie energetické - vysoké, veľmi vysoké, v oprávnených prípadoch môže povoliť výnimku prevádzkovateľ vedenia

▪výška antény nad úrovňou ulice musí byť najmenej 6m a to i za najhorších poveternostných podmienok

▪tyče bleskozvodov (záchytných zariadení) nesmú byť použité ako zariadenie na antény (uchytenie), antény musia mať samostatné konštrukcie

▪nesmie brániť ku prístupu ku komínom a znemožňovať ich čistenie

▪stromy a konštrukcie nadzemných silových a oznamov. zariadení sa nesmú používať ako podpery pre antény, ant. musia byť od stromu aspoň aspoň 2 metre vzdialené

▪časti vysielacích antén s vysokofrekvenčným napätím umiestnené na prístupných miestach musia byť pred nebezpečným dotykom chránené zábradlím vysokým minimálne 1,25m

►Ochrana antén pred účinkami atmosferickej elektriny

Všeobecné zásady: ochrana pred atm.účinkami sa robí tam kde je systém na budovách alebo na konštrukcii: budova s bleskozvodom, bez bleskozvodu

1-Objekty s bleskozvodom zriadením podľa STN 34/14/19, antény musia byť chránené nasledovne

kovové, nosné, kotviace časti musia byť spojené z bleskozvodovou sústavou

v prípade, že takéto spojenie zhorší vlastnosti antény použije sa na ochranu antény iskrište

prívod od antény ku bleskozvodu musí byť konštruovaný - dimenzovaný rovnako ako zvod antény - pozinkovaný drôt s priemerom väčším ako 6mm

musí byť upevnený svorkou na spodnú časť nad krytinou

1–Objekty bez bleskozvodu  - musíme vytvoriť usmerňovací systém podľa normy STN 39/13/19 (zemniace sústavy)

2–Ak máme antény, ktoré ochranu nevyžadujú

-vonkajšie antény ak sú aspoň 3m pod kovovým odkvapom a ak nie sú od steny budovy vzdialené viac ako 1,8m

-vonkajšie musia byť na stene 2m pod úrovňou bleskozvodu

-vnútorné ak sú menšie ako 2m - antény pod prístreškami

-antény pod kovovým krytom (v prístrojoch)