1.   Prenos dát při metóde FEC je - poloduplexný

2.   Pri selektívnej ARQ metóde - vysielač súvisle vysiela a opakuje iba chybné pakety

3.   Lineárny kód je úplne popísaný - generujúcou maticou

4.   Matica G je - generujúca matica LK

Ak je slovo, ktoré chcem zakódovať, tak pre LK platí - a*G=C

Maticu H dostaneme z matice G pri LK tak, ze - pouzijeme proces transponovania

Ak chceme detekovať a chýb, musí platiť - 2a + 1 = dmin

Ak chcem opravovať dve chyby, musí platiť - dmin=5

Zakódujte lineárnym kódom daným generujúcou maticou G prvé slovo postupnosti 0011111000... Jeho zabezpečovacie bity budú = 100

Ireducibilný polynóm je - polynóm nerozložitelný na súčin polynómov menšieho stupňa

Ako sa dá opísať proces prenosu kódového slova cez prenosovú cestu - C(x)=C(x)+E(x)

Pri ASK je nosný s(t) a modulačný  u(t) signál - harmonický, diskrétny

Frekvenčná modulácia sa v modemoch - používa sa v modemoch na nízke prenosové rýchlosti (<=1200 Bd)

Modulácia neumožňuje - zabezpečenie proti chybám

Ktoré modulácie majú postranné pásma ? - ASK, PSK, FSK

Fázový zdvih je definovaný ako - maximálna hodnota zmeny fázového uhla oproti modulovanému signálu

Refernčná PSK je definovaná - 1 - ref. fáza, 0 - inverzia ref. fázy

Dekódujte CK s g(x)=x~3+x~2+1 prvé slovo postupnosti 1011011001... Zakódované slovo - 1001

Minimálny kábel na sériový prenos - trojžilový

Modemy MNP 5 využívajú protokoly - dátovej kompresie 2:1 aj korekcie chýb

Ako zistujeme správnosť zakódovaného slova ? - kódové slovo delíme generujúcim polynómom a ak je zvyšok nulový, je kódové slovo bezchybné

Protokoly HDLC, SDLC, X.25, BSC, V.41 používajú polynóm - g(x) = x~16 + x~12 + x~5 + 1

Dekódujte CK daným generujúcim polynómom g(x) = x~3 + x~2 + 1 prvé kódové slovo z postupnosti 1111010101 ... Zakódované bolo slovo - 1110

Pri kontinuálnej ARQ - vysielač vysiela postupne, paket za paketom

Detekčný kód - je kód, ktorý dokáže zistiť iba jednu chybu

Aký parameter sa nesie informaciu pri PSK - j

Ako možno zvýšiť rýchlosť pri PSK - prejde sa na viacvrstvovú PSK

Všeobecný  tvar modulovaného signálu je - z(t) = S(t)*cos( W(t)*t + j(t))

AM je proces, pri ktorom ovplyvňujeme - modulačným signálom amplitúdu nosného signálu

Fazová modulácia sa v modemoch - používa sa v modemoch s prenosovými rýchlosťami do 1200 Bd

Ako sa mení amplitúda pri ASK - s(t) =S + m * f(t)

Ak chceme opravovať b chýb , musí platiť - 2b +1 = dmin

Lineárny kód je úplne popísaný - generujúcou maticou

Pre každé kódové slovo lineárneho kódu platí - H*CT=0

Matica H je - kontrolná matica

Syndróm je - kontrolná matica

Koľko je kódových slov v lineárnom kóde - 2~k

Zakódujte LK daným generujúcou maticou G prvé slovo z postupnosti 1110100110... Zabezpečovacie bity budú - 1110

Koľko stavovú moduláciu musíme použiť, aby sme pri modulačnej rýchlosti 2400 Bd dosiahli prenosovú rýchlosť 9600 bit/s - 4

Ktorý protokol sa používa na zvýšeni odolnosti linky voči poruchám (prenosovým chybám) - všetky vyššie uvedené

Ako je opísaný proces kódovania CK ? - C(x) = b(x) * x~m + r(x)

Zakódujte CK generujúcim polynómom g(x) = x~3 + x~2 + 1 prvé slovo z postupnosti 01111101... Jeho zabezpečovacie bity budú - 001

Korekčný kód - je kód , ktorý dokáže opraviť iba jednu chybu

Aký parameter nesie informáciu pri ASK - S

FSK možno realizovať ako súčet - dvoch ASK

Pri kombinovanej ampl. fázovej modulácii je - S--> S(t), j --> j(t), daná odporu V. 29

Výsledkom modulácie je - modulovaný signál

Kontrolnú maticu - dostaneme z generujúcej matice tak ,že zabezpečovaciu submaticu transponujeme a k nej pridáme jednotkovú maticu

Na stavbu kodéra LK potrebujeme - sčítačky mod 2, posuvné registre

Hamingova vzdialenosť kódových slov (000010) a (111111) je - 5

Pri (n,k) kódoch je - k počet všetkých informačných bitov kódového slova

Dekódujte LK daným generujúcou maticou G prvé kódové slovo z postupnosti 11101010101... Zakódované bolo slovo - 011

Aká je maximálna doteraz štandardizovaná prenosová rýchlosť (V.34) - 28800 bit/s

Ktorý protokol sa musí použiť , ak sa používa MNP 5 - MNP 4 alebo V.42

Metóda ARQ - používa detekčné kódy a spätný kanál

Každé kódové slovo systematického kódu - má presne vymedzenú informačnú a zabezpečovaciu časť a nesmú sa prekrývať

Rozmer kontrolnej matice H je (riadky*stĺpce) - m*n

Ak chceme opravovať b chýb a detekovať a chýb, platí - dmin = a + b + 1

Dekódujte LK daným maticou G prvé slovo z postupnosti 10011011010... .Zakodóvané bolo slovo - 1011

Cyklický kód je úplne daný - generujúcim polynómom

Korekčný dekodér pracuje - 2n taktov

Aký parameter nesie informáciu pri FSK - W

FSK možno realizovať sposobom, pri ktorom na prechodoch možu nastať zmeny fázy. Je to pri - dvoch oscilátoroch

Diferenciálna PSK je definovaná - 1-inverzia fázy, 0 - nezmenená fáza

Zakódujte CK s g(x) = x~3 + x~2 + 1 prvé slovo z postupnosti 100101010... Aké budú zabezpečovacie bity tohto slova pre n=7 - 011

Pri ktorejARQ musí príjmač usporiadúvať správne prijaté pakety ? - selektívnej ARQ

Na prenos dát použijeme okruhy , ktoré majú charakter pásmovej priepusti. V takomto prípade signál upravíme - linkovým kódom alebo moduláciou