Prenos Dát,  zápočet									pred. Farkaš

Zápočet 4

1. Bitová synchronizácia v synchrónnom prenose vyžaduje:

a. hodinové (clock) kódovanie vysielaného signálu

b. DPLL

c. DPLL  a lokálne hodiny na strane prijímača

>d. hodinové kódovanie alebo DPLL s kolálnymi hodinami alebo oboje

2. Využitie kapacity spoja (linky) je:

a. lepšie v IDLE RQ ako v Continuous RQ

b. prakticky rovnaké v IDLE RQ a Continuous RQ

c. lepsie v Continous RQ ako u IDLE RQ ale len IDLE RQ implicit

>d. lepsie v Continuous RQ ako i IDLE RQ

3. Koľko stavovú moduláciu musím epoužiť,, aby sme pri modulačnej rýchlosti 2400 Bd dosiahli prenosovú rýchlosť 9600 bit/s:

a. 4

b. 8

>c. 16

d. 32

4. Najväčšie nároky na pamäť na strane prijímača aá metóda:

a. IDLE RQ

>b. SELECTIVE REP.

c. GBN

5. Zdrojová abeceda A-O je binárne zapísaná 1-15, zakódujte „I“. Generujúca matica G=

a. 1000110								1 0 0 0 1 1 0

b. 1001001								0 1 0 0 1 1 1

c. 1010101								0 0 1 0 0 1 1

d. 1001011								0 0 0 1 1 0 1