FDM

- Frekvenčné pásmo v telefónií je obmedzené na 300 – 3400Hz

- Celé frekvenčné pásmo je rozdelené na časti po 4kHz a každé diel čie pásmo prenáša jeden hovor. Teda 12hovorou môže byť prenesených.

- Pre nižšie frekvenčné pásma sa zle prenáša z technického hľadiska a preto prvé pásmo 12hovorou spadá do 60kHz to sa nepoužíva. Prvé pásmo začína od 60kHz.

TDM

- Netreba prenášať celý signál spojito ale rozdelí sa na vzorky a tie sa prenášajú.

- Na prenos vzoriek sa používa PAM alebo PCM

- Pri PAM sa prenášajú jednotlivé vzorky (pulzy) s rôznou veľkosťou amplitúd.

- Pri PCM sa jednotlivé vzorky prenášajú v binárnom tvare. Výhodou je že sú menej náchylné na rušenie. Vzorky sú kódované do 8bitov a prenášane z nejakým časovým krokom (time slot).

OTÁZKY

- V akom  frekvenčnom intervale sú rozdelené jednotlivé diel čie pásma?

4kHz

- Ako sa volá modulácia, ktorá využíva na prenos rôzne veľkosti amplitúd?

PAM

- Ako sa volá časový interval medzi dvoma vzorkami v PCM?

Time slot

PDH

OTÁZKY z CV:

- Prenosová rýchlosť odpovedajúca jednému kanálovému intervalu (kanálu)?

- Akou rýchlosťou prenášame synchronizáciu? 4Kb/s

- Keď rámec má 32KI, každý KI má 8SI potom koľko bitov má rámec PCM1? 256SI (bitov)

- Doba rámca? Tr=1/fvz=1/8000=125us

- Doba trvania KI ? TKI =125/8=3,9us

- Doba trvania SI? TSI=3,9/8=488ns

- Koľko TK obsahuje Európa? 30

- Koľko je takých rámcov v multirámci, ktoré prenášajú č.16 signalizáciu? 15

- Aká prenosová rýchlosť signalizácie pre jeden kanál v rámci? 2Kb/s

- Aká je prenosová rýchlosť užitočnej a riadiacej informácie? 1920Kb/s a 128Kb/s

OTÁZKY zo SW:

- Každý PCM systém pozostáva z nasledujúcich častí:

  - Analógovo digitálny prenos, multiplexor. (vysielač)

  - Demultiplexor , digitálno analógový prevodník (prijímač)

- Sú tri kroky aby spracovalo analógový signál na digitálny:

  - Pásmové obmedzenia (band limiting)- pomocou dolnej priepuste je pásmo obmedzene na 300 – 3400Hz

  - Vzorkovanie (sampling) – elektronický prepínač berie vzorky v pravidelných časových okamihoch.

OTÁZKA: Ktorá frekvencia indikuje najnižšiu vzorku telefónneho signálu? 8kHz

Každých 125us je elektrický prepínač uzavretý na krátky časový krok, takto generuje vzorky. Takže PAM je takto získaný.

OTÁZKA: Čo je PAM? Analógová pulzná modulácia.

  - Kódovanie (encoding) -  v priebehu kódovacieho procesu je každá hodnota PAM zakódovaná do 8bitov.

Prvým krokom k premene digitálneho signálu na analógový je kvantovanie teda signál PAM je rozdelený na kvantizačné úrovne. (256 úrovní)

Druhý krok je zakódovanie týchto kvatizačných úrovní.

- Multiplexovanie

  - Časový multiplex, takto zakódované signály sa prenášajú súčasne za sebou.

OTÁZKA: Ktorý systém (blok) spojuje signály zakódované po cykloch?

Multiplexor

OTÁZKA: Ktorý blok odpovedá za analógovo digitálny prevod?

Kóder

OTÁZKA: Ktorý blok odpovedá za ohraničenie pásma?

Dolná priepusť

OTÁZKA: Ktorý blok odpovedá za generovanie PAM signálu?

Elektronický prepínač

- Multiplexovanie a Demultiplexovanie

  - 4vstupné signály sú vzorkované jedným spínačom. Postupne vzorku s prveho druheho atd.

  - Na príjímacej strane spínač musí byť zosynchronizovaný a príjímme signály.

- Zhrnutie

  - Ohraničenie pásma telefónneho signálu

  - Vytvorenie PCM signálu (vzorkovaním)

  - Kvantovanie a kódovanie vzoriek

  - Prenos PCM telefónnych signálov viacerých pomocou časovo deleného multiplexu

OTÁZKA: Koľko časových slotov má pulz frame PCM na prenos 16 telef. signálov (bez sinchronizácie)? 16

OTÁZKA: Interval medzi odberom signálov, každý rámec? 125us

OTÁZKA: Ako sa volá seqvencia pozostávajúca z 8 bitov s každého vstupného signálu? Pulse frame

SDH

Základom bolo vytvoriť rámcovú štruktúru pre oba typy (ANSI a CEPT) PDH štruktúr.

V PDH systémoch sú jednotlivé bloky siete takmer rovnaké, každý má svoj generátor ale nezhodujú sa úplne sú s malými odchýlkami. V SDH systémoch sú zosynchronizované navzájom pomocou centrálneho generátora.

OTÁZKA: SDH sa môže stať PDH ak vypadne centrálny generátor časových impulzou.

V SDH bolo ITU-T definovaný rámec STM-1 a jeho základná rýchlosť je 152,52Mbit/s. Ďalšie rády sú celočíselné násobky (N x 152,52Mbit/s) . Teda PDH signály musia byť mapované do SDH.

STM-1 pozostáva z 9 riadkov a 270 stĺpcov. A to z 3 blokov:	1. SOH (sekcia hlavičky)-dodatočná prenosová kapacita					2. PTR (smerník) – obsahuje adresu začiatku prítoku						3. PAYLOAD (užitočné dáta) – prítok, informáciu

Rámce sú prenášané v 125us a to od vrchu z ľavej strany dole do pravej strany.

OTÁZKA: Koľko bajtov obsahuje blok PTR(pointer)? 9bajtov

Multiplexovanie v SDH je po bajtoch.

OTÁZKA: Aký je rozdiel medzi STM-4 a STM-16 vo rámcovej frekvencií? Žiadny oba majú 8kHz

V optických kábloch sú prenosy v SDH pomocou NRZ (non - return - to - zero) signálov.

OTÁZKA: Aká je najmenšia prenosová rýchlosť pre SDH? 155,52Mbit/s

OTÁZKA: Z akých blokov sa skladá STM-1? SOH(9x3), PTR(9x1),SOH(9x5),PAYLOAD (261x9)

OTÁZKA: Koľko bajtov obsahuje PAYLOAD v STM-1? PAYLOAD (261x9=2349bajtov)

OTÁZKA: Aká multiplexná technika sa používa pri SDH? po bajtoch (byte - by - byte)

OTÁZKA: Koľko telefónnych kanálov môžeme teoreticky preniesť pomocou STM-16 ak tam je jeden 140Mbit/s každý STM-1 rámec? 30720

OTÁZKY z INTRÁKOV:

- čas  medzi odobratím dvoch vzoriek jedného signálu ?  		/  125mikrosek.

- odstránenie falošnej synchronizácie ?   				/ CRC4

- počet bitov v PCM 1?    					/ 32*8 =256

- aký veľký blok je payload  - užitočné kanály v SDH?		/ 261*9=2349B

- ako sa vola najnižšia prenášaná jednotka  v SDH a jej rýchlosť?	/ STM1  155.52MBit/s

- kde sa pridáva pointer a hlavička v multiplexovaní (tá schéma)? / linking  = zarovnávanie

- Ako vzniká VC v schéme multiplexovania? VC=C+POH

- prenosová rýchlosť kanálu vytvoreného z jedného bitu v PCM (SI)? /8Kb/s

- prvý krok v prevode analógového signálu  na digitálny?	/vzorkovanie

- počet užitočných telefónnych kanálov v PCM? /30

- vzorkovacia frekvencia PCM	? /8kHZ

- proces skladania nižších radov do vyšších? /multiplexovanie

Písomka za 6b.

v1:

1) [4b] kvantizačné skreslenie , nejaký vzorec a fyzikálna interpretácia alebo podobne

2) [2b] načo slúžia pointre v SDH

v2:

1) [4b] adresne kódová PCM modulácia, popišať princíp, schému a pod.

2) [2b] načo slúži SOH v SDH

- Aká je doba rámca v PDH?					/125 us

- Druhy krok premeny analógového signálu na digitálny	?	/kvantovanie

- Aká je bitová rýchlosť kanála tvoreného jedným bitom v každom neparnom ramci PCM? 	/4 Kbit/s (4000 rámcov (polovica zo všetkých) za sekundu * 1bit)

- Aký je počet rámcov v multiramci?				/16

- Aká je veľkosť užitočného dátového pola (payload) v jednom ramci STM-1?		/261 * 9 = 2349 Bytov

- Procedúra, ktorá sa upravuje prítoky do formy VC?		/mapovanie (mapping)

- Ako a kde dochádza k mapovaniu na úroveň cesty vyššieho radu? /TUG + POHTUG=VC34

- Ako a kde dochádza k zarovnávaniu signálov do prítokových jednotiek? /VC+PTU=TU

- Aký je teoreticky maximálny počet telefónnych kanálov odpovedá veľkosti payloadu prenášaných v STM-1? /261*9 = 2349

- Dlhodobá odchýlka fázy digitálneho signálu pod 10 Hz od centrálnej frekvencie sa nazýva? /wander

- Aká je bitová rýchlosť kanála tvoreného jedným bitom (SI) v každom rámci PCM? /8Kb/s

- Koľko telefonych kanálov je možné prenášať v rámci PCM?	/30

- Aký je prakticky maximálny počet telefónnych kanálov prenášaných v rámci STM-1? /1920 vtedy sa do STM mapujú signály PDH 4.rádu.

- Uveďte hodinové zdroje používané v SDH?			PRC, SSU, SEC

- Akú rýchlosť ma kanál o veľkosti 4 bity, ktoré sú vždy iba v jednom KI. v jednom rámci multirámca? /4x0.5kbps = 2kbps

- Koľko bitov ma rámec PCM? /256

- Presná prenosová rýchlosť STM-1? /155,52 Mb/s

- Koľko krát treba demuxovať pri prechode z najvyžšieho PDH do 2mbit? /3 krát

- Koľko kanálov sa dá prenášať v rámci STM-1, ktorý prenáša 2mbitove PCM prítoky? /63x30=1890

- Napišať druhý stupeň spracovania po DP filtri pri PCM? /kvantovanie

- počet rámcov v multiramci PDH? /16

- doba medzi 2ma vzorkami? /125us

- koľko hovorových kanálov v 140Mbitovom signály PDH? /30.4.4.4=1920

2009:

- čo regeneruje fázový záves – sec, ssu -> plc  plase – lock loop

- čo spôsobuje wander – kolísanie

- mux do ktorej úrovne patrí – 4 stratum

- wander – dlhodobo pod 10 hz

- jitter  - kratkodobo nad 10 hz

- typy jitterov – sysematicke nesystematicke a stuffing

- ako vznika wonder – medzi 2 sietami, a v jednej sieti medzi slave a master

43, neco ze ako sa vola sinchronizacia v kazdom xx. / bol to fas

Písomka za 6b.

      - Vypočítajte rýchlosť PCM (2b)?

      - Porovnať a vysvetliť atd. druhy multiplexovania pri PDH a SDH. Nápovede dal že sa používa adresne a kanálové.?

- Adresný PCM kodér?

- Prenos PCM. popišať bloky?

- -a/d prevodníky porovnať z hľadiska rýchlosti prevodu (4b)?

- pointer v stm-1 rámci na čo slúži		       (2b)?

Písomka za 6b.

1.V

- vypočítajte rýchlosť PCM (2b)

- Uveďte a stručné charakterizujte jednotlivé hodinové zdroje používané v SDH(4b)

2.V

- vypočítajte rýchlosť PCM (2b)

- Uveďte a charakterizujte jednotlivé prvky siete SDH (4b) - TM, ADM, Dcs  - bolo to len na prednáške

3.V

- Vypočítajte rýchlosť SDH 1. radu (prenášané rámce STM-1) (2b)

- Popíšte štruktúru rámca PCM 1. radu. (4b)

4.V

3.     Vysvetlite funkciu POH a jej typy v SDH štruktúre. (2b)

4.     Vysvetlite a popíšte princíp adresne kódovej modulácie. (4b)

5.V    prečo je vzorkovanie druheho druhu lepšie ako prveho a potom napisať presnu definiciu vzorkovacej teoremy a potom rozdiely a podstatu PDH a SDH a vyhody nevyhody...skripta str.82

6V porovnanie PDH vs SDH vsetko o tom , tabulka vyhody... 2. preco sa pouziva grayov kod v sirokopasmovych prevodnikoch ? wtf?

7V casovacie hodiny  a pcm ramec

8V  gray nieco ,  a sdh zariadenia ako TM, ADM ...

čo regeneruje fázový záves – sec, ssu -> pll  plase – lock loop

čo spôsobuje wander – kolísanie

mux do ktorej úrovne patrí – 4 stratum

wander – dlhodobo pod 10 hz

jitter  - kratkodobo nad 10 hz

typy jitterov – sysematicke nesystematicke a stuffing

ako vznika wonder – medzi 2 sietami, a v jednej sieti medzi slave a master

8, neco ze ako sa vola sinchronizacia v kazdom xx. / bol to fas

10 +otázok z cvicenia// ale radsej si skontrolujte

Aká je max frekvencia signálu pri klasickej tf. službe? 3400 Hz

Vymenujte v správnom poradí 3 kroky premeny analógovej  signálu na číslicový pri PCM! vzorkovanie, kvantovanie, kódovanie

Aká metóda sa používa pre multiplexovanie PDH? bit po bite/ bitová

Aká je prenosová bitová rýchlosť 1 tf. kanála v rámci PCM 1.rádu? 64 kbit/s

Ako sa nazýva štruktúra bitov v rámci PCM 1. rádu, zodpovedná za prenos signalizácie jednotlivých kanálov?  Kanál č. 16(CAS) (17násty v poradí) R.č 1-15 v multirámci

Ako sa nazýva základný kameň hierarchie SDH? STM-1

Vymenujte v správnom poradí 3 procedúry pre úpravu rôznych prítokov do základného rámca STM-1!

mapovanie(mapping), zarovnávanie(aligning), multiplexovanie(multiplex)

Napíšte kde a ako sa priraďujú smerníky prítokovej a administratívnej jednotky! VC+PTU TU

VC-3,4+PAU  AU

Napíšte možné spôsoby(metódy) distribúcie a obnovenia taktovacieho signálu v synchr. časovej hierarchii SDH! Priame pripojenie k PRS, časovanie zo signálu STM-N, časovanie zo signálu 2,048 Mbit/s  prenášaného v sieti SDH, vnútorné hodiny sieť. prvku SEC

Uveďte príklady sieť. zariadení pre všetky úrovne synchrónnej časovej hierarchie SDH!

1. PRS 2. hlavný ESS 3. ESS, DCS (asi) 4 MUX, PBX, DCB, COT

Aké typy jittera odlišujeme?  systematický nesystematický stuffingovy