Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra telekomunikácii

# Meranie na vidliciach

DPRSS 								            Miroslav Svetík

a.r. 2009/2010							                     krúžok: 12

letný semester		   			     	                meracia skupina  12

Zadanie:

- Na predložených typoch transformátorovej a odporovej vidlice zmerajte menovité vstupné impedancie Z2 a Z4 na bránach 2-2 (vstup zosilňovača) a 4-4 (výstup zosilňovača). Meranie vykonanie pri frekvenciách f = 0,1; 0,3; 1; 2; 3; 5; 10 kHz. Oba typy vidlíc sú určené pre impedanciu vedenia ZL=600(. Pritom predpokladáme, že ZL=600(.

- Na základe merania z úlohy č.1 vypočítajte prevodový pomer p12 pre transformátorovú vidlicu.

- Zmerajte prevádzkové tlmenie v smere vysielacom (ap1-2), prijímacom (ap4-1) a oddeľovacom (ap4-2) na predložených typoch transformátorovej a odporovej vidlice porovnávacou metódou. Platí: ap=ao+k.

# Teoretický úvod

Diferenciálny transformátor je jeden z najdôležitejších elementov v technike dvojdrôtových zosilňovačov, štvordrôtových vedení, zariadení pre vf spoje a meracích zariadení. Niekedy nazývame diferenciálny transformátor vidlicou. Tento názov vznikol z pôvodného použitia v technike dvojdrôtových zosilňovačov, kde diferenciálny transformátor premieňa (rozvidľuje) diaľkové dvojdrôtové vedenie na dva samostatné dvojdrôtové priebehy a naopak.

Podľa konštrukcie vidlice rozdeľujeme:

- Jedno transformátorová vidlica

- Dvoj transformátorová vidlica

Transformátorové vidlice sú najviac používané v telefónoch a aj v meracích prístrojoch.

- Odporová vidlica

Má najväčšie tlmenie a je najstabilnejšia.

- Elektronická vidlica

Má najnižšie tlmenie, ale jej nevýhoda je potreba napájania elektrickým prúdom. Používa sa v moderných telefónoch.

Vidlice sa ďalej delia na:

- Symetrické

- Nesymetrické

Schéma transformátorovej vidlice :

- svorky  1-1 ... impedancia vyvažovača ZN

- svorky  2-2 ... výstupná impedancia prijímacieho zosilňovača

- svorky  3-3 ... impedancia totožná s impedanciou vedenia ZL

- svorky  4-4 ... vstupná impedancia vysielacieho zosilňovača

Pri vidliciach predpokladáme, že transformátory sú ideálne, bez rozptylu a bez strát a že ich vinutia majú nekonečnú indukčnosť a impedancia vyvažovača ZN sa stotožňuje s impedanciou vedenia ZL v celom frekvenčnom rozsahu.

Od vidlice požadujeme, aby prevádzkové tlmenie v prenosových smeroch 1-2 a 4-1 bolo minimálne a v oddeľovacom smere 4-2 bolo maximálne.

Predpokladáme, že transformátory sú ideálne, bez rozptylu a bez strát, že ich vinutia majú nekonečnú indukčnosť, že impedancia ZN  je totožná s impedanciou vedenia ZL  v celom frekvenčnom pásme. (ZL=ZN=600)

Impedancie na vidlici sú viazané nasledujúcimi vzťahmi :

## Výpočet impedancií a prevodového pomeru na diferenciálnom transformátore

Bloková schéma merania:

G - generátor striedavého signálu

M - merač impedancie

V - vidlica

Pri výpočtoch impedancií Z2 a Z4 predpokladáme ideálne transformátory ( nulové straty, nekonečná indukčnosť, impedancia vyvažovača ZN  sa zhoduje s impedanciou vedenia ZL).

Schéma jedno transformátorovej vidlice je:

Svorky 3-3 zakončíme impedanciou vedenia ZN= ZL a svorky 2-2 svojou obrazovou impedanciou.

Nech prevod transformátora je: .

Vypočítame impedanciu Z1 pri svorkách 4-4 naprázdno a nakrátko s tým, že impedanciu Z2 pretransformujeme na primárnu stranu. Potom:

Charakteristická impedancia dvojbrány:

Pričom:

Po vyjadrení:

Úpravou dostaneme:				Podobne vypočítame impedanciu:

Prevodový pomer p1-2 je prevod transformátora

,

pričom n1 a n2 sú počty závitov transformátora, čiže p1-2 by mal byť konštantný.

Pre vstupnú impedanciu Z2 platí vzťah:			z čoho potom pomer:

,

tento prevodový pomer v sebe zahŕňa aj straty v transformátore.

## Výpočet prevádzkového tlmenia:

Od vidlice vyžadujeme, aby prevádzkové tlmenie v prenosových smeroch bolo čo najmenšie a v oddeľovacom smere čo najväčšie. Pri výpočte vychádzame z porovnávacieho zapojenia:

ap - prevádzkové tlmenie

P0-výkon dodávaný do meraného objektu

P -výkon dodávaný meraným objektom do záťaže

kde:

potom:

Schéma merania

G	- generátor striedavého signálu

MU	- merač úrovne

V	- vidlica

T	- útlmový článok

ZV	- vstupná impedancia

Zk	- výstupná impedancia

Z	- vstupná a výstupná impedancia útlmového článku

# Vypracovanie

### Meranie impedancii a prevodového pomeru

Použité prístroje:

1)	- zdroj

- generátor – Tesla RC oscilátor BM 344

- merač impedancií – Tesla 12XN045A

- transformátorová a odporová vidlica

Postup pri meraní:

- Svorky 3-3 sú zakončené charakteristickou impedanciou vedenia ZN=600(, svorky 4-4 sú rozpojené pri meraní Z40 a skratované pri meraní Z4K. Na generátore sa nastavuje zadaná frekvencia  a meračom impedancií meriame hodnotu impedancie Z40, resp. Z4K.

Hodnotu impedancie Z2 určíme zo vzťahu:

Podobným spôsobom zmeriame aj impedanciu Z4. (svorky 2-2 sú rozpojené pri meraní Z20 a skratované pri meraní Z2K.

2)Pre vstupnú impedanciu Z2 platí vzťah: , z čoho potom pomer:

Tabuľky:

|  | f [kHz] | 0,1 | 0,3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | Poz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transformátorová vidlica | Z40 [Ω] | 610 | 650 | 660 | 680 | 700 | 765 | 1010 |  |
|  | φ 40 [°] | 24 | 9 | 8 | 13 | 20 | 31 | 48 |  |
|  | Z4k [Ω] | 600 | 640 | 660 | 675 | 705 | 760 | 1000 |  |
|  | φ 4k [°] | 24 | 8 | 6 | 13 | 20 | 31 | 48 |  |
|  | Z2 [Ω] | 604,98 | 644,98 | 660 | 677,49 | 702,49 | 762,49 | 1004,98 |  |
|  | φ 2 [°] | 24 | 8,5 | 7 | 13 | 20 | 31 | 48 |  |
|  | Z20 [Ω] | 310 | 310 | 308 | 311 | 311 | 310 | 310 |  |
|  | φ 20 [°] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Z2k [Ω] | 310 | 310 | 313 | 310 | 311 | 310 | 312 |  |
|  | φ 2k [°] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Z4 [Ω] | 310 | 310 | 310,49 | 310,49 | 311 | 310 | 310,99 |  |
|  | φ 4 [°] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | p12 [-] | 1,408 | 1,364 | 1,349 | 1,330 | 1,306 | 1,253 | 1,093 |  |
| Odporová vidlica | Z40 [Ω] | 600 | 600 | 595 | 600 | 600 | 600 | 599 |  |
|  | φ 40 [°] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Z4k [Ω] | 590 | 595 | 600 | 595 | 595 | 600 | 598 |  |
|  | φ 4k [°] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Z2 [Ω] | 594,98 | 597,49 | 597,49 | 597,49 | 597,49 | 600 | 598,49 |  |
|  | φ 2 [°] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Z20 [Ω] | 599 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 599 |  |
|  | φ 20 [°] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Z2k [Ω] | 600 | 600 | 599 | 603 | 600 | 600 | 602 |  |
|  | φ 2k [°] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Z4 [Ω] | 599,49 | 600 | 599,49 | 601,49 | 600 | 600 | 600,49 |  |
|  | φ 4 [°] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Vzorový výpočet pre frekvenciu 5 kHz:

  - Transformátorová vidlica

  - Odporová vidlica

### Meranie prevádzkového tlmenia

Použité prístroje: toto spravte tí, ktorí ste merali vpredu túto úlohu

1)	- zdroj

- merač impedancií

- ovládací panel – Tesla 12XP226

- variable reference circuits

- transformátorová a odporová vidlica – tu má byť podľa mňa len transformátorová

- merač úrovne

Postup pri meraní:

2)	Na generátore sa nastavuje frekvencia, indikátor sa prepneme na vidlicu a odčíta sa výchylka. Indikátor sa prepne na útlmový článok a zmenou útlmu na útlmovej dekáde sa nastaví taká istá výchylka indikátora. Na útlmovej dekáde odčítame tlmenie a0.

Korekčné členy vypočítame podľa vzťahu:

Potom prevádzkové tlmenie je:

Tabuľky:

Transformátorová vidlica

|  | smer 1 – 2 | smer 4 – 1 | smer 4 – 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| f [kHz] | ao | k | ap | ao | k | ap | ao | k | ap |
| 0,1 | 0,73 | 0,351 | 1,081 | 0,38 | 0,330 | 0,710 | 4,18 | 0,334 | 4,514 |
| 0,3 | 0,74 | 0,383 | 1,123 | 0,39 | 0,330 | 0,720 | 4,18 | 0,366 | 4,546 |
| 1 | 0,93 | 0,394 | 1,324 | 0,42 | 0,329 | 0,749 | 4,38 | 0,377 | 4,757 |
| 2 | 1,27 | 0,407 | 1,677 | 0,46 | 0,329 | 0,789 | 4,74 | 0,390 | 5,130 |
| 3 | 1,57 | 0,425 | 1,995 | 0,48 | 0,329 | 0,809 | 5,12 | 0,407 | 5,527 |
| 5 | 2 | 0,466 | 2,466 | 0,5 | 0,330 | 0,830 | 6,81 | 0,450 | 7,260 |
| 10 | 2,61 | 0,604 | 3,214 | 0,51 | 0,329 | 0,839 | >15,21 | - | - |

Vzorový výpočet pre frekvenciu 5 kHz:

# Záver

# Text boxes

Bloková schéma použitia vidlice v dvojdrôtových vedeniach