SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

KATEDRA TELEKOMUNIKÁCIÍ

##### Prenosové systémy

###### MERANIE NA MODULÁTOROCH

Tomáš Kováčik

TLK 1

17.10.2005

#### Zadanie

Úloha 1.: Zrealizujte nevyvážený, jednoducho vyvážený a dvojito vyvážený modulátor pomocou predložených prípravkov, diód a translátorov.

Úloha 2.: Zistite impedančné pomery jednotlivých typov modulátorov, tj. vstupnú a výstupnú impedanciu ( ZVSTUP, ZVÝSTUP ), pri frekvenciách 800, 1500, 2000,2500,3400Hz.

Úloha 3.: Po zrealizovaní jednotlivých typov modulátorov sledujte priebehy výstupného signálu na osciloskope a zakreslite si ich.

Úloha 4.: Zmerajte úroveň jednotlivých produktov modulácie jednotlivých typov modulátorov a graficky znázornite príslušné čiarové frekvenčné spektrum.

#### Teoretický úvod

Modulátor  prenáša signál zo základného pásma do posunutého pásma, ktoré je vhodnejšie na prenos daného signálu.

Základné typy modulátorov sú vyvážený a nevyvážený. Vyvážené modulátory delíme na jednocestné a dvojcestné.

Na výstupe amplitúdových modulátorov dostávame kombinačné zložky :

A: mn  F+ nn f

mp  F+ np f

C: mn  F+ np f

D: mp F + nn f

kde m,n = 0,1,2 .... ;  n-nepárne , p-párne

### Nevyvážený modulátor:

- na výstupe sa vyskytujú všetky zložky A,B,C,D.

### Jednocestný vyvážený modulátor:

- na výstupe sa vyskytujú zložky A,B.

Dvojcestný vyvážený modulátor:

- na výstupe sa vyskytuje len zložka A.

#### Zoznam použitých prístrojov:

TESLA RC oscilátor BM 344

TESLA tranzistorový merač úrovne 12XL020 30Hz-300kHz

diódy

rezistor R=600

translátor

#### Namerané hodnoty

Podľa predchádzajúcich schém sme zostavili všetky typy amplitúdový modulátorov s R=600.

Základná schéma pre meranie impedancií bola:

G - generátor

G		      MI			 AM		MI – merač impedancií

AM – modulátor

Namerané hodnoty impedancií pre jednotlivé frekvencie sú uvedené v tabuľke:

nevyvážený:

| f[Hz] | 800 | 1500 | 2000 | 2500 | 3400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zvst[k] | 4.75 | 10.4 | 15.4 | 15.2 | 10 |
| Zvyst[k] | 10.6 | 11 | 14.9 | 14.3 | 9.7 |

jednoduchý vyvážený:

| f[Hz] | 800 | 1500 | 2000 | 2500 | 3400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zvst[k ] | 5.2 | 15.1 | 10.5 | 11 | 13.4 |
| Zvyst[k ] | 8.15 | 18.1 | 34.9 | 28 | 12.4 |

dvojitý vyvážený:

| f[Hz] | 800 | 1500 | 2000 | 2500 | 3400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zvst[k ] | 1.14 | 1.36 | 1.47 | 1.15 | 1.24 |
| Zvyst[k ] | 3.95 | 1.37 | 1.48 | 1.16 | 1.24 |

Grafické závislosti:

nevyvážený:

jednoduchý vyvážený:

dvojitý vyvážený:

V ďalšej úlohe sme sledovali priebeh výstupného signálu jednotlivých typov modulátorov.

Výstup nevyváženého modulátora:

Výstup jednoducho vyváženého modulátora:

Výstup dvojito vyváženého modulátora:

frekvencia modulačného signálu: 	  3 kHz

frekvencia nosného signálu : 		  60 kHz

Namerané hodnoty sú uvedené v tabuľke:

nevyvážený:

|  | f | 2f | 3f | F-2f | F-f | F | F+f | F+2f | 2F-f | 2F | 2F+f | 3F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f [kHz] | 3.03 | 6.06 | 9.09 | 54.09 | 57.05 | 60.11 | 63.13 | 66.16 | 117.23 | 120.12 | 123.3 | 180.4 |
| Ux [V] | 0.71 | 0.011 | 0.0012 | 0.06 | 0.12 | 2.75 | 0.112 | 0.006 | 0.024 | 0.21 | 0.021 | 0.091 |
| Ux/UF | 0.258 | 0.004 | 0.000 | 0.022 | 0.044 | 1.000 | 0.041 | 0.002 | 0.009 | 0.076 | 0.008 | 0.033 |

jednoduchý vyvážený:

|  | f | 2f | 3f | F-2f | F-f | F | F+f | F+2f | 2F-f | 2F | 2F+f | 3F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f [kHz] | 3 | 6 | 9 | 53.16 | 56.16 | 60.16 | 63.16 | 66.16 | 117.32 | 120.32 | 123.48 | 180.48 |
| Ux [V] | 0.11 | 0.0062 | 0.0032 | 0.0016 | 0.065 | 0.025 | 0.052 | 0.0031 | 0.0005 | 0.0014 | 0.0011 | 0.00038 |
| Ux/UF | 4.4 | 0.248 | 0.128 | 0.064 | 2.6 | 1 | 2.08 | 0.124 | 0.02 | 0.056 | 0.044 | 0.0152 |

dvojitý vyvážený:

|  | f | 2f | 3f | F-2f | F-f | F | F+f | F+2f | 2F-f | 2F | 2F+f | 3F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f [kHz] | 3 | 6 | 9 | 53.16 | 56.16 | 60.16 | 63.16 | 66.16 | 117.32 | 120.32 | 123.48 | 180.48 |
| Ux [mV] | 0.4 | 0.12 | 0.1 | 0.005 | 580 | 20 | 480 | 1.2 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 2.2 |
| Ux/UF | 0.02 | 0.006 | 0.005 | 0.00025 | 29 | 1 | 24 | 0.06 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.11 |

Grafické závislosti:

nevyvážený:

Jednoduchý vyvážený:

Dvojitý vyvážený:

#### Záver

Pomocou predložených prípravkov, diód a translátorov zrealizovali všetky tri typy modulátorov – nevyvážený, jednoducho vyvážený a dvojito vyvážený. Našou prvou úlohou bolo zmerať impedančné pomery modulátorov. Toto sme vykonali pomocou merača impedancií pre Zvstupnú a Zvýstupnú. Pri nevyváženom modulátore sa uplatňuje iba impedancia jednej diódy a vinutí translátora, pri jednoducho vyváženou sa uplatňujú impedancie dvoch diód a vinutí, čo vidno i z nameraných hodnôt impedancií. Pri dvojito vyváženom modulátore sú vždy dve diódy otvorené, takže impedancia je podstatne nižšia v porovnaní s predchádzajúcimi dvomi typmi modulátorov. Zistili sme aj frekvenčné priebehy odmeraných impedancií a vyniesli sme ich do grafov. Pri týchto meraniach vznikali veľké odchýlky a preto uvedené údaje nie sú presné.

Ďalšou úlohou bolo zistiť priebehy na výstupoch modulátorov, tieto sme zakreslili. Od ideálnych priebehov sa líšia kvôli nespárovaným diódam a takisto kvôli starnutiu materiálov, z ktorých sú diódy vyrobené.

V ďalšom sme zmerali čiarové spektrá výstupných signálov modulátorov, tieto sme vyniesli do grafov a zisťovali pomery medzi nosnou frekvenciou a postrannými pásmami. Pri nevyváženom modulátore sa v nosnej frekvencii F sústreďuje väčší výkon ako v postranných pásmach, pri jednocestne vyváženom modulátore je pomer amplitúd postranného pásma:nosná - (F±f) : F = 2,5:1, pri dvojcestne vyváženom až 29:1, čo indikuje, že najefektívnejší je dvojito vyvážený amplitúdový modulátor.