Slovenská Technická Univerzita

Fakulta Elektrotechniky a Informatiky

Katedra telekomunikácií

Meranie na vidliciach

Digitálne prenosové systémy a siete

2008/2009	  		                             	                                    	      Karol Nagy

Letný semester                               			    	     	         	       Skupina č. 9

Zadanie

Úloha č. 1:

Na predložených typoch transformátorovej a odporovej vidlice zmerajte vidlice zmerajte menovité vstupné impedancie Z2 a Z4  na bránach 2-2 a 4-4. Meranie vykonajte pri frekvenciách f = 0,1; 0,3; 1; 2; 3; 5; 10 kHz. Oba typy vidlíc majú určenú impedanciu vedenia ZL = 600 Ω.

Úloha č. 2:

Na základe merania z úlohy č. 1 vypočítajte prevodový pomer p1-2 pre transformátorovú vidlicu.

Úloha č. 3:

Zmerajte prevádzkové tlmenie v smere vysielacom ap1-2 smere prijímacom ap4-1 v smere oddeľovacom ap4-2 na predloženom type transformátorovej vidlice porovnávacou metódou.

## Teoretický úvod

Diferenciálny transformátor je jeden z najdôležitejších prvkov v technike dvojdrôtových zosilňovačov, štvordrôtových vedení, zariadení pre vf spoje a meracích zariadení.                  V prenosovej technike sa tiež nazýva vidlicou, kvôli jeho častejšiemu použitiu, keď premieňa diaľkové dvojdrôtové vedenie na dva samostatné dvojdrôtové priebehy a naopak.

Na dvojdrôtový a štvordrôtový prenos sa najčastejšie používa jednotransformátorová vidlica.

Pri vidliciach predpokladáme, že transformátory sú ideálne, bez rozptylu a bez strát a že ich vinutia majú nekonečnú indukčnosť a impedancia vyvažovača ZN sa stotožňuje s impedanciou vedenia ZL v celom frekvenčnom rozsahu.

##### Výpočet impedancií na diferenciálnom transformátore

Svorky 3-3 a 2-2  sme zakončili svojimi obrazovými impedanciami. Impedanciu Z1(40), teda vstupnú impedanciu zo svoriek 1-1 pri  rozpojených svorkách 4-4, vypočítame potom podľa vzťahu

Z1(40) = ZN + p122. Z2

pričom  p122 je pomer závitov primárneho  a sekundárneho vinutia

Impedanciu Z1(4k), teda vstupnú impedanciu 1-1, keď sú svorky 4-4 zapojené nakrátko, vypočítame podľa vzťahu

Charakteristická impedancia dvojbrány zo svoriek 1-1 je

Impedancia  Z1 musí byť rovná impedancii vedenia ZL

Z definície vyvažovača platí        , potom úpravami dostaneme pre Z2 vzťah

Podobne by sa vypočítal aj vzťah pre Z4

Postup riešenia

Úloha č. 1:

Schéma zapojenia:

Súpis meracích prístrojov :

| f [kHz] | Z40 [Ω] | Z4k [Ω] | Z2 [Ω] | Z20 [Ω] | Z2k [Ω] | Z4 [Ω] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 630 | 630 | 630 | 310 | 310 | 310 |
| 0,3 | 650 | 720 | 684,11 | 310 | 310 | 310 |
| 1 | 680 | 670 | 674,98 | 310 | 312 | 311 |
| 2 | 750 | 695 | 721,98 | 315 | 315 | 315 |
| 3 | 760 | 1300 | 993,98 | 315 | 315 | 315 |
| 5 | 760 | 1350 | 1012,92 | 320 | 320 | 320 |
| 10 | 1050 | 1000 | 1024,7 | 320 | 320 | 320 |

- transformátorová vidlica

- odporová vidlica

- transformátoroví merač impedancií 12 XL 020

- RC Oscilátor BM 344

Tabuľky:

Transformátorová vidlica: 				   Odporová vidlica:

| f [kHz] | Z40 [Ω] | Z4k [Ω] | Z2 [Ω] | Z20 [Ω] | Z2k [Ω] | Z4 [Ω] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 750 | 650 | 698,21 | 605 | 605 | 605 |
| 0,3 | 620 | 680 | 649,31 | 605 | 605 | 605 |
| 1 | 620 | 620 | 620 | 610 | 600 | 604,98 |
| 2 | 610 | 610 | 610 | 600 | 600 | 600 |
| 3 | 610 | 610 | 610 | 600 | 600 | 600 |
| 5 | 610 | 610 | 610 | 600 | 600 | 600 |
| 10 | 610 | 610 | 610 | 610 | 600 | 604,98 |

Vzorový výpočet (f = 0,1 kHz):

Úloha č. 2:

Na výpočet prevodového pomeru transformátorovej vidlice použijeme vzorec , odvodený zo vzorcov uvedených v teoretickom úvode. Použijeme hodnoty namerané v prvej úlohe.

Tabuľka:

| f [kHz] | 0,1 | 0,3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p12 | 1,403 | 1,346 | 1,358 | 1,321 | 1,126 | 1,124 | 1,118 |

Vzorový výpočet (f = 0,1 kHz):

Úloha č. 3:

Schéma zapojenia:

Súpis meracích prístrojov:

-	Generátor: RC oscilátor BM 344

-	Tranzistorový menič impedancií : 12 XL 020

-	Odporová a transformátorová vidlica

-	Ovládací panel: 12 XP 226

-	Tranzistorový menič úrovne : 12 XW 045A

-	Odporové dekády

-	Útlmový článok

Tabuľka:

Z1 = 600 Ω; Z3 = 600 Ω

| f [kHz] | 0,1 | 0,3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z2[Ω] | 630 | 684,10 | 674,98 | 721,98 | 993,98 | 1012,92 | 1024,70 |
| Z4[Ω] | 310 (300) | 310 | 311 | 315 | 315 | 320 | 320 |
| a04-1 [Np] | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,025 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| k4-1 [Np] | 0,347 | 0,33 | 0,329 | 0,322 | 0,322 | 0,314 | 0,314 |
| ap4-1 [Np] | 0,357 | 0,345 | 0,349 | 0,347 | 0,342 | 0,344 | 0,344 |
| a01-2 [Np] | 0,99 | 0,9 | 0,89 | 0,87 | 0,6 | 0,650 | 0,780 |
| k1-2 [Np] | 0,024 | 0,66 | 0,059 | 0,093 | 0,252 | 0,262 | 0,268 |
| ap1-2 [Np] | 1,014 | 0,966 | 0,949 | 0,963 | 0,852 | 0,912 | 1,048 |
| a04-2 [Np] | 5,3 | 5,26 | 5,26 | 5,28 | 5,19 | 5,240 | 5,400 |
| k4-2 [Np] | 0,355 | 0,396 | 0,387 | 0,415 | 0,575 | 0,576 | 0,582 |
| ap4-2 [Np] | 5,655 | 5,656 | 5,647 | 5,695 | 5,765 | 5,816 | 5,982 |

Vzorový výpočet (f = 0,1 kHz; smer 1-2):

###### Záver

Úloha č. 1:

V prvej úlohe sme merali impedancie Z2 a Z4 na transformátorovej a odporovej vidlici pri frekvenčnom rozsahu 0,1 – 10 kHz a impedanciách ZL = ZN = 600 Ω. Impedancie sme merali tak, že sme svorky, na ktorých sme nemerali zakončili raz naprázdno a raz na krátko a výslednú impedanciu sme vypočítali geometrickým priemerom z nameraných hodnôt.

Z nameraných hodnôt vidíme, že Z2 je pri transformátorovej vidlici frekvenčne závislá a nadobúda hodnoty od 630Ω do 1024,7Ω. Z4 je na transformátorovej vidlici frekvenčne nezávislá aj keď s nárastom frekvencie sa vyskytuje malý rozdiel v nameraných hodnotách, ktoré sú z rozsahu 310 – 320 Ω.

Na odporovej vidlici sme namerali hodnoty Z4 v rozsahu 605 – 610 Ω. Hodnoty Z2 sme pri veľmi nízkych frekvenciách zmerali 698,21 pri 0,1 kHz a 641,31 pri 0,3 kHz. Pri vyšších hodnotách frekvencie sme namerali hodnoty z rozsahu 610 – 620 Ω. Pri odporovej vidlici by mali byť impedancie frekvenčne nezávislé a vysoké hodnoty Z2 pri nízkych frekvenciách budú zrejme výsledkom chyby merania, alebo nepresnosti meracieho prístroja v tomto rozsahu.

Úloha č. 2:

Z nameraných hodnôt v prvej úlohe sme vypočítali prevodový pomer transformátorovej vidlice p12 pre každú meranú frekvenciu. Keďže odpor Z2 transformátorovej vidlice sa ukázal ako frekvenčne závislí, aj vypočítané hodnoty sa menia v závislosti od frekvencie. S rastúcou frekvenciou hodnota prevodového pomeru klesá od 1,403 do 1,118.

Úloha č. 3:

V tretej úlohe sme merali porovnávacou metódou prevádzkové tlmenie v smere vysielacom, prijímacom aj oddeľovacom. V prvom meraní sme ako Z4 použili odporovú dekádu nastavenú na 300 Ω. V ďalšom meraní sme požili hodnotu 310 Ω, ktorú sme namerali v prvej úlohe.

Z nameraných hodnôt sme vypočítali konštanty k a následne prevádzkové tlmenie ap. Norma vyžaduje, aby bola hodnota prevádzkového tlmenia vo vysielacom a prijímacom smere menšia, ako 0,5 Np. To je splnené len v smere 4-1 (prijímací smer). Pre odchodzí smer vidlica nevyhovuje. V smere 1-2 je prevádzkové tlmenie v rozsahu 0,852 – 1,048 Np.

Pre oddeľovací smer je potrebné tlmenie aspoň 7 Np. Táto podmienka tiež nie je splnená, keď hodnoty tlmenia sú z rozsahu 5,647 – 5,982 Np.

# Text boxes

G – generátor

M – merač impedancií

V – vidlica