FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA BRATISLAVA

Katedra telekomunikácii

Meranie na vidliciach

Dátum merania: 30.9.1999                                                                                  Martina Kováčiková (KTL 5)  16.krúžok

Úlohy : 1. Na predložených typoch transformátorovej a odporovej vidlice TV, RV zmerajte     menovité vstupné impedancie Z2 a Z4 na bránach 2 - 2 a 4 - 4. Meranie vykonajte pri frekvenciách: 0.1, 0.3, 1, 2, 3, 5, 10 kHz. Oba typy vidlíc sú určené pre impedanciu vedenia  ZL = 600 (.

- Na základe merania z úlohy č.1 vypočítajte prevodový pomer p12 pre transformátorovú vidlicu .

- Na predložených vidliciach (transfokjrmátorová a odporová) zmerajte prevádzkové tlmenie  porovnávacou  metódou v smeroch : vysielacom ap12  , prijímacom ap41   a oddeľovacom ap42 . Meranie vykonajte pri tých istých frekvenciách ako v úlohe č.1.

Použité prístroje :

- RC oscilátor  BM 344, TESLA

- Ovládací panel 12 XP 226

- Tranzistorový m(řič impedancií 12 XL 020

- Tranzistorový m(řič úrovne 12 XN 045 A

- Útlmový článok   Z=600( 12 XV 024

- Odporová dekáda A – 33

Teoretický úvod :

Diferenciálny transformátor je jeden z najdôležitejších prvkov v technike dvojdrôtových zosilňovačov, štvordrôtových vedení, zariadení pre vf spoje a meracích zariadení. Niekedy ho tiež nazývame vidlica. Tento názov vznikol z pôvodného použitia v technike dvojdrôtových zosilňovačov, kde diferenciálny transformátor premieňa (“rozvidľuje”) diaľkové dvojdrôtové vedenie na dva samostatné dvojdrôtové priebehy a naopak.

V tomto meraní sa stretneme s transformátorovou a odporovou vidlicou.

Bloková schéma použitia diferenciálneho transformátora v dvojdrôtových vedeniach:

Schéma transformátorovej vidlice:

- svorky  1-1 ... impedancia vyvažovača ZN

- svorky  2-2 ... výstupná impedancia prijímacieho zosilňovača

- svorky  3-3 ... impedancia totožná s impedanciou vedenia ZL

- svorky  4-4  ... vstupná impedancia vysielacieho zosilňovača

Od vidlice požadujeme, aby prevádzkové tlmenie v prenosových smeroch 1-2 a 4-1 bolo minimálne a v oddeľovacom smere 4-2 bolo maximálne.

Predpokladáme, že transformátory sú ideálne, bez rozptylu a bez strát, že ich vinutia majú nekonečnú indukčnosť, že impedancia ZN  je totožná s impedanciou vedenia ZL  v celom frekvenčnom pásme.

Výpočet impedancií Z2 a Z4 :

Svorky 2-2 a 3-3 zakončíme svojimi obrazovými impedanciami podľa schémy:

Vstupnú impedanciu zo svoriek 1-1 pri rozpojených svorkách 4-4  vypočítame podľa vzťahu

Z1(40) = ZN + p122 . Z2

a impedanciu zo svoriek 1-1, keď svorky 4-4 sú nakrátko, vypočítame zo vzťahu

ZN . Z2 . p122

Z1(4K) = ----------------------                   ,

Z2 . p122 + 4 . ZN

pričom                 n1

p12 = ----

n2

Potom charakteristická impedancia dvojbrány zo svoriek 1-1 je

p122 . Z2 . ZN

Z1 =  Z1(40) . Z1(4K)  =   ------------------------  .  (ZN + p122 . Z2)                (1)

p122 . Z2 + 4 . ZN

Impedancia Z1 musí byť rovná impedancii vedenia ZL

Z1 = ZL

a tiež musí platiť:

ZL = ZN           Z1 = ZN

Dosadením do rovnice (1) dostaneme

p122 . Z2 . ZN

ZN2 = -----------------------  .  (ZN + p122 . Z2)

p122 . Z2 + 4 . ZN

Po úprave

2 . ZN

Z2 = -----------

p122

Podobným spôsobom sa vypočíta impedancia Z4

ZN

Z4 = --------

2

Takže impedancie na vidlici sú viazané nasledujúcimi vzťahmi :

- ZL =  Za

2 . ZL

- Z2 = --------------

p122

ZL

- Z4 = ---------

2

Vypracovanie úloh:

Úloha č.1 - Na predloženom type transformátorovej a odporovej vidlice meriame vstupné im-

pedancie Z1 , Z2, Z3, Z4. Predpokladáme, že vidlica je symetrická a na svorkách

1-1 a 3-3 sú rovnaké impedancie, t.j. impedancia ZL = ZN = 600 ( . Preto meriame

vstupné impedancie iba na svorkách Z2 a Z4. Pričom impedanciu Z2 nameriame pri

rozpojených svorkách 4-4 a keď svorky 4-4 sú nakrátko. Impedanciu Z4  odmeriame

opačným spôsobom.Výslednú impedanciu vypočítame podľa vzťahu

Z2   =   Z2(40) . Z2(4K)	                               Z4   =   Z4(20) . Z4(2K)

Bloková schéma:

G - generátor

M - impedančný most

TESLA

V - vidlica

Tabuľka nameraných hodnôt na transformátorovej vidlici :

| f [kHz] | 0,1 | 0,3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z2(40)[(] | 590 | 650 | 670 | 682 | 710 | 780 | 1040 |
| Z2(4K)[(] | 590 | 650 | 670 | 682 | 710 | 780 | 1040 |
| Z2 [(] | 590 | 650 | 670 | 682 | 710 | 780 | 1040 |
| Z4(20)[(] | 313 | 314 | 314 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Z4(2K)[(] | 313 | 314 | 314 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Z4 [(] | 313 | 314 | 314 | 315 | 315 | 315 | 315 |

Tabuľka nameraných hodnôt na odporovej vidlici :

| f [kHz] | 0,1 | 0,3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z2(40) [(] | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 |
| Z2(4K)[(] | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 |
| Z2 [(] | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 |
| Z4(20)[(] | 610 | 610 | 607 | 605 | 605 | 607 | 605 |
| Z4(2K)[(] | 610 | 607 | 607 | 605 | 610 | 605 | 605 |
| Z4 [(] | 610 | 608.49 | 607 | 605 | 607.49 | 605.99 | 605 |

Úloha č.2 - Prevodový pomer p12  získame z hodnôt z úlohy č.1.

n1                                                                                2ZL

Vieme, že    p12 =  -------  a z toho úpravou dostaneme vzťah  (p 12 ) 2  =  -------

n2                                                                                                                                        Z2

Tabuľka vypočítaných hodnôt pre transformátorovú vidlicu :

| f [kHz] | 0,1 | 0,3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z2 [(] | 590 | 650 | 670 | 682 | 710 | 780 | 1040 |
| ZL [(] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| p12 | 1.426148 | 1.358732 | 1.338299 | 1.326473 | 1.300054 | 1.240347 | 1.074172 |

Tabuľka vypočítaných hodnôt pre odporovú vidlicu :

| f [kHz] | 0,1 | 0,3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z2 [(] | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 |
| ZL [(] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| p12 | 1.408357 | 1.408357 | 1.408357 | 1.408357 | 1.408357 | 1.408357 | 1.408357 |

Úloha č.3 - Na transformátorovej a odporovej vidlici sme merali prevádzkové tlmenie v

smeroch : vysielacom a p1-2, prijímacom a p4-1 a oddeľovacom a p4-2.

Na generátore sme nastavili hodnotu  UV = 1,5 V. Na útlmovej dekáde sme

odčítali hodnotu a0. Aby sme dostali výslednú hodnotu prevádzkového tlmenia,

musíme k a0  pripočítať korekčný člen

1          ZK

K = ---  . ln ------            ,

2          ZV

kde ZK je vstupná a ZV   je výstupná impedancia vidlice.

UV           1          ZK

Potom                     ap = a0 + K  =  ln  ------  + ---- . ln -------

2.U        2          ZV

Namerané hodnoty  ap(1-2) a ap(4-1) by mali byť menšie ako 0,5 Np v celom frekvenčnom rozsahu, namerané ap(4-2)  by mali byť väčšie ako 7 Np v celom frekvenčnom rozsahu.

Schéma zapojenia pre meranie ap1-2 :

Schéma zapojenia pre meranie ap 4-1 :

Schéma zapojenia pre meranie ap 4-2 :

Tabuľka nameraných hodnôt  prevádzkového tlmenia na transformátorovej vidlici :

| f [kHz] | 0.1 | 0.3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z2 1-2 [(] | 600 | 655 | 670 | 687.5 | 710 | 780 | 1400 |
| Z2 4-1 [(] | 600 | 655 | 670 | 687.5 | 710 | 780 | 1400 |
| Z2 4-2 [(] | 600 | 655 | 670 | 687.5 | 710 | 780 | 1400 |
| a0 1-2[Np] | 0.72 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.62 | 0.6 | 0.41 |
| a0 4-1[Np] | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| a0 4-2[Np] | 4.94 | 4.86 | 4.84 | 4.84 | 4.83 | 4.81 | 4.62 |
| K 1-2[Np] | 0 | 0.044 | 0.055 | 0.068 | 0.084 | 0.131 | 0.424 |
| K4-1[Np] | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| K 4-2[Np] | -0.32059 | -0.36445 | -0.37577 | -0.38866 | -0.40476 | -0.45178 | -0.74424 |
| ap1-2[Np] | 0.72 | 0.694 | 0.705 | 0.698 | 0.704 | 0.731 | 0.854 |
| ap 4-1[Np] | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| ap 4-2[Np] | 4.619406 | 4.495554 | 4.464233 | 4.451340 | 4.425239 | 4.358224 | 3.875757 |

Záver : Cieľom tohoto merania bolo oboznámiť sa s vlastnosťami a parametrami transformátorovej a odporovej vidlice.

Pre obe vidlice sme mali danú impedanciu vedenia ZL= 600(. Za predpokladu, že vidlica je symetrická a impedancia vyvažovača ZN je totožná s impedanciou vedenia ZL, bolo potrebné v úlohe č.1 odmerať iba impedancie Z2 a Z4 . Pri meraní na odporovej vidlici by mali byť hodnoty impedancií pri všetkých frekvenciách rovnaké, lebo impedancie (odpory) nie sú frekvenčne závislé. V našom prípade tu  vznikla chyba spôsobená nepresnosťou merania alebo prístroja.

V úlohe č.2 sme z hodnôt nameraných v prvej úlohe podľa daného vzorca vypočítali hodnoty prevodového pomeru  p12  pre jednotlivé frekvencie.

V  3.úlohe sme  odmerali  porovnávacou  metódou prevádzkové tlmenia a0 v jednotlivých smeroch a pripočítali k nim korekčné členy. Túto úlohu však naša skupina merala ako prvú, a tak sme museli použiť hodnoty Z2 namerané druhou skupinou.(Neskôr sme zistili, že pre frekvenciu 10 kHz namerali nesprávnu hodnotu 1400 namiesto 1040, a to sa odrazilo aj na výsledku.) Výsledné hodnoty, získané z merania na transformátorovej vidlici, nespĺňajú dané podmienky, preto je nami meraná vidlica nevhodná. Pri meraní samozrejme vznikli odchýlky, ktoré mohli byť spôsobené nepresnosťou meracích prístrojov alebo nevyvážením vidlice.

Z hodnôt prevádzkového tlmenia  ap 4-2  sa dá približne vypočítať, aké hodnoty môže nadobúdať impedancia vyvažovača vzhľadom na impedanciu vedenia.