Prednáška 09/12

doc. Ing. Rastislav ROKA, PhD.
Ústav telekomunikácií
FEI STU Bratislava

Stratégie obnovy sietí SDH 1/19

Jednosmerný prenos - smerovanie signálov na danej linke len v jednom smere

Obojsmerný prenos - smerovanie signálov na danej linke aj v opačnom smere

Prepínanie linky - obnovenie prevádzky na celej optickej linke, ktorá obsahuje množstvo prítokových signálov.

Prepínanie cesty - ochrana prevádzky na vybraných individuálnych prítokoch. Prepínanie poskytuje väčšiu diskrétnosť riadenia ako prepínanie linky

Pracovné vlákno (alebo pracovná kópia) vyjadruje optické vlákno (alebo vlnovú dĺžku), ktoré prenáša užitočné informácie od používateľa.

Ochranné vlákno (alebo ochranná kópia) vyjadruje optické vlákno (alebo vlnovú dĺžku), ktoré sa používa ako záloha pracovného vlákna.

Linka – časť cesty, spojenie medzi dvoma sieťovými prvkami

Stratégie obnovy sietí SDH 2/19

Stratégie obnovy sietí SDH 3/19

• Ochrana typu  1+1 – vyhradená

- Optický signál sa prenáša zároveň na dvoch optických vláknach (pracovné a ochranné) medzi  vysielacím a prijímacím koncom prenosovej trasy, pričom optický prijímač má možnosť výberu, z ktorého optického vlákna bude prijímať informačný signál.

- V prípade vzniku poruchy na prenosovej trase sa optický prijímač automaticky prepne na ochranné vlákno.

- Strata  3dB optického výkonu !

Prevádzka sa prenáša duplicitne, garancia prenosu. Je rýchla

Stratégie obnovy sietí SDH 4/19

• Ochrana typu 1:1 a 1:N – zdieľaná

- Medzi vysielacím a prijímacím koncom prenosovej trasy sú tiež dve optické vlákna (pracovné a ochranné), avšak optický signál sa prenáša len po jednom z nich (pracovné  vlákno).

- Možnosť extra prevádzky (ochranné vlákno).

-Pomalšia ako ochrana 1+1 (< 50 ms)!

- Ochrana je založená na zdieľaní ochranného vlákna medzi viacerými pracovnými vláknami.

- Linear Automatic Protection Schéme L-APS

- Lineárna 1+1

- Lineárna 1:1

Ak nastane porucha na pracovnom musí prijímacie zariadenie zistiť, že nedetekuje signál, musí poslať druhou cestou pôvodnému vysielaču , že nastala porucha, je potrebné presmerovať signál.

N – celkový počet vlákien pre ktoré vlákno robí tuto funkciu

Stratégie obnovy sietí SDH 5/19

Stratégie obnovy sietí SDH 6/19

• Jednosmerný kruh s prepínaním cesty UPSR (Uni-directional Path-Switching Ring)

- používajú sa dve optické vlákna (pracovné a ochranné) a základné smerovanie je jednosmerné, t.j. pracovné alebo ochranné vlákno cesty prenášajú signály len v jednom smere (navzájom opačnom),

- každý uzol vysiela optický signál do oboch vlákien, takže vzniká duplikovaný signál, ktorý prechádza ochranný vláknom,

- každý uzol zároveň prijíma dva identické informačné signály s rozdielnym oneskorením,

- prevádzka   je   počas   celej   činnosti prenášaná redundantne

Stratégie obnovy sietí SDH 7/19

• Jednosmerný kruh s prepínaním cesty UPSR

- Subnetwork Connection Protection SNCP (pre SONET)

• 2F   - ochrana 1:1,

• sieť delená do podsietí,

• v podsieti je ochrana zabezpečená na úrovni spojení a ciest, asymetrické oneskorenie,

• rozšírenie na polygonálnu topológiu prepojením  kruhových topológií a definovaním úrovne
zabezpečenia spojenia,

• ŠÍRKA PÁSMA = MIN. SÚČET VŠETKÝCH POŽIADAVIEK PREVÁDZKY.

Stratégie obnovy sietí SDH 8/19

• Obojsmerný kruh s prepínaním linky BLSR (Bi-direction Line-Switching Ring)

- používajú sa dve optické vlákna (pracovné a ochranné) a základné smerovanie je obojsmerné, t.j. na danej optickej linke môže byť signál prenášaný pracovným a ochranným vláknom v oboch smeroch,

- v prípade vzniku poruchy sa vyberie ochranné vlákno použitím slučkovej väzby,

- môže poskytovať prepínanie cesty v prípade poruchy sieťového uzla a prepínanie linky v prípade poruchy optického vlákna.

Stratégie obnovy sietí SDH 9/19

• Obojsmerný kruh s prepínaním linky BLSR

- Multiplex Section-Shared Protection Rings MS-SPRings (pre SDH)

• 2F   -  1/2 prenosovej kapacity v každom vlákne vyhradená pre pracovnú aj ochrannú prevádzku,

• 4F   - 2 optické vlákna vyhradené pre pracovnú aj  ochrannú prevádzku,

• ŠÍRKA PÁSMA = MAX. SÚČET POŽIADAVIEK PREVÁDZKY V DANOM ÚSEKU.

(xF – počet optických vlákien)

Stratégie obnovy sietí SDH 10/19

• Obojsmerný kruh s prepínaním linky BLSR

- Ring Automatic Protection Scheme R-APS

• z hľadiska efektívnosti ochrany a prehľadnosti siete je obmedzený počet uzlov  16

• pri rovnomernom zaťažení prevádzky v kruhovej sieti je MS-SPRing účinnejšia ako SNCP

Stratégie obnovy sietí SDH 11/19

Ochrana UPSR vs. 2F-BLSR

Infraštruktúra je rovnaká pre hocijaký typ

Stratégie obnovy sietí SDH 12/19

Ochrana UPSR – porucha vlákna

Prepne sa pri poruche automaticky na ochranne vlákno (okamžite), cesta je blokovaná, nie je chránená,

Stratégie obnovy sietí SDH 13/19

Ochrana 2F-BLSR – porucha vlákna

NE vytvoria slučku kedy prepoja vlákna – zachovaná kruhová topológia

Stratégie obnovy sietí SDH 14/19

Ochrana 4F-BLSR

Stratégie obnovy sietí SDH 15/19

Ochrana 4F-BLSR – porucha vlákien

Pracuje efektívne aj pri vzniku väčšieho množstva porúch. Vytvoria kruhovú topológiu samostatne aj na pracovnom aj ochrannom vlákne.

Stratégie obnovy sietí SDH 16/19

Ochrana 4F-BLSR – dvojitá porucha vlákien

Stratégie obnovy sietí SDH 17/19

Ochrana 4F-BLSR – porucha uzla

Je nutné aby sieť vytvorila aspoň virtuálnu kruhovú topológiu

Stratégie obnovy sietí SDH 18/19

• Ochrana v polygonálnej topológií – porucha linky

Stratégie obnovy sietí SDH 19/19

• Ochrana v polygonálnej topológii – porucha uzla

# Text boxes

Ochrana 1:N