OPTICAL TRANSPORT HIERARCHY

Pojem má dva významy:

· Je založená na vlnovo-dĺžkovej multiplexnej technike (WDM)

· Je to normalizovaná štruktúra pre viaceré služby (SDH, SONET, ETHERNET,IP

FIBER CHANEL)

Doležitá vlastnosť hierarchie OTH

Je základný rámec OTU obsahuje 4 druhy informácie:

1) Payload- čiže užitočná informácia

2) Overhead- riadiaca informácia, pre údržbu dohľad a riadenie

3) FEC- detekuje a opravuje bitové chyby (Forward error correction)

4) FAS- indikuje začiatok rámca v sériovom toku bitov

Rozdiely oproti SDH

Nemá smerník ale rovnaké je že spojenie PAYLOADU a OVERHEADU je nemenné počas celéhoprenosu bloku medzi koncovými zariadeniami

Cely ramec: 4080 stĺpcov, 4 riadky                                       (1stĺpec= 1oktet= 8 bitov)

4x4080=16320 oktetov RAMCA                           4x3808=15232 oktetov PAYLOADU

OPUk (Optical Chanel Payload Unit) s úrovňou k=0,1,2,3,4

-jedna jednotka je použitá na prenos rámcových štruktúr odu nižšej úrovňe alebo  
 klientských signálov OTN

Tipy prenasanych klietských signálov:

1) rámcové štruktúry ODU nižšej úrovňe

2) CBR (contant Bit-Rate), napríklad štruktúry SDH (STM 16.64.256) s možnosťou

prispôsobenia rýchlostí vložením pevných stĺpcov a zarovnaním oktetov

3) ATM bunky

4) Paketové signály (GFP)

5) Fiber chanel

6) Ethernety (1 GbE, 10 GbE, 40 GbE, 100GbE)

Pre zabespečenie časovej transparentnosti sa používa transkódovací mechanizmus skratka (TTT- Timing Transparency Transcoding)

OPUkOH je to riadiaca informácia, ktorá zabezpečuje identifikáciu a tip štruktúry užitočnej záťaže

a identifikáciu spôsobu multiplexovania do ODUkOH

OPUkOH+OPUkPayload = OPUk

ODUk (Optical Chanel Data Unit) s úrovňou k=1, 2 ,2e ,3 ,3e ,4

OPUk(L) – jednotka nižšieho rádu, ktorá predstavuje jednutku určenú na mapovanie a multiplexovanie klientských signálov

OPUk(H) – je jednotka vyššieho rádu a predstavuje jednotku na prenos signálu

OPUk e – extended, obsahuje pretaktovanú bitovú rýchlosť

ODUkOH- je riadiaca informácia, ktorá zabezpečuje monitorovanie cesty komunikačné kanály pre automatickú prevádzku a lokalizáciu a udržanie tipu poruchy

ODUkPayload=OPUk

ODUkOH+ODUkPayload=ODUk

OTUk (Optical Transfer Unit) s úrovňou k=1, 2 ,2e ,3 ,3e ,4

Tretia jednotka v poradí, optická transportná jednotka s úrovńou k

Definovana na: 4080 stĺpcov, 4 riadky (1stĺpec= 1oktet= 8 bitov)

4x4080=16320 oktetov.              4x3808=15232 oktetov.

OTUkPayload=ODUk

FAS+OTUkOH+OTUkPayload+FEC=OTUk

OTUk je tvoreny jednou dátovou jednotkou

OTUkOH hlavička OTU je to riadiaca informácia, ktorá zabezbečuje synchronizáciu

rámca a multirámca, monitorovanie sekcie, spoločný

komunikačný kanál pre ľubovolné dva sieťové elementy s

prístupom k OTUOH

ODUkPayload=OPUk

OPUkOH+OPUkPayload = OPUk

OTUkPayload=ODUk

ODUkOH+ODUkPayload=ODUk

FAS+OTUkOH+OTUkPayload+FEC=OTUk

Princip multiplexovania a konštrukčné bloky

Klientský signál ktorý sa mapuje do jednotky užitočnej záťaže OPUk ktorá sa mapuje do dátovej jednotky OPUk(L) nižššej úrovňe dátová štruktúra sa zarovnáva do TU potom nadobuda skupinu TUG dostaneme sa do OPUk+x kde zase užitočnú mapujeme do dátovej ale už do vyžšej ODUk+1(H) a tento signál môžeme vyslať do kanála

kl.Sign.→OPUk→ODUk(L)→ODTUkxn→ODTUG(k+x)→OPUk+x→ODU(k+x)(H)→OTUk+x

Rozdiel oproti SDH

prítokové jednotky a skupina TU sú len logické štruktúry niesú to logické bloky a sú reprezentované v prítokovom slote ODU čiže nieje to fyzický blok

Synchronizácia a časovanie

Perlička na úvod je to trošku ine ako u SDH            OTN (Optical Transport Network)

Jedno z kľúčových rozhodnuti pre OTN je že sa nebude prenášať špeciálny synchronizačný signál...

Nová synchronizačná vrstva založená na fyzickej vrstve služby OTN používa hodiny každého zariadenia  OTN na prenos časovania medzi zariadeniami OTN. Preferovaný je prístup keď je časovanie priamo  prenášané klientom STM-N. Takéto riešenie vyžaduje, aby sa časovanie klientom STM-N prenášalo cez sieť OTN transportnom a aby fázová chyba a wander generovaný transparentne cez siet OTN zostali v rámci definovaných limitov. Hodiny zariadenia OTN majú volnú činnosť a prenášať ich oscilátora je

definovaná v zhode s presnosťou klienta a veľkosťou posunu, ktorý môže byť prispôsobený rámcu OTU.

FEC kontrola je v sieti riešená RS kódom