# Elektronické systémy

# Téma 10.: Unipolárny tranzistor

# Vypracoval:	Michal Tury	školský rok: 2001/2002

# Martin Šoltis	krúžok 17, 2. ročník

# odcvičené dňa:	25.04.2002

odovzdané dňa:

Úlohy

- Oboznámte sa s katalógovými údajmi unipolárnych tranzistorov .

- Overte funkčnosť meraného tranzistora na charakterografe HM 8042. Odsimulujte I-U charakteristiky unipolárneho tranzistora a odčítajte veľkosti hodnôt prúdov a napätí daného tranzistora v zapojení so spoločným emitorom vo zvolenom pracovnom bode ako aj hodnoty  y-parametrov v tomto bode.

- Určite typ činnosti tranzistora KF520 (obohacovací, ochudobňovací a pod.).

- Pomocou merania určite hodnotu UT ,UP, prahového napätia tranzistora.

- Zmerajte tri výstupné a tri prevodové charakteristiky unipolárneho tranzistora KF520 a overte správnosť merania konštrukciou prevodovej charakteristiky z nameranej výstupnej charakteristiky tranzistora.

- Nastavte jednosmerný pracovný bod tranzistora v zapojení so spoločným emitorom (Source-S) v saturačnej oblasti I-U charakteristík a určite v ňom statické a dynamické parametre: strmosť, výstupnú vodivosť a napäťový zosilňovací činiteľ. (Pri meraní využite definíciu daných parametrov).

- Odmerajte hodnoty kapacít unipolárneho tranzistora a doplňte konkrétne hodnoty do náhradnej schémy podľa obr.9.3 pre striedavé signály malých amplitúd. Získané hodnoty porovnajte s katalógovými údajmi.

Predložený bipolárny tranzistor

  - KF520:

UCemax = 30V		y- parametre pre pracovný bod IC  =  5mA UCE  =  15V

UGemax = 50V 				y21e  ≥  300 (S

I Cmax = 30mA				Rvstup  >  1013(,  Rvýstup =6(52 k( (=f(frekvencie))

ICE0 = 0,01(A				c11e  =  8 pF

PTOT = 300mW			c22e  =  8 pF

IC (UCE= 10V, 	UGE= 0V)=1(3mA	c11e  =  1.9 pF

Schéma

Namerané hodnoty

- K úlohe č. 2:

UGS = 7,7 V; IG = 0 (A; UDS = 9,6 V; ID = 6 mA; y21 = 550 (S; y22 = 22 (S

- K úlohe č. 4:

ID = 9,6 (A; UDS = 10 V 
UP = UGS = -11,36 V

- K úlohe č. 5:

Výstupná charakteristika

| UDS [V] | UGS = 7,7 V | UGS = 0 V | UGS = -4 V |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ID [mA] | ID [mA] | ID [mA] |
| 0,5 | 0,71 | 0,44 | 0,28 |
| 1 | 1,38 | 0,82 | 0,50 |
| 1,5 | 1,94 | 1,13 | 0,65 |
| 2 | 2,47 | 1,36 | 0,75 |
| 3 | 3,42 | 1,74 | 0,85 |
| 5 | 4,74 | 2,07 | 0,89 |
| 7 | 5,55 | 2,14 | 0,90 |
| 9 | 5,93 | 2,17 | 0,90 |
| 10 | 6,02 | 2,18 | 0,91 |
| 12 | 6,13 | 2,19 | 0,92 |

Prevodová charakteristika

| UGS [V] | UDS = 10 V | UDS = 5 V | UDS = 2 V |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ID [mA] | ID [mA] | ID [mA] |
| -6 | 0,5 | 0,49 | 0,46 |
| -4 | 0,9 | 0,89 | 0,76 |
| -2 | 1,4 | 1,42 | 1,08 |
| -1 | 1,8 | 1,72 | 1,22 |
| 0 | 2,1 | 2,04 | 1,39 |
| 1 | 2,5 | 2,37 | 1,54 |
| 2 | 3,0 | 2,71 | 1,69 |
| 4 | 3,9 | 3,42 | 1,98 |
| 6 | 5,0 | 4,09 | 2,26 |
| 7 | 5,5 | 4,42 | 2,39 |
| 7,7 | 5,9 | 4,66 | 2,49 |
| 8 | 6,2 | 4,76 | 2,53 |

- K úlohe č. 7:

CGS = 16 pF; CGD = 16 pF; CDS = 4 nF

Vypočítané hodnoty

- K úlohe č. 6:

(UDS = 10,7 V; (ID = 0,8 mA

(UGS = 3,1 V; (ID = 2,2 mA

(UDS = 10,7 V; (UGS = 1 V

(UD = 10,7 V; (ID = 0,8 mA

Záver

V zmysle zadania sme najprv overili funkčnosť meraného tranzistora na charakterografe a následne sme zmerali vstupné a výstupné charakteristiky. Taktiež sme zmerali prahové napätie UP a kapacity tranzistora. Zistili sme, že sa jedná o ochudobňovací MOSFET tranzistor s N-kanálom. Z charakteristík sme určili parametre tranzistora.