# Elektronické systémy	školský rok: 2001/2002

# Téma 2.: Pasívne prvky 	krúžok 17, 2. ročník

# Vypracoval:	Michal Tury	odcvičené dňa:	21.02.2002

# Martin Šoltis	odovzdané dňa:

Úlohy

- Oboznámte sa s rozdelením, prehľadom, základnými parametrami, teplotnými, frekvenčnými a šumovými vlastnosťami rezistorov, kondenzátorov a cievok.

- Určte typy predložených rezistorov a kondenzátorov a nájdite v katalógu ich základné parametre. Zmerajte hodnoty predložených súčiastok a porovnajte namerané hodnoty s hodnotami získanými z katalógu.

- Odmerajte indukčnosť predloženej cievky, určte jej kvalitu a popíšte ako sa mení indukčnosť danej cievky v závislosti od polohy feritového jadra.

- Zapojte rezistory R1 a R2 do série resp. paralelne a zmerajte výslednú hodnotu odporu RS a RP. Porovnajte výsledok merania s teoreticky vypočítanými hodnotami  RtS a RtP. Zapojte kondenzátory  C1 a C2  do série resp. paralelne a zmerajte výslednú hodnotu kapacity CS a CP. Číselne porovnajte výsledok merania s teoreticky vypočítanými hodnotami  CtS a CtP.

- Zmerajte ako sa mení hodnota odporu predložených súčiastok v závislosti od zmeny teploty. Definujte pojem teplotný koeficient TKR a ak je to možné, určte jeho veľkosť pre merané súčiastky.

- Pomocou LC metra HM 8018 zmerajte tg ( predložených kondenzátorov a vypočítajte kvalitu meraných kondenzátorov. Vypočítané výsledky porovnajte.

- Navrhnite dolnopriepustný alebo hornopriepustný filter  použitím dvojice Rx a Cy  z predložených súčiastok. Vypočítajte časovú konštantu a medznú frekvenciu zvoleného zapojenia. Vysvetlite zapojenie a činnosť tohto filtra, popíšte jeho odozvu v časovej i frekvenčnej oblasti.

Predložené súčiastky

  - R1: TR162 (4K99, D-1):	menovité zaťaženie 0,25 W; rozsah hodnôt 3 (…430 k(; maximálne napätie 300 V; maximálne impulzné napätie 750 V

  - R2: TR193 (330R, J-81):	rozsah hodnôt 3 (…10 M( (5 %; maximálne napätie 250 – 500 V; maximálne impulzné napätie 350 –1200 V; maximálna teplota 155 °C

  - C1: TC209 (47nK1000V-X6):	maximálne jednosmerné napätie 1000 V, maximálne striedavé napätie 250 V, maximálne tg ( 0,025

  - C2: TC209 (22nJ1000V-B5)

Schéma

- K úlohe č. 7:

Namerané hodnoty

- K úlohe č. 2:

R1 = 4,993 k(; R2 = 0,3298 k(; C1 = 43,7 nF; C2 = 21,3 nF

- K úlohe č. 3:

Ls feritom = 251 (H s Rs1 = 1,04 ( pri 16 kHz
Lbez feritu = 17,9 (H s Rs2 = 0,86 ( pri 16 kHz

- K úlohe č. 4:

RS = 5,323 k(; RP = 0,3093 k(; CS = 14,2 nF; CP = 65,1 nF

- K úlohe č. 6:

G1 = 2,66 (S; G2 = 0,7 (S

- K úlohe č. 7:

amplitúda signálu: 3,3 V 
amplitúda na výstupe filtra: 2,3 V

Vypočítané hodnoty

- K úlohe č. 3:

- K úlohe č. 4:

- K úlohe č. 6:

- K úlohe č. 7:

Záver

- K úlohe č. 2:

Porovnaním nameraných hodnôt odporov rezistorov s ich udávanými menovitými hodnotami zistíme, že odchýlka rezistora R1 je 0,06012% a rezistora R2 je 0,0606% a teda oba rezistory vyhovujú udávanej dovolenej odchýlke.

Odchýlka kapacity kondenzátora C1 bola 7,0213% a kondenzátora C2 bola 3,2864% a taktiež oba vyhovujú udávanej dovolenej odchýlke.

- K úlohe č. 3:

Ako je vidieť z nameraných výsledkov, indukčnosť cievky po vložení feritového jadra rapídne stúpla. Táto indukčnosť sa postupným zasúvaním do cievky zväčšovala, pričom bola najväčšia, keď bolo feritové jadro uprostred cievky.

- K úlohe č. 4:

Porovnaním nameraných hodnôt s teoretickými vypočítanými zistíme, že odchýlka pri sériovom zapojení rezistorov je len 0,003757% a pri paralelnom zapojení je len 0,021334%. Takto malé a zanedbateľné odchýlky sú dosiahnuté predovšetkým značne presnými skutočnými hodnotami odporov rezistorov.

Pri sériovom zapojení kondenzátorov bola odchýlka vypočítanej a nameranej hodnoty 0,8394% a pri paralelnom zapojení kondenzátorov 0,1538%.

- K úlohe č. 6:

Z vypočítaných hodnôt je zrejmé, že kondenzátor C1 má väčší stratový činiteľ tg ( a teda aj jeho vypočítaná kvalita je menšia ako v prípade kondenzátora C2.

- K úlohe č. 7:

Za použitia predložených súčiastok R1 a C2 sme navrhli dolnopriepustný filter, ktorého medzná frekvencia bola približne 1496 Hz. Činnosť tohto filtra sme si overili za pomoci osciloskopu, kde sme na prvý kanál pripojili vstupný signál filtra s medznou frekvenciou a na druhý kanál sme pripojili výstupný signál filtra. Odčítaním sme zistili, že amplitúda vstupného signálu bola 3,3 V a amplitúda výstupného signálu bola 2,3 V, čo zodpovedá teoretickej hodnote 2,33345 V. Zároveň sme zistili, že fázový posun výstupného napätia bol -45° oproti vstupnému a tak môžeme prehlásiť, že filter sa správal očakávaným spôsobom.