# Elektronické systémy

# Téma 5. a 6.: PSPICE

# Vypracoval:	Michal Tury	školský rok: 2001/2002

# Martin Šoltis	krúžok 17, 2. ročník

# odcvičené dňa:	14.03.2002

odovzdané dňa:

Úlohy

- Vykonajte simuláciu statickej VACH Si usmerňovacej diódy v priepustnom i závernom smere pre RS = 0.1, 1, 10 ( pri teplotách T = 27(C a 90(C. Porovnajte nasimulované priebehy s nameranými výsledkami na cvičení Usmerňovacie diódy (vynesením do grafu nameraných i nasimulovaných priebehov).

- Diódy sa používajú i ako spínacie prvky. Urobte prechodovú analýzu (simuláciu prúdu a napätia ako odozvu na impulz) na usmerňovacej dióde, ak sa napájacie napätie zmení v priebehu 10ns z +10V na -10V. Zo simulácie určte max. frekvenciu, pre ktorú je možné diódu použiť ako spínaciu súčiastku. Zistite závislosť nasimulovaných veličín od teploty (T = 0(, 27(, 90(). Uvažujte TT = 10-7 s / 10-8s - doba života nosičov, CJ0 = 400pF / 40pF - kapacita pn priechodu pri 0V.

- Určte pomocou PSPICE prúd a napätie na usmerňovacej dióde v obvode s jednosmerným zdrojom (5, 10 a 15V) a so zdrojom sínusového signálu malej amplitúdy (50 mV). Uvažujte predradný odporník o hodnote 3k(.

- Určte pomocou PSPICE prúdy a napätia v regulátore napätia so stabilizačnou diódou (. Uvažujte jednosmerné napájacie napätie od 0V do 35V, predradný odpor 1k( a záťaž o veľkosti 1.2k(, 3k( a 8k(.

- Určte pomocou PSPICE prúdy v obvode napájanom jednosmerným zdrojom napätia od -5V do 20V, obsahujúcim dve usmerňovacie diódy D1, D2 a odporníky R1 = 3.3k( a R2=5.6k(. Nasimulované hodnoty porovnajte s výpočtom pre napájacie napätia Uin =1 a 20V.

- Odsimulujte vstupné a výstupné napätie na  jednoduchom funkčnom generátore ak Vinput= 50sin(2000(t). Uvažujte UZ=10V.

- Určte pomocou PSPICE prúdy a napätia v  jednoduchom jednocestnom usmerňovači s diódou KY132/80. Uvažujte Vinput= 5sin(1000(ft), predradný odpor 47(, kondenzátor 0.2mF (50mF) a záťaž  1k( (15k().

Schémy

- K úlohe č. 1:

a)	b)

- K úlohe č. 2: 	(	K úlohe č. 3:

- K úlohe č. 4: 	(	K úlohe č. 5:

- K úlohe č. 6:	(	K úlohe č. 7:

Vstupné súbory

- K úlohe č. 1a:

* Diódový obvod 1a

VC 1 0 DC 0

DU 1 0 DIODA

.MODEL DIODA D IS=8.168e-12 RS=1.13466 BV=80

.TEMP 27 90

.DC VC 0 1V 0.01V

.PRINT DC I(DU)

.PROBE I(DU)

.END

- K úlohe č. 1a:

* Diodovy obvod 1b

VC 4 0

VA1 4 1

VA2 4 2

VA3 4 3

D1 1 0 MD1

D2 2 0 MD2

D3 3 0 MD3

.MODEL MD1 D IS=1E-13 RS=0.1 BV=80

.MODEL MD2 D IS=1E-13 RS=1 BV=80

.MODEL MD3 D IS=1E-13 RS=10 BV=80

.TEMP 27 90

.DC VC 0 1V 0.1V

.PRINT DC I(VA1) I(VA2) I(VA3)

.PROBE I(VA1) I(VA2) I(VA3)

- K úlohe č. 2:

* Diodovy obvod 2

VC 1 0 PWL (0NS 10 90NS 10 100NS –10 450NS -10)

RP 1 2 100

DU 2 0 DIODA

.MODEL DIODA D IS=1E-13 RS=1 TT=1E-7 CJO=30E-12

.TEMP 27 90

.TRAN 1NS 450NS

.PRINT TRAN I(DU)

.PROBE I(DU)

.END

- K úlohe č. 3:

* Diodovy obvod 3

VC 1 0 5

VS 2 1 SIN (0 50mV)

RP 2 3 3k

DU 3 0 N917

.MODEL N917 D IS=5E-14 RS=10

.TRAN 20US 0.1MS

.PRINT TRAN I(DU) V(3,0) V(2,1) V(2,0)

.PROBE I(DU) V(3,0) V(2,1) V(2,0)

.END

- K úlohe č. 4:

* Diodovy obvod 4

VC 1 0

RP 1 2 1k

RL 2 0 3k

DZ 0 2 DIODA

.MODEL DIODA D BV=10

.DC VC 0 35V 1V

.PRINT DC V(1,0) V(2,0) V(1,2) I(RP) I(RL) I(DZ)

.PROBE V(1,0) V(2,0) V(1,2) I(RP) I(RL) I(DZ)

.END

- K úlohe č. 5:

* Diodovy obvod 5

VC 1 0 DC 0

DU1 1 2 DIODA

DU2 2 3 DIODA

R1 2 3 3.3K

R2 3 0 5.6K

.MODEL DIODA D IS=1E-13 RS=1 BV=80

.DC VC -5V 20V 1V

.PRINT DC I(DU1) I(DU2) I(R1) I(R2)

.PROBE I(DU1) I(DU2) I(R1) I(R2)

.END

- K úlohe č. 6:

* Funkcny generator

VS 0 3 SIN (0 50V 1000HZ)

RP 3 2 5K

DZ1 2 1 DIODA1

DZ2 0 1 DIODA1

.MODEL DIODA1 D BV=10

.TRAN 20US 2MS

.PRINT TRAN V(VS) V(0,2)

.PROBE V(VS) V(0,2)

.END

- K úlohe č. 7:

* Jednocestny usmernovac

VS 0 1 SIN (0 5V 500HZ)

RP 1 2 47

D 2 3 DIODA1

C 3 0 0.2MF

RZ 3 0 1K

.MODEL DIODA1 D IS=1E-13 RS=1 BV=80

.TRAN 50US 100MS

.PRINT TRAN V(1,0) V(3,0) I(VS) I(RZ)

.PROBE V(1,0) V(3,0) I(VS) I(RZ)

.END

Tabuľky nameraných hodnôt

- K úlohe č. 1a:

| Simulované | Odmerané KY 196 |
| --- | --- |
| UF [V] | t=27° | t=90° | IF [mA] | t=27° | t=90° |
|  | IF [mA] | IF [mA] |  | UF [V] | UF [V] |
| 0,3 | - | 0,3562 | 0,01 | 0,3075 | 0,1616 |
| 0,4 | 0,0425 | 6,870 | 0,1 | 0,3911 | 0,2583 |
| 0,5 | 1,871 | 43,87 | 1 | 0,4842 | 0,3765 |
| 0,6 | 28,19 | 107,3 | 5 | 0,5653 | 0,4692 |
| 0,7 | 89,88 | 181 | 10 | 0,6048 | 0,5083 |
| 0,8 | 164,3 | 259,3 | 25 | 0,6618 | 0,5652 |
| 0,9 | 243,4 | 339,9 | 50 | 0,7064 | 0,6100 |
| 1 | 324,9 | 422 | 100 | 0,7508 | 0,6587 |

- K úlohe č. 1b:

| UF [V] | RS = 0,1 ( | RS = 1 ( | RS = 10 ( |
| --- | --- | --- | --- |
|  | t=27° | t=90° | t=27° | t=90° | t=27° | t=90° |
|  | IF [A] | IF [A] | IF [A] | IF [A] | IF [A] | IF [A] |
| 0,3 | 1.090.10-8 | 4.417.10-6 | 1.090.10-8 | 4.417.10-6 | 1.090.10-8 | 4.411.10-6 |
| 0,4 | 5.206.10-7 | 1.079.10-4 | 5.206.10-7 | 1.075.10-4 | 5.205.10-7 | 1.044.10-4 |
| 0,5 | 2.487.10-5 | 2.613.10-3 | 2.485.10-5 | 2.438.10-3 | 2.463.10-5 | 1.587.10-3 |
| 0,6 | 1.183.10-3 | 5.414.10-2 | 1.137.10-3 | 2.709.10-2 | 8.539.10-4 | 6.961.10-3 |
| 0,7 | 4.727.10-2 | 4.160.10-1 | 2.317.10-2 | 8.964.10-2 | 5.869.10-3 | 1.464.10-2 |
| 0,8 | 4.592.10-1 | 1.109 | 8.850.10-2 | 0,1697 | 1.368.10-2 | 2.319.10-2 |
| 0,9 | 1.209 | 1.935 | 0,1714 | 0,2567 | 2.240.10-2 | 3.217.10-2 |
| 1 | 2.070 | 2.817 | 0,2606 | 0,3473 | 3.152.10-2 | 4.138.10-2 |

- K úlohe č. 2:

| TT [s] | CJO [F] | (t [ns] | fmer [MHz] | fmedz [kHz] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.10-7 | 30.10-12 | 316,95 | 3,15 | 315 |
| 50.10-7 | 300.10-12 | 343,32 | 2,91 | 291 |
| 10-7 | 30.10-12 | 632,06 | 1,58 | 158 |
| 10-7 | 300.10-12 | 658,16 | 1,52 | 152 |

- K úlohe č. 3:

| VC [V] | uD | iD |
| --- | --- | --- |
| 5 | 0,6377 + 457.10-6.sin(62832.t) | 1,454.10-3 + 16,32.10-6.sin(62832.t) |
| 10 | 0,6739 + 303.10-6.sin(62832.t) | 3,109.10-3 + 13,56.10-6.sin(62832.t) |
| 15 | 0,7015 + 255.10-6.sin(62832.t) | 4,766.10-3 + 15,24.10-6.sin(62832.t) |

- K úlohe č. 4:

| RL [k(] | VC [V] | IRL [mA] |
| --- | --- | --- |
| 5 | 19,18 | 8,7 |
| 10 | 10,37 | 3,5 |
| 15 | 12 | 1,3 |

- K úlohe č. 5:

| VC [V] | ID1 | ID2 | IR1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 53,93 (A | 97,16 nA | 53,92 (A |
| 20 | 3,347 mA | 3,156 mA | 190,4 (A |

Vypočítané hodnoty

- K úlohe č. 5:

Uin = 1 V:

Uin = 20 V:

Záver

V zmysle zadania sme vykonali simuláciu zadaných obvodov v programe PSPICE. V úlohe č.1 sme do spoločného grafu vyniesli namerané a odsimulované hodnoty a tak je možné tieto dve merania aj vizuálne porovnávať. Tiež sme zostrojili VA charakteristiky diód v závislosti od sériového odporu. V druhej úlohe sme vďaka simulácii mohli uršiť medzné frekvencie diódy v závislosti od kapacity pn priechodu. V úlohe č. 5 sme vypočítali hodnoty pretekajúcich prúdov, ktoré sa značne rôznili od nasimulovaných hodnôt, čo bolo spôsobené nelinearitou VA charakteristiky diódy. V úlohe č.6 sme simulovali vstupné a výstupné napätie na genrátore obdĺžnikového signálu a v poslednej úlohe to boli zase vstupné a výstupné napätia a prúdy v jednocestnom usmerňovači. Tieto priebehy sú zakreslené v grafoch.