# Elektronické systémy

# Téma 8.: Analýza jednoduchého obvodu s tranzistorom

# Vypracoval:	Michal Tury	školský rok: 2001/2002

# Martin Šoltis	krúžok 17, 2. ročník

# odcvičené dňa:	11.04.2002

odovzdané dňa:

Úlohy

Navrhnite jednoduchý nf striedavý zosilňovač s tranzistorom KF506 triedy A, ak je dané napájacie napätie UCC = 15 V, výstupný odpor generátora RG = 100(, odpor záťaže maximálne 100 k(, rozkmit výstupného napäťového signálu UCE minimálne 4 V. (Uvažujte pracovný bod č.2 tranzistora KF506 z predchádzajúceho cvičenia Bipolárne tranzistory)

Predložený bipolárny tranzistor

  - KF506:	UCB0 = 75 V; UCER = 50 V; UEBR = 7 V; PCMAX = 0,8W; ICMAX = 0,5 A; h11e = 2,2 k(; h12e = 3,6.104; h21e = 30…100; h22e = 12,5 (S

Schéma

Vypočítané hodnoty

UCC = 15 V; ( = 62; RL = 100 k(; RG = 100 (; (UCE = 4 V; IC = 12 mA; URB = 2 V; h22e = 31,6 (S

Záver

V zmysle zadania sme vypočítali obvodové prvky pre n.f. striedavý zosilňovač pre pracovný bod P2 z témy č.7 (Bipolárny tranzistor). Spolu s výpočtom obvodových prvkov sme overili vplyv teploty na stabilitu pracovného bodu a taktiež  aj teplotný drift.