# Elektronické systémy

# Téma 9.: Spínací obvod s tranzistorom

# Vypracoval:	Michal Tury	školský rok: 2001/2002

# Martin Šoltis	krúžok 17, 2. ročník

# odcvičené dňa:	18.04.2002

odovzdané dňa:

Úlohy

Navrhnite jednoduchý spínací obvod (odpory RC, RB) s tranzistorom KS500 pre UCC = 10 V, IC = 10 mA a UOH = 8 V, ak použitý tranzistor KS500 má tieto parametre: UCEmax = 14 V, ICmax = 250 mA, PCmax = 300 mW a h21e = 30…50.

Schéma

Vypočítané hodnoty

UCC = 10 V; IC = 10 mA; UOH = 8 V; UOL = UCES = 0,2 V; UBEOFF = 0,5 V; T = 25 °C; 
UBES = 0,75 V;

RC:

volíme RC = 1 k(

RB:

pre zatvorený tranzistor: UBE = 0 V, h21 = 50

pre otvorený tranzistor:

volíme RB = 10 k(

NML:

NMH:

Záver

V zmysle zadania sme vypočítali obvodové prvky pre spínací obvod s tranzistorom KS500. Spolu s výpočtom obvodových prvkov sme overili aj šumovú imunitu obvodu.