# Zadanie a vypracovanie

Úloha 1:

Oboznámte sa s katalógovými údajmi predložených polovodičových diód.

PN dióda

| typ | IFAV | URRM | UF/IF | UR/IR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1N4007 | 1 A | 910 V | 1,2 V/3 A | -- |

Úloha 3:

Zmerajte V-A charakteristiky diód v priepustnom i v závernom smere a znázornite graficky ID = f (UD) pre kremíkovú diódu s priechodom pn

Schéma zapojenia:

a.) pre priepustný smer				b.) pre nepriepustný smer

Keďže VACH diódy je v pracovnom bode veľmi strmá, musí byť pred ňou zaradený ochranný rezistor.

## Tabuľka nameraných hodnôt pre priepustný smer

| UD [V] | 0,36 | 0,429 | 0,463 | 0,51 | 0,546 | 0,581 | 0,616 | 0,694 | 0,725 | 0,787 | 0,797 | 0,817 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID [mA] | 0,001 | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,507 | 1 | 2,03 | 10,05 | 20 | 80,4 | 99,8 | 150,2 |

Tabuľka nameraných hodnôt pre záverný smer

| UR [V] | 5 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IR[mA] | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 |

4. Z nameraných V-A charakteristík určte pre obe diódy

a) sériový odpor RS v priepustnom smere

b) saturačný prúd IS ( vypočíta sa z priepustného smeru )

c) diferenciálny odpor rd a statický odpor Rst v priepustnom smere pre prúdy ID =10μA, 1mA, 10mA a 100mA.

d) prahové napätie Up v priepustnom smere.

Sériový odpor RS vypočítame z dvoch bodov priepustnej VACH diódy

Saturačný prúd Is vypočítame z hodnôt merania pri ID=1mA. Vzťah na výpočet vychádza zo

Schockleyho rovnice pre reálnu diódu

kT/q=UT – napätie Boltzmanovo UT = 0,026V ak t=300 K

6. Navrhnite jednoduchý obvod s jednou usmerňovacou diódou, ktorý usmerní striedavé napätie na jednosmerné. Pulzujúce napätie vyhlaďte zaradením filtra za usměrňovač a pred filtračný kondenzátor vložte odpor obmedzujúci nárazový prúd. Pozorujte a popíšte časové priebehy striedavého sínusového napätia na vstupe a výstupe jednoduchého jednocestného usmerňovača. Sledujte vplyv veľkosti kapacity filtračního kondenzátora na tvar výstupného napätia meraním a výpočtom vyhodnoťte efektívnosť filtrovania pri jednotlivých kondenzátoroch.

7. Vypočítajte aké by bolo striedavé napätie uS  na priepustne polarizovanej kremíkovej dióde z bodu 3a) v obvode podľa obr. 1, ak prúd pretekajúci v priepustnom smere je ID =10mA, odpor zapojený do série s diódou má veľkosť

R=1kΩ a napätie generátora sínusového signálu s frekvenciou 50Hz je ug=0,5V?

# Text boxes

Elektronické prvky a obvody/Elektronika           2. BŠ FEI STU Bratislava, 2005/2006

Téma č. 2.: Pasívne prvky 					Odcvičené dňa:	 3.10.2005

Vypracoval : Ján Kolárik					Odovzdane dňa: 	10.10.2005

Spolupracovník : Tomáš Hrnčíř

Pracovisko č. : 4

IR [

UD [V

UF [V

IF [mA