22. Definícia magnetického toku, Lenzovo pravidlo a Faradayov zákon elektromagnetickej indukcie pre špeciálny prípad.

Lenzovo pravidlo: Indukovaný elektrický prúd má vždy taký smer, aby oslabil príčinu v dôsledku ktorej vznikol.

Magnetický indukčný tok: Plošný integrál  vektora magnetickej indukcie sa nazýva magnetickým indukčným tokom  prechádzajúcim cez príslušnú plochu.

Faradayov zákon:  definicia: elektromotoricke napatie je rovne zaporne vzatej casovej zmene magnetickeho idukcneho toku cez uzavretu plochu

majme na mysli v sebe uzavretý vodič el. prúdu, ktorý sa nejakým spôsobom pohybuje v čase sa nemeniacom magnetickom poli.

Vieme že: , kde  je intenzita indukovaného el. poľa.

Nazveme ako indukované napätie na našom uzavretom vodiči.

Potom môžeme písať:

ako vidno z obrázka súčin

(dS je orientovaná plocha (ten čiarkovaný obdĺžník))

Potom

je zmena magnetického indukčného toku za čas dt cez celú plochu vodičom ohraničenú, spôsobená jeho pohybom v magnetickom poli.