1.Vymenujte vsetky 4 sucasti uplneho vysledku merania.

Skutocna, namerana hodnota, chyba pristroja a nuly

2. Napiste dvojclenny vzorec pre hranicu chyby merania s pouzitim vsetkych chyb pre obidve zlozky.

3. Nakreslite hranice relativnej chyby merania pristroja charakter……  triedou  presnosti v zavislosti od meranej hodnoty.

4. Nakreslite blokovu schemu dvojkanaloveho analogoveho osciloskopu.

5. Ampermetrom s triedou presnosti 0,2 sme na roysahu 1 A namerali prud 0,25 A.

vypocitajte maximale zarucovanu absolutnu a relativnu chybu vysledku merania.

6. cislicovzm voltmetrom s presnostou deklarovanou vztahom +-(0,2% y udaja + 0,1% z rozsahu) sme na rozsahu 20 V namerali 15 V. vypocitaje maximalnu zarucovanu absolutnu a

relativnu chybu vysledku merania.

7. definujte konstantu analogoveho meracieho pristroja

8. nakreslite vseobecnu schemu kompenzacnej metody  merania napatia. (NIE kompenzacny ACP)

9. Napiste zakon prenasania chyb pre relativnu chybu nepriameho merania

10. Absolutna chyba rozdielu dvoch velicin je rovna:

Kompletne AC

21. Vysvetlite kedy dochadza pri vzorkovani k prekryvani spektiera co to sposobuje

22. Vymenujte zakladne funkcie ktore musia plnit funkcne bloky elektronickeho osciloskopu

23. Vysvetlite funkciu casovej zakladne a bloku synchronizacie analogoveho osciloskopu

24. Kedy ovplyvnuje moznosti merania cislicovym osciloskopom rychlost AC prevodnika?

25. Vymenujte druhy zdrojov (generatorov) signalu

26. Ktory generator sa pouziva pri merani frekvencnych charakteristik?

27. Co je to  ………………..   sa najcastejsie pouzivaju?

28. Vymenujte zakladne funkcie z ktorych ….. v jednej musi byt schopna pracovat kazda

funkcna jednotka pripoj….na  na zbernicu OPM?

29. Vymenujte druhy logickych  sond

30. Nakreslite blokovu schemu logickeho analyzatora

31. Vymenujte funkciu rozpoznavaca slov v logickom analyzatore

32. Ake sposoby zobrazovania pouzivaju v logickom analyzatore?

33. Vysvetlite funkciu diagnostickeho pristroja Logicky komparator.

34. Nakreslite amplitudovo-frekvencnu charakteristiku sinusoveho signalu.

35. Porovnajte vlastnosti spektralneho analyzatora pracujuceho metodou FFT a selektivneho

voltmetra (Wavemeter)

36. Nakreslite blokovu schemu obvodoveho analyzatora (Network Analyzer)

37. ake meracie pristroje sa pouzivaju na meranie optickych kablov?

38. Ake veliciny sa meraju pri kontrole metalickych kablov? Uvedte aspon 4 z nich

39. vysvetlite princip optickej reflektometrie

40. Ktore parameter optickych reflektometrov urcuju rozsah ich pouzitia a rozlisovaciu

schopnost?

41. vymenujte zakladne typy (skupiny) merani v telefonnej ustredniAlcatel 100 S 12