1.Vyjadrite vzťah pre prácu v el. poli.

Prenesením kladného naboja Q0 z miesta a do miesta b prekonávame silu F= Q0E opacnou rovnako veľkou silou. Čiže vykonávame prácu proti silám poľa. Je to teda záporne vzatá práca konzervatívnych síl

2. Odvoďte vzťah pre interakčnú energiu sústavy el. nábojov

Dva naboje centralne priblizovanie z nekonecnaQ1_R21____Q2 praca vonkajsich sil, prekonavajucich coulombovu silu, odpoveda interakcnej energii sustavy (je to potencialna energia)

3.Odvoďte Gaussov zákon v elektrostatike (pre vákuum)

Tok intenzity elektro pola

celkový tok ψE intenzity elst. Pola sústavy bodových nábojov, ľubovoľnou uzavretou plochou S sa rovná celkovému náboju Qc uzavretému vo vnútri tejto plochy deleného elektrickou konštantou ε0 naboj mimo plochy

4.El dipól, potenciál a intenzita v jeho okolí

Q-<0, Q+>0  |Q+|=|Q-|=Q  p=Qa\ =>dipólový moment. Potenciál v bode a\:

intenzita el. statického v okolí dipólu

5.Zaveďte vektor el. indukcie (gaussov zákon integrity)

Tok vektora el. indukcie D\ uzavretou plochou sa rovná voľnému náboju, ktorý plocha uzatvára. Rozmerom D\ ->je [D]=C.m-2    všeobecne pre: v objeme V rozložený voľný naboj Q-> objemový voľný naboj ρ=dQ/dV

Gausova matematická veta:

UZSIE

1.Gradient skalarnej funkcie:

f(r\) (ozn. grad  f(r\)): je vektor, ktory v danom bode skalarneho pola udava velkost a smer maximalneho narastu funkcie f(r\), teda   kde  dn je prirastok nezavislej premennej pozdlz nornaly k ekviskalarnej ploche a n0\ je jednotkovy vektor v smere normaly.

V pravouhlej suradnicovej sustave:

pre lubopvolny vektor posunutia :  plati: df=grad f *dr\

Pravidla (c je konstantna funkcia)

(-> pouzitie -> intenzita elektrickeho pola v priebehu potencialu)

2. Divergencia vektora

E\, ( div E\) v nejakom bode je skalar dany limitnym pomerom vytoku vektora E  uzavretou plochou s  okolo uvazovaneho bodu a objemu uzavretemu plochou s pre v spejuce k 0.    ma vyznam objemovej hustoty vytoku vektora E cez plochu s

Priraduje k vektoru jednoznacne skalarne pole 3. Rotacia vektorovej funkcie:

Vektor E\ (rot E\) v njhejakom bode je vektor, ktoreho priemet do smeru jednotkoveho vektora n0\ je dany limitnym pomerom drahoveho integralu  po obvode lubopvolnej plochy s kolmej na n0\ a velkosti plochy s ak velke S speje k 0.

Pravouhla suradnicova sustava: priraduje k vektorovemu polu E\ jednoznacne ine pole  4. Zakladne vlastnosti el. nabojov:

-> 2 druhy el.nabojov: proton +, elektron -;  ->posobia na seba silou ( pritahuju/odpudzuju );  -> naboje sa zachovavaju; matematicke vyjadrenie              -> velkost naboja sa pri pohybe nemeni – invariantnost;     -> naboj je kvantovany ( najmensie elementarne mnozstvo e = 1.602182 946 . 10-19 As      kvark +2/3 e ; -1/3 e

->naboj viazany na materialne objekty ( castice ), objemovy naboj , plosny naboj , dlzkovy naboj

5. Coulombov zakon:

v sustave SI:     E0 = 8.854 . 10-12 F.m-1

-jednotkovy vektor

jednotka naboja [C]=[A.s]

Ina forma zapisu:

6.Intenzita el. p

viac nabojov, na j-ty posobi sila

vysledna

7. Vztah medzi potenciálom a intenzitou el. pola

8. Sila a moment sily pôsobiaci na dipól vo vonk. El. poli

Ak sa voľný dipól ocitne v nehomogénnom poli, natočí sa do smeru siločiary (smery vektora E\) a bude sa pohybovať pozdĺž siločiary, až skončí na zdrojoch pola.

9. Energia dipólu vo vonkajšom el. poli

10.Vektor elektrickej polarizacie

=dipolovy moment jednotkoveho objemu polarizovanej latky =objemova hustota elektrickych dipolovych momentov v latke.

=dipolovy moment

=polarizacia

dV=elementarny objem

11.Energia ele.pola v dielektriku

12. Relatívna permitivita, suscebilita

relativna permitivita	 permitivita

elektricka susceptibilita

13.Kapacita

Kapacita vodica         Kapacita sústavy dvoch vodicov je podiel naboja na jednom vodici a rozdielu potenciálov tohto a druhého vodiča