Čo je úlohou linkovej vrstvy?

zabezpečuje prenos údajov (dátových rámcov) po fyzickom médiu. Pracuje s fyzickými adresami sieťových kariet, odosiela a prijíma rámce, kontroluje cieľové adresy každého prijatého rámca. Určuje, či bude rámec odovzdaný vyššej vrstve

Na aké dve podvrstvy rozdeľujú linkovú vrstvu normy IEEE?

spodná podvrstva, Medium Access Control (MAC) čiastočne zasahuje do fyzickej vrstvy a zaoberá sa prístupom na prenosové médium

horná podvrstva Logical Link Control (LLC) umožňuje nadväzovať, spravovať a ukončovať logické spojenia medzi jednotlivými stanicami LAN

Ktorá norma definuje podvrstvu MAC pre Ethernet?

IEEE 802

Ktorá norma definuje podvrstvu LLC?

IEEE 802.2

Aká je úloha povrstvy MAC?

poskytuje adresovanie a machanizmus riadenia kanálového prístupu, ktorý umožňuje niekoľkým terminálom, resp. sieťovým uzlom komunikovať v rámci mnohobodovej siete, typicky LAN alebo MAN

podvrstva MAC zabezpečuje rozhranie medzi podvrstvou LLC a sieťovou vrstvou

Aká je úloha podvrstvy LLC?

􀂅 multiplexovanie protokolov prenášaných cez podvrstvu MAC pri vysielaní a ich

demultiplexovanie pri prijímaní

􀂅 voliteľne zabezpečuje riadenie toku dát, detekciu a retransmisiu stratených paketov

Ako je obvykle riešená linková vrstva v počítači?

linková vrstva je často implementovaná softvérovo vo forme ovládača sieťovej karty.

Takto má operačný systém definované softvérové rozhranie medzi linkovou vrstvou a sieťovou vrstvou.

Do akých dvoch základných tried rozdeľujeme sieťové uzly Ethernetu?

􀂅 Data terminal equipment (DTE)

􀂅 Data communication equipment (DCE)

Aký je rozdiel medzi zariadeniami DTE a DCE?

(DTE)

􀂄 zariadenia, ktoré sú zdrojom alebo cieľom dátových rámcov

􀂄 zariadenia, ako napr. PC, pracovné stanice, servery,t.j. koncové zariadenia

(DCE)

􀂄 spojovacie sieťové zariadenia, ktoré prijímajú a odosielajú rámce cez sieť

􀂄 nezávislé zariadenia - repeatre, switche, routre

􀂄 komunikačné stykové jednotky, ako napr. sieťové karty a modemy

Ktoré prvky obsahuje dátový rámec protokolu Ethernet II.?

Preambula,

oddeľovač začiatku rámca (Start-of-Frame Delimiter - SFD),

typ protokolu,

dátové pole,

kontrolný súčet rámca (Frame Check Sequence - FCS)

Čo je to MAC adresa?

Media Access Control adresa (MAC adresa) predstavuje unikátny identifikátor

jednoznačne určujúci každý sieťový adaptér (NIC)

Aký je adresný priestor MAC adries?

Pôvodní návrhári Ethernetu použili 48-bitový adresný priestor, takže celkovo je k dispozícii 248 možných MAC adries

Na aké dva základné typy rozdeľujeme MAC adresy?

individuálne a skupinové

Na aké dva typy rozdeľujeme individuálne MAC adresy?

môžu byť buď univerzálne alebo lokálne administrované

Na aké dva typy rozdeľujeme skupinové MAC adresy?

􀂅 broadcast address, umožňuje poslať pakety všetkým staniciam na danej

LAN; jedná sa o adresu v hexadecimálnom tvare "FF:FF:FF:FF:FF:FF"

􀂅 multicast address, umožňuje poslať pakety všetkým staniciam na danej

LAN, ktoré boli konfigurované administrátorom siete tak, aby prijali pakety

posielané na túto adresu

􀂅 functional addresses, identifikujú jednu z viacerých NIC v sieti Token

Ring, ktorá poskytuje službu definovanú v IEEE 802.5

Aká je to univerzálne administrovaná adresa?

jedná sa o adresu unikátne priradenú zariadeniu jeho výrobcom; niekedy ich nazývame "vypálené adresy (burned-in addresses)"

Aká je to lokálne administrovaná adresa?

je priradená zariadeniu administrátorom siete softvérovým prepísaním adresy danej výrobcom

Ako je možné zmeniť MAC adresu?

softvérovo orientované zmeny MAC adresy modifikujú konfiguračné dáta

operačného systému a nie sú teda trvalé

Uveďte aspoň jeden prípad, kedy potrebujeme zmeniť MAC adresu!

ochrana súkromia, napr. v prípade pripojenia k WiFi hotspotu,

Na čo slúži príkaz ipconfig?

Umožňuje zobraziť aktuálnu konfiguráciu TCP/IP siete a aktuálne nastavenia

pridelené protokolmi Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) a Domain

Name System (DNS).

Na čo slúži príkaz ping?

Verifikuje konektivitu počítača na úrovni IP s iným počítačom s protokolom TCP/IP

vysielaním správy Internet Control Message Protocol (ICMP) Echo Request.

Zobrazí príjem korešpondujúcich správ Echo Reply, spolu s časom vybavenia

požiadavky (round-trip time). Ping je základný príkaz protokolu TCP/IP, ktorý

používame k riešeniu problémov s konektivitou a dosiahnuteľnosťou. Bez použitia

parametrov zobrazuje príkaz ping nápovedu.

Na čo slúži príkaz tracert?

Určuje cestu k cieľovému hostiteľovi vyslaním správy Echo Request pomocu

protokolu Internet Control Message Protocol (ICMP) s inkrementálne rastúcou

hodnotou poľa Time to Live (TTL). Zobrazená cesta je zoznamom najbližších

rozhraní routerov v ceste medzi zdrojom a cieľom. Pod pojmom najbližšie

rozhranie routera rozumieme rozhranie, ktoré je najbližšie k vysielajúcemu

hostiteľovi v ceste. Príkaz bez parametrov zobrazí nápovedu.