FEI STU Bratislava

# KTL

Komunikačné protokoly

#### POP3 , IMAP porovnanie

Forgáč Ján

forgie@kiwwi.sk

12. krúžok

zimný semester

2001/2002

ÚVOD:

#### Message transfer system

#### mailboxy

SMTP

POP3, IMAP

UA ............  User Agent

MTA .......... Message Transfer Agent

..... prenášaná správa, formát podľa RFC 822

UA je aplikačný proces, ktorý poskytuje používateľovi prístup k systému prenosu správ MTS (Pine, Outlook, Netscape Messenger, Eudora, …). Vytvára rozhranie, prostrednícvom ktorého môže používateľ využívať služby elektronickej pošty. Používateľ ho spúšťa až na základe potreby.

MTA sú programy bežiace na jednotlivých medziuzloch zabezpečujúce vlastný prenos správy, spolu tvoria MTS.

Formát e-mailovej adresy je používateľ@doména, kde doména je utvorená podľa DNS.

#### Pomocou SMTP protokolu posielame správu. V spolupráci s MIME je to sylný nástroj pre komunikáciu. Správa je doručená do mailboxu, kde čaká kým k nej adresát nepristúpi. Aby sme sa ako koncový adresát k nej dostali, musíme použiť POP, alebo IMAP protokol.

ZADELENIE  POP a IMAP PROTOKOLOV, PODĽA TCP/IP  a RM OSI HIERARCHIE

POROVNANIE:

OFFLINE:

Mail správa je dopravená do mail servera – obyčajne zdielaného. Užívateľ sa pomocou užívateľského „client“ mail programu spojí so serverom a stiahne všetky čakajúce správy (mail) do svojho počítača. Spravovanie správ sa teda deje vždy lokálne u klienta. Správy sú štandardne po stiahnutí zo servera vymazané.

POP nemá funkcie na spravovanie správ online.

ONLINE:

IMAP môže tiež pristupovať k správam offline. Ale jeho výhody využijeme, hlavne pri online a disconected prístupe. V prípade online módu je správa opäť dopravená do zdielaného servera, ale mail klient si ju nekopíruje celú naraz a následne vymaže. Ide o viac interaktívnu client-server spoluprácu.

Klient požiada server o hlavičky alebo telá vybraných správ, alebo môže vyhladať správu podľa určitých kritérií.

Správa môže byť označená rôznymi príznakmi (“deleted”,”ansvered”,”forwardet”). A ostane uložená v schránke, dokiaľ ju užívateľ explicitne nevymaže, čo môže byť aj vpri niektorom neskoršom spojení  (session).

Takže v skratke IMAP je navrhnutý tak, aby užívateľ mohol spravovať vzdialené schránky tak, ako keby boli lokálne.

Záleží len na implementácii IMAP clienta a architektúre vyžadovanej systémovým managerom, či si client uloží správy na svojom lokálnom počítači, alebo ich nechá uložené na servery, alebo urobí nejako inač.

Jediné čo majú online a offline prístupy spoločné, je že mailbox prijíma prichádzajúce správy z rôznych client platforiem. Offline a online prístupi sa líšia vo všetkom ostatnom a nehodí sa ich spolu miešať.

Offline prístup je vhodnejší pre ľudí používajúcich len jednen lokálny počítač. Nie je vhodný pre tých, ktorý chcú k svojemu mailboxu – poštovej schránke pristupovať z rôznych počítačov v rozdielnom čase. Ak by použili offline prístup (download and delete) správy by boli roztratené po rôznych počítačoch. Veľkou výhodou offline prístupu je šetrenie zdrojov servera a krátky čas pripojenia, čo ocenia najme ľudia, ktorý sa pripájajú cez dialup.

SUMARIZÁCIA ROZDIELOV OFFLINE A ONLINE PRÍSTUPU

- Rôzne použitie

offline - Získanie nových správ na požiadanie na jeden lokálny počítač

online – interaktívny prístup k rôznym schránkam  rôznych lokálnych počítačov

- Výhody offline:

  - Minimálny čas spojenia

  - Minimálne zaťaženie servera

- Výhody online:

  - Možnosť využívať rôzne lokálne počítače na prístup k svojej poštovej schránke

  - Možnosť využiť k prístupu k schránke “bezdátové” stanice

  - Prístup k mnohým schránkam nezávislý na platforme

  - Možnosť súčasného prístupu k zdielaným schránkam

POROVNANIE  POP  A  IMAP  TECHNOLÓGIÍ

    - Spoločné chrakteristiky pre POP a IMAP

  - Mail je doručený do mail servera

  - Oba podporujú offline prístup

  - Nové správy sú prístupné z rôznych platforiem

  - Nové maily sú prístupné z ľubovolného miesta siete

  - Otvorené protokoly – definované v RFC dokumentoch

  - Voľne prístupné implementácie, vrátane zdrojového kódu

  - Dostupné komerčné implementácie

  - Internet orientované – nevyžadujú SMTP mail geatvey

  - Protokoly sú zamerané len na prístup k správam v mailboxe (spoliehajú na SMTP, ktorý vysiela správy)

- výhody POP protokolu

  - Jednoduchý protokol – ľahšie implementovateľný

  - Viacej dostupného client softwaru

- výhody IMAP protokolu

  - môže spravovať status flags (stavové flegy) správ

  - môže pristupavať k správam na vzdialenom servery, alebo si ich stiahnuť a uložiť na lokálnom počítači

  - môže pristupovať a spravovať vaicnásobné schránky

    - vidím a spravujem naraz správy z rôznych serverov súčasne

  - podporuje vzájomný prístup k zdielaným schránkam

    - viac užívateľov prezerá správy v zdielanej schránke naraz a vidia zmeny urobené inými užívateľmi

  - schopný pristupovať k nie email datam

    - obrázky, dokumenty, netNews

  - IMSP – internet message support protokol

    - súkromné konfiguračné data (address book, …)

  - môže použiť offline prístup, pre minimálny čas spojenia

  - výkonová optimalizácia (hlavne pre pomalé linky)

    - využíva server na search

    - umožňuje stiahnutie len určitej časti správy – o ktorú mám záujem (MIME), …

ZÁVER:

IMAP protokol poskytuje všetko čo aj POP protokol, takže jedinou výhodou POP je viac dostupného client softwéru. Ale aj táto situácia sa rapídne mení.

# Text boxes

###### MTA

###### MTA

###### UA

##### UA

POP a IMAP protokoly sú nad TCP protokolom.

Podľa  TCP/IP hierarchie ich môžeme zadeliť do aplikačnej vrstvy.

Z pohľadu RM OSI niekam do troch vyšších vrstiev