# ASP – 5. prednaska

opakovanie – instrukcia, jej casti, sposoby adresovania operandov, typy operacii a strojovych instrukcii, format instrukcie,  trieda presunovy instrukcii

## Trieda aritmetickych instrukcii

scitanie, odcitanie, nasobenie, delenie

udaje, s ktorymi aritm. instr. pracuju: 8, 16 bitove cisla ci uz so znamienkom (pomocou doplnkoveho kodu) alebo bez znamienka, BCD kod s dekadickou korekciou

- nastavuju vsetky priznakove bity – C,  A, paritny bit, priznak nuly (Z), S (sign)

### Scitanie – ADD

scitanie cieloveho a zdrojoveho operandu ADD dest, src; pricom dest ( dest + src

ADC – scitaj s carry: ADC dest,src;  dest ( dest + src + CF

dest, src – register(R) abo  pamatova bunka(M), pricom musi byt aspon jeden register

dlzka 2 – 4 B

scitanie s bezprostrednym operandom ( R(alebo M) + data

AC + data

INC – inkrementacia, mozeme inkrementovat R / M , alebo aj iba R

AAA – ascii adjust for addition - dekadicka korekcia po scitani pre volny format

bin			dek

0000 1001 		09

+  0000 0001		01

0000 1010		10	- co neplati!

0000 1010

+ 0000 0110

0001 0000

DAA – decimal adjust for additon – to co urobila AAA pre nizsi polbajt, spravi DAA pre vyssi polbajt

# Odcitanie

SUB – dest, src; 							dest ( dest – src

SBB – dest, src; substract with borrow(pozicka z vyssieho radu 	dest ( dest – src – CF

DEC 	– R/M - dekrementacia

- R

NEG – negate – negacia, vytvorenie doplnku (vymenime nuly na jednotky a pripocitame jednotku)

- R/M

CMP – instrukcia porovnania

- dest, src; 	"F" ( dest – src		F – priznakovy register

AAS – ascii adjust for substraction pre volny format

DAS – pre zhusteny format

# Nasobenie

MUL  R/M

- ak je R abo M  8 bitovy, tak do AX  ( AL * src

- ak je R abo M 16 bitovy, tak vysledok je 32 bit v DX :AX ( AX * src

IMUL – integer multiplication

AAM – dekadicka korekcia

# Delenie

DIV R/M

8 bit delenie: AL ( AX / src

AH ( zvysok po deleni

16 bit deleni: AX ( (DX:AX) / src

DX ( zvysok

### AAD – dekadicka korekcia

CBW – convert byte to word – pomaha pri prechodoch 8 a 16 bitov

ak AL < 80H ==> AH ( 00H

ak AL >= 80 H ==> AH ( 0FFH (vlozenie jednotiek?)

CWD – convert word to doubleword

ak AX < 8000H ==> DX ( 00H

ak AX >= 8000 H ==> DX ( 0FFH (vlozenie jednotiek?)

# Logicke operacie

CF sa nuluje

NOT – unarna operacia

R / M meni nuly za jednotky a naopak ( inverzia cisel

AND		dest, src ;	 dest ( dest AND src

OR		R1/M,R2/M	 dest ( dest OR src

XOR		R/M, data	 dest ( dest (+) src

TEST		AC, data	 "f" ( dest and src

posunove operacie

- pri nich sa CF nenuluje

SHL – shift left (count – pocet bitov, ak neuvedieme, posun o 1 bit)

dest, count

R/M

SAL – shift arithmetical left (aritmeticky posun dolava)

0

SHL

CF	posledny bit		R/M

posledny bit sa prenasa do CF, pricom povodny obsah CF sa strati

0

SHR

CF			R/M

ROL

ROR – rotate right

RCL – rotate carry left

# Instrukcie retazcove

strojovy operand je vzdy v datovom segmente SIC:  DS:SI

cielovy operand 				  DST: ES:DI

MOVSB move string byte		[ES:DI] ( [DS:SI]

MOVSW move string word

CMPSB compare string byte   	"F" ( dst - src

CMPSW compare string word

SCASB scan string byte		"F" ( AC - dst

SCASW

LODSB load string byte		AC ( src

LODSW

STOSB store string bytre		dest ( AC

STOSW

PREFIX -dava sa pred instrukciu, dava pokyn na vykonanie opakovania, ktore moze byt nepodmienene  REP (CX) – je aplikovatelny na lodsb, stosb

- este pred aplikovanim treba nastavit CX register

podmienene opakovanie: 	1) REPE (repeat if equal)  = REPZ – caka sa na prvy vyskyt Z flagu (ZF = 0), ale maximalne CX krat

2)REPNE = REPNZ – kym je ZF = 0, opakovanie az po kym sa ZF = 1 resp. maximalne CX krat

priklad:

1)		CX treba nastavit

moveb: 	MOV AL,[SI]			[DS:SI]

MOV [DI], AL		[ES:DI]

INC SI				[CX]

INC DI			[DF]

DEC CX			[CX]

JNF MOVEB			REP MOVSB

COMPR	MOV AL,[SI]			REPNZ CMPSB

CMP [DI],AL			JZ EQUAL

JZ EQUAL

INC SI

INC DI

DEC CX

JNZ COMPR

EQUAL

# Priznakove instrukcie

- Ovladanie bitov piznakoveho registra

CLC complement carry

CMC

STC

CLD

STD

CLI clear interrupt

STI set interrupt

priznak T nema specialnu instrukciu, da sa nastavit jedine prostrednictvom zasobnika

# Instrukcie pre synchronizaciu s okolim

HLT -  processor zastavi vykon instrukcneho cyklu a caka na prerusovaci signal

### WAIT

LOCK – zablokovanie zbernice pre seba (pri viacprocesorovych strojoch)

NOP – no operation – ziadna operacia, neudeje sa nic – sluzi na casove oneskorenie

Instrukcie pre riadenie vykonu programu (medzi inymi aj skokove)

vzdy nastane zmena IP, a ak skaceme do ineho segmentu, tak aj zmena CS, obcas aj SP (stack pointer), ked sa pouziva mechanizmus prerusenia, tak sa ovplyvnuje aj F

[CS:IP] (  -IP –CS –SP -F

NEAR – blizky skok iba v ramci 1 segmentu

FAR – daleky skok do inych segmentov

# Skokove instrukcie

- nepodmienene

### JMP 	cielova adresa

cielova adresa moze byt specifikovana:

- blizky priamy – priama adresa, kam sa ma skocit – JMP displacement

- IP ( IP + displacement

- blizky priamy kratky – displacement je iba jednobajtovy a cela instr. ma 2 b					bajty – JMP displacement

- blizky skok nepriamy – je v ramci aktualneho segmentu  - JMP R/M

| OK | offset | offset | seg | seg |
| --- | --- | --- | --- | --- |

      - IP ( [R/M]

aIP		      CS

- daleky priamy – JMP adresa

- daleky nepriamy  IP ( [M]

CS ( [M+2]

- podmienene – vsetky su blizke priame kratke –dvojbajtove

- above (vyssi)

- below (nizsi)

- greater (vacsi)

- mensi (less)

- JA = JNBE

- JAE = JNB

- JB = JNAE

- JBE = JNA		vsetky testuju priznakovy bit C

- JC

- JNC

- JE = JZ

- JG = JNLE

- JGE = JNL

- JL = JNGE

- JLE = JNG

- JNE = JNZ

  - JP – jump parity

  - JNP

  - JS

  - JNS

Interakcne instrukcie (slucky)

nepodmienena slucka LOOP	  	CX-1, pricom ak CX = 0, tak koniec

podmienena slucka LOOPNE = LOOPNZ

LOOPE = LOOPZ

# Volania podprogramov

### CALL  -      	[sp] ( cs			RET - return

SP ( SP – 2				IP ( [SP]

[SP] ( IP				SP( SP + 2

IP ( offset				CS ( [SP]

CS ( segment			SP ( SP + 2