# PK 202 – doplnok

## KPV/R – kódový prijímač-vysielač registra

- slúži na transformáciu a spracovanie riadiacich značiek multifrekvenčného kódu R2

- počet KPV/R závisí od prevádzkového zaťaženia v ústredni a od druhu spolupracujúcich ústrední

## VVI – vysielač voliacich impulzov

- pracuje ako zdroj jednosmerných impulzov vysielaných vo forme aditívneho sériového kódu

- spolupracuje s registrom pri prepájaní do ústredne s odlišným druhom signalizácie

## An – analyzátor

- analyzuje prvé 2 alebo 3 číslice účastníckeho čísla

- na základe rozboru prijatých číslic určí okamih začatia prepájania

Činnosť zariadení registrového vybavenia pri prepájaní:

## Pokojový stav ÚR

- v pokojovom stave signalizuje ÚR do Pc/ÚR (prípojnica ÚR) informáciu o svojej neobsadenosti (-60V)

## Oznamovací tón

- k obsadeniu ÚR dochádza (+60V= zem) z ÚSa (účastnícka sada) cez ÚS  (účastnícky stupeň), ON a Pc/ÚR

- po obsadení vyšle ÚR účastníkovi cez ON a ÚS oznamovací tón

### Voľba úč. čísla

- po príjme prvej číslice začína ÚR vykonávať jej analýzu, pričom môžu nastať dva prípady:

- ÚR na základe vlastnej analýzy 1. číslice vie dať pokyn k začatiu prepájania, ÚR si nemusí privolať na pomoc An (analyzátor)

- v opačnom prípade si ÚR po príjme 2. číslice privoláva na pomoc An

Výstavba spojenia vrámci vlastnej ústredne a do ústredne s rovnakou signalizáciou:

- keď ÚR prijal potrebný počet číslic na zostavenie spojenia, žiada o pripojenie MPc/KPV (markér prípojnice kódového prijímača-vysielača) a VVI (vysielač voliacich impulzov)

- po ich obsadení dáva ÚR povel, ktorý je markérom vyhodnotený ako žiadosť o pripojenie KPV/R

- to sa uskutoční pomocou reléovej prípojnice

- KPV/R dáva po pripojení povel ÚR na odovzdanie 1. číslice

- ÚR odovzdáva informáciu o 1. číslici v jednosmernom paralelnom kóde 2 z 5-tich cez prijímacie relé do KPV/R

- KPV/R ďalej vysiela číslicu mfc kódom R2.

Výstavba spojenia do ústrední s odlišnou signalizáciou:

- ústredňa PK202 spolupracuje s ústredňou s inou signalizáciou pomocou aditívneho sériového kódu

- len čo uskutoční ÚR spojenie na určitom spojovacom stupni kódom R2 a ďalšie spojenie už smeruje do ústredne s inou signalizáciou, KPV/R dostáva od KPV príslušného spoj. stupňa spätnú značku “vysielať úč. voľbu od poslednej číslice jednosmernými impulzami adit. sér. kódu”

- potom sa KPV/R uvoľňuje a ÚR si privoláva MPc/KPV,VVI a žiada o pripojenie VVI

- po obsadení sa VVI pripája k centrálnemu zdroju impulzov

- ÚR potom cyklicky opakuje vysielanie ďalších číslic do VVI

- z VVI sa vysielajú jednosmerné impulzy v adit. sér. kóde už priamo do spolupracujúcej ústredne, kde sú prijímané prijímačom voľby.